REGULAMENT DE URBANISM

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI:

DENUMIREA LUCRARII : REGULAMENT DE URBANISM  AFERENT  :PUZ- INTRODUCERE IN INTRAVILAN –/SERVICII , DEPOZITARE , MICA INDUSTRIE , EXTRAVILAN COMUNA CRUCEA      ,   IE 103360

BENEFICIAR :    SC AGRO GLOBUS INVEST SRL

PROIECTANT: S.C. ARHIGRAF S.R.L., Arh. Diana  Bucur

DATA ELABORARII : iunie                  2023

OBIECTUL DOCUMENTAŢIEI:

###### Obiectul prezentei documentatii il constituie  introducerea in intravilan si studierea ( reglementarea )  unui teren in suprafata de

###### 11 095   mp ( parcela A 431/1/2  – IE 103360 )   si zona imediat  limitrofa acesteia  .

- NOTA 2 : DESI ZONA STUDIATA ESTE MAI MARE  (cca 14343 mp )  , REGLEMENTARILE PREZENTEI DOCUMENTATII SE APLICA STRICT TERENULUI CARE A GENERAT PUZ -UL ( 11095 MP )

Terenul este proprietate a societatii comerciale AGRO GLOBUS INVEST SRL conform contract de vanzare legalizat cu nr 97/ 2.04.2020 BIN Stanca Ionela Antoaneta

Prevederile acestei documentatii vor fi reluate si cuprinse in PUG-ul localitatii.

BAZA LEGALA

La baza elaborarii prezentului regulament de urbanism , precum si a documentatiei de urbanism pe care o insoteste , au stat urmatoarele legi ( si nu numai )

-LEGEA  50/1991privind autorizarea executarii constructiilor si unele unele masuri pentru realizarea locuintelor, actualizata

-LEGEA 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

-Ordinul 536/1997 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandari privind modul de viata al populatiei

-LEGEA 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

-LEGEA 82/1998  privind regimul juridic al drumurilor

REGULAMENT DE URBANISM

FUNCTIUNE  PRINCIPALA zona servicii  , depozitare,mica industrie

FUNCTIUNI ADIACENTE PERMISE : comert en-gros , birouri

FUNCTIUNI STRICT INTERZISE – locuire , sanatate, invatamant ,  industrie poluanta

- DIVIZAREA LOTULUI – Nici o divizare a terenului nu este propusa prin aceasta documentatie

-AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR PE LOT- codul civil privind distanta constructiilor fata de limita proprietatii va fi respectat in toate situatiile

REGIM DE INALTIME – in functie de necesitatile functionale poate varia de la Parter până la Parter+1 etaj  ; inaltimea maxima a constructiilor va fi data de necesitatile tehnologice , dar nu va depasi 30 m

-PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ( P.O.T)  maxim 60 %

- COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR( C.U.T.) maxim 1,2

-CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE imobilele urmează a fi construite cu materiale şi finisaje de calitate superioară ;constructiile pe schelet metallic cu  inchideri panouri tristat in culori vii  sau sticla ( sere ) sunt posibile  ; constructiile pe schelet de lemn sunt de asemeni admise ;

Panta invelitorilor va fi de maximum 50 % (adică 45°)

si va fi strict interzisă folosirea tablei zincate    ori a celei din                  aluminiu stralucitoare, precum şi a azbocimentului ondulat.

-ASIGURAREA PARCARILOR toate parcarile se vor asigura in incinta proprie, inclusiv stationarea autovehicolelor pentru incarcare-descarcare marfa

-INCHIDEREA LOTURILOR – Gardurile se pot realiza din plasa de sarma dublata de gad viu sau pot fi inchideri complet opace ( panouri prefabricate , zidarie de BCA cu stalpisori de BA , lemn , etc )

-ASIGURAREA UTILITATILOR, EVACUAREA DESEURILOR MENAJERE

Alimentarea cu apa se va face din reteaua de apa a localitatii , de catre lucratori autorizati, dupa obtinerea avizelor si acordurilor necesare ; pana la prelungirea retelei de apa se poate folosi un put forat .

Apele uzate vor fi deversate in reteaua de canalizare a localitatii ; pana la extinderea retelei de canalizare a localitatii se va amenaja o fosa septic ace va respecta legislatia in vigoare

Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua electrica a localitatii  ,de catre lucratori autorizati, dupa obtinerea avizelor si acordurilor necesare .  Este posibila folosirea de  surse alternative de energie ( panouri foto-voltaice , etc )

Incalzirea spatiilor  si prepararea apei calde menajere , necesare in mica masura , vor fi asigurate de o centrala proprie

Orice deseuri rezultate din procesul de productie vor fi depozitate si eliminate corespunzator, conform cu legislatia in vigoare

Agentii economici au obligatia colectarii selective a deseurilor reciclabile         ( hartie, metal, plastic, sticla )

-SPATII VERZI-  Conform HGJ Constanta  152/22.05.2013 , o suprafata   de  50 % din suprafata terenului ( deci 5 548    mp ) este necesar a fi  amenajata cu spatii verzi si plantate

Aceasta suprafata va fi amenjata  astfel :

-plantatie perimetrala , pe laturile de sud si de est , cca 3,0 m latime – cca 665 mp

-  o suprafata de cca  2775  mp  va fi amenajata la sol  ca spatiu verde , constand  din  plantatie agricola ( plante furajere, cereale , gradina de legume si zarzavat ) ,

rezultand cca 3440   mp ( 62 % din necesar, 31 % din suprafata terenului )

Adiacent acestor suprafete :

# Spatiile de parcare vor fi acoperite cu pergola imbracate in plante agatatoare ( iedera – Hedera Hibernica , Photinia Red Robin , etc )  , cca 600 mp

- Rasteluri pentru plante agatatoare( iedera – Hedera Hibernica , Photinia Red Robin , etc )   vor fi instalate pe cca 50 % din laturile de est , sud si vest a constructiilor – cca 700 mp

- Jardiniere cu plante decorative vor fi instalate la ferestre , cca 200 mp si pe  parapetul teraselor constructiilor ( cca 620 mp )

insumand cca 2120 mp , deci cca 5560 mp , respectand prevederile sus numitei Hotarari

PROTECTIA MEDIULUI

Pentru diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare a mediului, se recomandă:

Pe timpul executarii constructiilor:

-nu se permite amplasarea de depozite temporare de carburanti si lubrefianti pe teren ; miloacele de transport si utilajele utilizate vor fi in buna stare de functionare , astfel incat sa nu se produca scurgeri accidentale de produs petrolier ; se va utiliza material absorbant dispus in zonele vulnerabile pentru a colecta orice scurgere accidentala ( si care va fi colectat intrun recipient metalic acoperit si eliminat prin unitati specializate ) ; se interzice spalarea , efectuarea de reparatii si lucrari de intretinere pe amplasament  la mijloacele  de transport  si utilaje

-spatiul destinat depozitarii materialelor de constructie va fi redus la minimum

-pamantul rezultat din sapatura se va aseza in depozite protejate , astfel incat sa nu se permita dispersarea lui ; solul va fi utilizat ulterior la alte lucrari in constructii si pentru refacerea zonelor afectate ;excesul de sol nefertil excavat va fi transportat in perimetrele indicate de Primaria Crucea

-pe perioadele cu praf puternic se vor reduce etapele din procesul tehnologic care produc praf ( sapaturi, manipulari de praf excavat )

-se vor lua toate masurile pentru a evita risipa de apa ( alimentarea cu apa se va face din put forat  pana la extinderea retelei de apa a localitatii)

-se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate in subteran

-se interzice evacuarea apelor uzate in apele de suprafata sau subterane

-deseurile vor fi  colectate corespunzator , selectate , depozitate si transportate de catre servicii specializate

În perioada exploatarii constructiilor:

-utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, în acord cu reglementările UE în domeniul protecţiei mediului; - emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică și se vor încadra in limitele impuse de Norme Republicane de Transport Auto; -

-asigurarea funcţionării motoarelor utilajelor şi autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză şi încărcătură);

- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor, respectarea graficului de întreţinere, reparaţii curente şi capitale; întreținerea utilajelor tehnologice pentru minimalizarea emisiilor excesive de gaze de ardere;

- se va urmări desfăşurarea procesului tehnologic ( unde este

cazul ) , astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;

- amenajarea unei zone cu vegetație care va funcționa ca o perdea de protecție împotriva a poluanţilor rezultaţi din activitate; recomandăm plantarea de specii cu frunze persistente care să asigure protecţie tot timpul anului şi întreţinerea spațiilor plantate

- incinta aferentă obiectivului va fi construită și exploatată astfel încât, prin funcționare, să nu genereze zgomote sau vibrații susceptibile de a afecta sănătatea sau liniștea vecinătăților;

- în interiorul incintei este interzisă folosirea oricărei forme de avertizare acustică (sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinătățile, cu excepția folosirii acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav;

- pentru a nu depăși limita de zgomot societatea va trebui sa impună atât pentru mijloacele auto ce deservesc funcțiunea cât și pentru mijloacele auto ale beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare în interiorul incintei;

- asigurarea întreținerii căilor de acces interioare astfel încât să nu existe denivelări ce pot genera zgomot;

- utilizarea de echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ prin zgomotul produs;

- respectarea normelor de protecţie a muncii

- se vor efectua instructajele specifice generale la locul de muncă.

- este interzisă deversarea apelor uzate în spațiile naturale (pe sol); - spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor se va face exclusiv în zone special amenajate pentru astfel de operațiuni;

- utilajele și mijloacele de transport vor folosi doar căile de acces stabilite conform proiectului, evitând suprafețele nepavate;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în vederea evitării posibilității de apariție a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defecțiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosferă;

- operațiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate

- se vor lua toate măsurile pentru a evita risipa de apă; - se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate în subteran

În perioada de funcționare deșeurile menajere vor fi colectate în pubele și vor fi evacuate de către o firmă de specialitate de salubritate pe baza contractului încheiat.

Deșeurile reciclabile (hartie/carton, plastic, metal, sticlă) vor fi colectate selectiv, în vederea valorificării prin agenți economici autorizați și reglementați din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea acestor tipuri de activități

Intocmit,

### arh.  Diana  Bucur

# MEMORIU  TEHNIC

A. DATE  GENERALE

DENUMIREA DOCUMENTATIEI :PUZ- INTRODUCERE IN INTRAVILAN /SERVICII , DEPOZITARE , MICA INDUSTRIE ,  /  EXTRAVILAN COMUNA CRUCEA      ,   IE 103360

BENEFICIAR :    SC AGRO GLOBUS INVEST SRL

PROIECTANT: S.C. ARHIGRAF S.R.L., Arh. Diana  Bucur

DATA ELABORARII : iunie                  2023

B.  NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PLANULUI

###### Obiectul prezentei documentatii il constituie  introducerea in intravilan si studierea ( reglementarea )  unui teren in suprafata de

###### 11 095   mp ( parcela A 431/1/2  – IE 103360 )   si zona imediat  limitrofa acesteia  .

- NOTA 2 : DESI ZONA STUDIATA ESTE MAI MARE (cca 14343 mp )   , REGLEMENTARILE PREZENTEI DOCUMENTATII SE APLICA STRICT TERENULUI CARE A GENERAT PUZ -UL ( 11095 MP )

Terenul este proprietate a societatii comerciale AGRO GLOBUS INVEST SRL conform contract de vanzare legalizat cu nr 97/ 2.04.2020 BIN Stanca Ionela Antoaneta

Prevederile acestei documentatii vor fi reluate si cuprinse in PUG-ul localitatii.

C.   DESCRIEREA LUCRARILOR EXISTENTE

1. EVOLUTIA ZONEI  Terenul se afla in extravilanul comunei Crucea   si are destinatia de < arabil >

2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul ce face obiectul acestei documentatii se afla  in  sudul     comunei Crucea    , face parte din   extravilanul comunei  si are urmatoarele vecinatati

-SUD –  curs de apa – Hpr 433

- NORD- teren arabil , A 431/1/1

-VEST – curs de apa – Hpr 433

- EST  - drum de exploatare De 375/80 , pasune P 427

si urmatoarele coordonate :

| Nr. pct | N(m) | E(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 340588.486 | 756760124 |
| 2 317513.672 781252.854 | 340610.419 | 756893.422 |
| 3 | 340572.340 | 756903.136 |
| 4 | 340534.357 | 756886.581 |
| 5 | 340530.269 | 756870.700 |
| 6 317513.672 781252.854 | 340536.460 | 756863.901 |
| 7 | 340537.610 | 756846.437 |
| 8 | 340532.882 | 756834.545 |
| 9 | 340518.664 | 756823.294 |
| 10 317513.672 781252.854 | 340501.789 | 756820.192 |
| 11 | 340490.816 | 756808.399 |
| 12 | 340492.855 | 756786.470 |
| 13 | 340491.689 | 756782.002 |
| 14 317513.672 781252.854 | 340503.376 | 756777.173 |
| 15 | 340526.760 | 756765.502 |
| 16 | 340546.402 | 756758.604 |
| 17 | 3405572.963 | 756758.699 |

3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Relieful este aproximativ plat  , fără accidente de relief care să reprezinte riscuri naturale, şi nu este străbătut de nici un fel de cursuri de apă.

4CIRCULAŢIA

Accesul la teren se realizeaza din drumul comunal adiacent ( De 375/80  )

5 OCUPAREA TERENURILOR

Zona  ce urmează a fi studiata  este ocupată de teren agricol

Terenurile invecinate ( direct sau dincolo de cursurile de apa )   sunt ocupate de terenuri  agricole / pasuni .

6 ECHIPAREA EDILITARĂ

Pe terenul care face obiectul acestei documentatii nu se gasesc retele de utilitati ;

7 PROBLEME DE MEDIU

Pe terenul studiat nu există riscuri naturale şi nu există valori de patrimoniu care să necesite protectie. Funcţiunea propusă, de <   zona servicii , depozitare , mica industrie  >   crează un impact minim asupra mediului.

8 OPŢIUNI ALE POPULATIEI

Dorinta de a da o utilizare superioara acestor terenuri agricole ,    a facut proprietarii acestora  sa ia in considerare construirea unor facilitati care sa valorifice superior  resursele terenului.

D.DISFUNCTIONALITATI

Nu exista disfunctionalitati legate de functiunea ( existenta si

propusa ) a acestui teren.

E. PROIECTE APROBATE / LUCRARI IN CURS DE REALIZARE

Nu exista  aprobate lucrari in curs pe acest pateu.

## F. CONTINUTUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE URBANISM

1 	CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE – nu este cazul

2 	PREVEDERI ALE PUG

Zona studiată se afla acum in extravilanul comunei Crucea   si in PUG nu sunt cuprinse reglementari specifice pentru aceasta zona .

3  VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Nu este cazul , nu exista elemente are cadrului natural care sa necesite o punere in valoare

4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Accesul la teren se realizeaza din drumul comunal adiacent ( De 375/80  )

Parcarile se vor rezolva integral in interiorul lotului

5 ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTARI

Terenul  urmeaza a fi introdus in intravilan  si reglementat pentru dezvoltarea unei zone de servicii, depozitare , mica industrie   Pe teren urmeaza a se amplasa constructii  pentru a asigura aceste servicii , precum si  accese carosabile , parcari si platforme de depozitare adiacente .Constructiile pot fi executate fie pe structura de beton armat /zidarie portanta , fie pe structura metalica cu inchideri din panouri tristrat ( tabla cutata /termoizolatie /tabla cutata ) sau similar

Conform HGJ Constanta  152/22.05.2013 , o suprafata   de  50 % din suprafata terenului ( deci 5 548    mp ) este necesar a fi  amenajata cu spatii verzi si plantate

Aceasta suprafata va fi amenjata  astfel :

-plantatie perimetrala , pe laturile de sud si de est , cca 3,0 m latime – cca 665 mp

-  o suprafata de cca  2775  mp  va fi amenajata la sol  ca spatiu verde , constand  din  plantatie agricola ( plante furajere, cereale , gradina de legume si zarzavat ) ,

rezultand cca 3440   mp ( 62 % din necesar, 31 % din suprafata terenului )

Adiacent acestor suprafete :

# Spatiile de parcare vor fi acoperite cu pergola imbracate in plante agatatoare ( iedera – Hedera Hibernica , Photinia Red Robin , etc )  , cca 600 mp

- Rasteluri pentru plante agatatoare( iedera – Hedera Hibernica , Photinia Red Robin , etc )   vor fi instalate pe cca 50 % din laturile de est , sud si vest a constructiilor – cca 700 mp

- Jardiniere cu plante decorative vor fi instalate la ferestre , cca 200 mp si pe  parapetul teraselor constructiilor ( cca 620 mp )

insumand cca 2120 mp , deci cca 5560 mp , respectand prevederile sus numitei Hotarari

6.REGULAMENT DE URBANISM

- Functiune principala –  zona servicii  , depozitare , mica industrie

- Functiuni adiacente permise :  mica industrie nepoluanta , prestari servicii , depozitare , comert en-gros

- Sunt strict interzise activitatile  generatoare de poluare de orice fel sanatate , invatamant

- Regimul de înălţime  poate varia de la Parter până la +Parter+1 etaje; inaltimea maxima a constructiilor va fi de  30 m

- Procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 60 %

- Coeficientul de utilizare al terenului va fi de maxim 1,2

- Parcarile si platformele de depozitare  nu se iau in calcul la procentul de ocupare al terenului

- Constructiile se vor realiza din materiale de calitate – structura de BA sau structura metalica cu inchideri din panouri tristrat

- Panta invelitorilor va fi adaptata materialului invelitorii – maximum 50 % si sunt strict interzise   folosirea tablei zincate      ori a celei din        aluminiu stralucitoare sau  a azbocimentului ondulat.  Panourile solare sunt permise .Deasemeni sunt acceptate si acoperirile in terasa ( amenajarea acesteia ca spatiu verde este de dorit )

- Ampalsarea constructilor   fata de limitele laterale si de fund a lotului se va face cu respectarea stricta a Codului Civil

- Parcarea autovehicolelor se va face in interiorul loturilor

- Nici o divizare a lotului nu este prevazuta prin prezenta documentatie de  	urbanism

- Imprejmuirea se va realiza din gard opac ( panouri beton , zidarie , etc ) sau din plasa de sarma dublata de gard viu

- Cresterea animalelor va fi permisa conform normelor sanitar veterinare

- Spatiile verzi / plantate vor ocupa minimum 20 % din suprafata lotului.Se recomandă plantarea unui număr cât mai mare de arbori ( de preferinta fructiferi )

7 BILANŢ TERITORIAL

Bilanţul teritorial se prezintă astfel:

EXISTENT         	    PROPUS

-TEREN  AGRICOL INTRAVILAN  11095  MP-100%

-CURTI CONSTRUCTII                                           11095 MP-100%

din care

CONSTRUCTII MAX .                                                                              6657 MP -  60 %

SPATIU VERDE LA SOL MIN.                                                                 2219 MP-20 %

TOTAL SUPRAFAŢA STUDIATĂ	 11095  MP        11095   MP

8.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Alimentarea cu apa se va face din reteaua de apa a localitatii , de catre lucratori autorizati, dupa obtinerea avizelor si acordurilor necesare ; pana la prelungirea retelei de apa se poate folosi un put forat .

Apele uzate vor fi deversate in reteaua de canalizare a localitatii ; pana la extinderea retelei de canalizare a localitatii se va amenaja o fosa septic ace va respecta legislatia in vigoare

Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua electrica a localitatii  ,de catre lucratori autorizati, dupa obtinerea avizelor si acordurilor necesare .  Este posibila folosirea de  surse alternative de energie ( panouri foto-voltaice , etc )

Incalzirea spatiilor  si prepararea apei calde menajere , necesare in mica masura , vor fi asigurate de o centrala proprie

Orice deseuri rezultate din procesul de productie vor fi depozitate si eliminate corespunzator, conform cu legislatia in vigoare

Agentii economici au obligatia colectarii selective a deseurilor reciclabile         ( hartie, metal, plastic, sticla )

G. RELATIA PLANULUI ANALIZAT CU ALTE PLANURI SI PROGRAME

Nu este cazul

H. IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU

Pentru diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare a mediului, se recomandă:

Pe timpul executarii constructiilor:

-nu se permite amplasarea de depozite temporare de carburanti si lubrefianti pe teren ; miloacele de transport si utilajele utilizate vor fi in buna stare de functionare , astfel incat sa nu se produca scurgeri accidentale de produs petrolier ; se va utiliza material absorbant dispus in zonele vulnerabile pentru a colecta orice scurgere accidentala ( si care va fi colectat intrun recipient metalic acoperit si eliminat prin unitati specializate ) ; se interzice spalarea , efectuarea de reparatii si lucrari de intretinere pe amplasament  la mijloacele  de transport  si utilaje

-spatiul destinat depozitarii materialelor de constructie va fi redus la minimum

-pamantul rezultat din sapatura se va aseza in depozite protejate , astfel incat sa nu se permita dispersarea lui ; solul va fi utilizat ulterior la alte lucrari in constructii si pentru refacerea zonelor afectate ;excesul de sol nefertil excavat va fi transportat in perimetrele indicate de Primaria Crucea

-pe perioadele cu praf puternic se vor reduce etapele din procesul tehnologic care produc praf ( sapaturi, manipulari de praf excavat )

-se vor lua toate masurile pentru a evita risipa de apa ( alimentarea cu apa se va face din put forat  pana la extinderea retelei de apa a localitatii)

-se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate in subteran

-se interzice evacuarea apelor uzate in apele de suprafata sau subterane

-deseurile vor fi  colectate corespunzator , selectate , depozitate si transportate de catre servicii specializate

În perioada exploatarii constructiilor:

-utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, în acord cu reglementările UE în domeniul protecţiei mediului; - emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică și se vor încadra in limitele impuse de Norme Republicane de Transport Auto; -

-asigurarea funcţionării motoarelor utilajelor şi autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză şi încărcătură);

- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor, respectarea graficului de întreţinere, reparaţii curente şi capitale; întreținerea utilajelor tehnologice pentru minimalizarea emisiilor excesive de gaze de ardere;

- se va urmări desfăşurarea procesului tehnologic ( unde este

cazul ) , astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;

- amenajarea unei zone cu vegetație care va funcționa ca o perdea de protecție împotriva a poluanţilor rezultaţi din activitate; recomandăm plantarea de specii cu frunze persistente care să asigure protecţie tot timpul anului şi întreţinerea spațiilor plantate

- incinta aferentă obiectivului va fi construită și exploatată astfel încât, prin funcționare, să nu genereze zgomote sau vibrații susceptibile de a afecta sănătatea sau liniștea vecinătăților;

- în interiorul incintei este interzisă folosirea oricărei forme de avertizare acustică (sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinătățile, cu excepția folosirii acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav;

- pentru a nu depăși limita de zgomot societatea va trebui sa impună atât pentru mijloacele auto ce deservesc funcțiunea cât și pentru mijloacele auto ale beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare în interiorul incintei;

- asigurarea întreținerii căilor de acces interioare astfel încât să nu existe denivelări ce pot genera zgomot;

- utilizarea de echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ prin zgomotul produs;

- respectarea normelor de protecţie a muncii

- se vor efectua instructajele specifice generale la locul de muncă.

- este interzisă deversarea apelor uzate în spațiile naturale (pe sol); - spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor se va face exclusiv în zone special amenajate pentru astfel de operațiuni;

- utilajele și mijloacele de transport vor folosi doar căile de acces stabilite conform proiectului, evitând suprafețele nepavate;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în vederea evitării posibilității de apariție a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defecțiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosferă;

- operațiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate

- se vor lua toate măsurile pentru a evita risipa de apă; - se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate în subteran

În perioada de funcționare deșeurile menajere vor fi colectate în pubele și vor fi evacuate de către o firmă de specialitate de salubritate pe baza contractului încheiat.

Deșeurile reciclabile (hartie/carton, plastic, metal, sticlă) vor fi colectate selectiv, în vederea valorificării prin agenți economici autorizați și reglementați din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea acestor tipuri de activități

Intocmit,

### arh .Diana  Bucur