DENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUIRE HALA METALICA

BENEFICIAR:

KAVEX WERKE SRL

CAPITOLUL I.  -Denumirea proiectului

CONSTRUIRE HALA METALICA, propus a fi amplasat in com. Saligny, sat Stefan cel Mare, strada Principala, nr. 43, judetul Constanta

CAPITOLUL II.  –Titular

- Numele titularului: KAVEX WERKE SRL

- Adresa poştală: oras Cernavoda , str. Medgidiei, bl. H2, ap. 64, judetul Constanta

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail: telefon 0730 044 990, e-mail kavex.werke@yahoo.ro

- Numele persoanelor de contact: Arhire Ioan

CAPITOLUL III.  -Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

a) Rezumatul proiectului

Prin proiect se propune realizarea unei hale metalice, clădirea se prezinta sub forma unei construcții alcătuite din cadre metalice cu închideri din panouri sandwich, având o forma dreptunghiulara in plan.

Accesul in clădire, precum si introducerea echipamentelor se va face printr-o ușă dubla cu dimensiunile de 2.00 x 2.50. Ușa este poziționată pe latura scurta a clădirii, la mijlocul acesteia.

Lumina naturala este asigurata prin intermediul geamurilor situate la cota superioara.

Pentru ventilarea halei au fost prevăzute ventilatoare si grile de ventilație gravitaționale.

Terenul este situat in intravilanul com. Saligny, in suprafata de 1500 mp, in partea de Est a localității.

Coordonate Stereo perimetrale terenului:

- 313505.952; 746350.112

- 313525.308; 746395.768

- 313541.622; 746386.044

- 313521.777; 746343.736

Imobilul este amplasat in com. Saligny, sat Stefan cel Mare, strada Principala, nr. 43, judetul Constanta, pe terenul cu nr. cadastral 101626, înscris in cartea funciara 101626. Terenul este domeniu privat al societatii KAVEX WERKE SRL, conform contractului de vanzare-cumparare nr. 691 din 15.04.2021.

BILANT TERITORIAL:

Terenul pe care se realizează construcția dispune de acces auto si pietonal din strada PRINCIPALĂ (DN 22C).

Suprafata teren: 				1500mp;

Suprafata construita: 			580mp;

Suprafata spatii verzi: 			403mp;

Locuri de parcare: 			4 buc.

b) Justificarea necesităţii proiectului: marirea capacitatii de productie.

c) Valoarea investitiei: 800 000 RON

d) Perioada de implementare propusa: 24 de luni de la obtinerea autorizatiei de construire.

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului (elementele specifice caracteristice proiectului propus):

Suprafata teren: 				1500mp;

Suprafata construita: 			580mp;

Suprafata spatii verzi: 			403mp;

Locuri de parcare: 			4 buc.

POT propus = 38.67%

CUT propus = 0.3867

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

- Funcțiune

  - principală: clădire tehnologica execuție confecții metalice;

- dimensiunile maxime în ax: 35.00 x 16.50 m

- regim de înălțime: 	P înalt;

- HMAX. Cornișă	= +7.65 m de la cota ±0,00 (cota pardoseala parter);

- HMAX. Coama	= +9.38 m de la cota ±0,00 (cota pardoseala parter);

- suprafața construita    Sc  =  580.20 mp;

- suprafața desfășurata	Sd = 580.20 mp;

- suprafata teren		S = 1500 mp.

SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ

1. Sistemul constructiv

Clădirea se prezinta sub forma unei construcții alcătuite din cadre metalice cu închideri din panouri sandwich, șarpantă metalică, învelitoare din panouri termoizolante.

2. Închideri perimetrale și compartimentări interioare

Panouri sandwich metalice.

3. Finisaje interioare

Vopsea panouri sandwich metalice.

4. Finisaje exterioare

Vopsea panouri sandwich metalice.

5. Tâmplărie exterioară și interioară

Tâmplărie PVC

6. Șarpanta și  învelitoare

Vopsea panouri sandwich metalice.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

În execuție se vor utiliza doar materiale și sisteme reglementate în România; furnizorii vor prezenta fișele tehnice și certificatele de calitate ale materialelor folosite.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu curent electric de la Enel. Nu se vor depozita carburanti in cadrul organizarii de santier.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Terenul are acces la retelele de utilitate publica existente in zona.

Alimentarea cu apa potabilă va fi asigurată din rețeaua existentă de apă a localității. Branșarea la rețeaua de apă va fi executată în conformitate cu specificațiile recomandate de operatorul rețelei de apa potabila a localității. Apele uzate vor fi colectate într-un bazin vidanjabil ce va fi golit periodic.

Urmeaza sa fie  incheiat contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare cu Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Saligny.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din retea, prin bransament electric trifazic.

Prin Certificatul de urbanism nr. 13346/11.04.2022, emis de Primaria Comunei Saligny, s-au solicitat avize pentru utilitati publice: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica si certificat mediu.  Solutiile de racordare se vor intocmi de catre firme agrementate de detinatorii de retele si vor respecta conditiile impuse de acestia.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

In timpul executiei lucrarilor de constructii vor fi afectate suprafete minime de teren, doar cele prevazute prin proiectul tehnic. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala si se vor amenaja cu spatiu verde.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesul pe amplasament se poate face atat pietonal, cat si auto, din strada Principala  DN22C.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Pentru realizarea lucrarilor pe amplasamentul propus se vor utiliza materiale de constructii achizitionate de pe piata interna de la distribuitori de profil. Nu se folosesc resurse naturale de pe amplasamentul studiat.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

În execuție se vor respecta planșele vizate spre neschimbare aferente autorizației de construire.

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Nu este cazul.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): Nu este cazul.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Pentru realizarea proiectului, prin Certificatul de Urbanism nr. 13346/11.04.2022 emis de Primaria Comunei Saligny, s-au solicitat urmatoarele avize/acorduri/studii: aviz alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica.

CAPITOLUL IV. –DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare.

CAPITOLUL V. –DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:  Nu este cazul.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004, cu modificarile ulterioare si repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Proiectul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute prin Certificatul de Urbanism si nu va avea impact asupra obiectivelor apartinand patrimoniului istoric si cultural, deoarece acestea nu sunt prezente in jurul amplasamentului.

- Localizarea proiectului:

Terenul in suprafata de 1500 mp este proprietatea societatii KAWEX WERKE SRL, dobandit prin Contract de vanzare cumparare nr. 691 din 15.04.2021, avand Cartea Funciara Nr. 101626, nr. cadastral 101626. Amplasamentul este situat in com. Saligny, sat Stefan cel Mare, str. Principala, nr. 43,judet Constanta.

Conform certificatului de urbanism nr. 13346 din 11.04.2022 eliberat de Primaria Comunei Saligny, terenul se incadreaza la categoria de folosinta curti constructii situat in intravilanul localitatii Saligny.

- Vecinătăți:

- NORD-EST : LOT 4

- SUD-VEST : LOT 1

- NORD-VEST : DJ 222

- SUD-EST : PARCELA 114/3

- Destinatia constructiei existente:

Functiunea propusa – construire hala metalica pentru prelucrarea si execuția de confecții metalice.

Regim de inaltime propus – parter .

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: Soluţiile au fost alese in functie de cerintele beneficiarului, în concordanţă cu condiţiile specifice amplasamentului. La întocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie s-a urmarit respectarea prevederile legislative în vigoare.

CAPITOLUL VI. –Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Din activitatea de constructii vor rezulta doar ape uzate menajere. Pe perioada derularii lucrarilor, organizarea de santier se va dota cu o toaleta ecologica, inchiriata de la un operator economic autorizat, care va asigura vidanjarea apelor uzate si igienizarea toaletei.

Eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport materiale sau de la utilajele folosite pe amplasament pentru realizarea lucrarilor, pot migra din sol in panza freatica si pot reprezenta o sursa de poluare pentru ape. Este recomandat sa se achizitioneze material absorbant bidegradabil si sa se intervina prompt si eficient pe suprafetele afectate.

Pe perioada exploatarii vor rezulta ape uzate de tip menajer care se vor evacua in reteaua de canalizare comunala, in baza contractului incheiat cu operatorul retelei.

Impactul asupra apei, atat pe perioada realizarii investitiei, cat si pe timpul functionarii este nesemnificativ.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Apele uzate menajere preluate prin vidanjare de la toaletele ecologice se vor descarca intr-o statie de epurare, obligatie ce revine prestatorului de servicii de vidanjare si transport ape uzate, cu respectarea NTPA 002/2005.

b) Protecţia aerului:

-   sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de functionarea utilajelelor pentru lucrarile desfasurate pe santier si de pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

-   instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Pe perioada realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-   sursele de zgomot şi de vibraţii:

Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea utilajelor şi de la autovehiculele de transport materiale. Zgomotele şi vibraţiile in zona organizarii de santier au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.

-   amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Pe durata realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

Dupa finalizarea proiectului nu se va crea disconfort vecinatatilor prin zgomot si vibratii.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol pot fi reprezentate de:

- scurgeri accidentale de carburanţi si lubrifianţi

- depozitarea necontrolata a materialelor de constructii

- gospodărirea necorespunzatoare a deşeurilor.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

- respectarea limitelor amplasamentului, fiind interzisa afectarea suprafetelor limitrofe

- managementul corepunzator al deseurilor generate, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate, pana la preluarea  acestora de catre societati autorizate

- depozitarea materialelor conform etichetelor/indicatiilor producatorilor

- se recomanda achizitionarea de material absorbant biodegradabil pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Terenul studiat nu este situat pe suprafata sau în vecinătatea unei arii naturale protejate. Realizarea și exploatarea ulterioara a constructiei nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia biodiversitatii si ariilor naturale protejate.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

Obiectivul propus nu va modifica functiunile prevazute prin Certificatul de Urbanism. In jurul amplasamentului nu exista obiective culturale sau religioase a caror activitate să fie stanjenita de functionarea noului obiectiv.

Executia lucrarilor de constructii nu va avea impact negativ asupra asezarilor umane.

-  lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: nu este cazul.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

In urma activitatilor de construire pentru realizarea investitiei pot rezulta, in principal, urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod deseu | Denumirea deseului | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | Eliminare in depozite de deseuri inerte cf. autorizatiei de construire si/sau in locuri indicate de primarie prin autorizatia de construire |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 03 | Deseuri material plastic | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie și carton | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Preluate de serviciul autorizat de salubrizare si eliminate la depozitul de deseuri autorizat |

Colectarea deseurilor generate pe amplasament se va face în spații special amenajate si dotate cu recipienti adecvati, pentru colectarea deseurilor pe categorii.

Deseurile generate vor fi preluate de societati autorizate, in vederea eliminarii/valorificarii, dupa caz.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

• organizarea colectarii deseurilor, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

• instruirea personalului privind colectarea selectiva a deseurilor;

• instruirea personalului privind reducerea deseurilor generate;

• sunt interzise lucrari de intretinere/reparatii utilaje si mijloace de transport materii prime si materiale.

Realizarea lucrarilor de construire va fi supravegheata de beneficiarul proiectului pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi si functionali, precum si a legislatiei privind protecţia mediului.

Deseurile generate pot varia din punct de vedere cantitativ,  in functie de tipul lucrarilor si de numarul persoanelor prezente pe santier.

Titularul proiectului va urmari reducerea ponderii deseurilor provenite din activitatile de construire din totalul deseurilor eliminate, prin cresterea gradului de valorificare si reciclare sau reutilizare al acestora.

- planul de gestionare a deseurilor:

Deseurile generate pe amplasament vor fi colectate selectiv, in recipiente speciale si vor fi preluate periodic de societati autorizate.

- deseurile menajere vor fi colectate in recipiente inchise, depozitate în spații special amenajate pană la preluarea acestora de catre serviciul de salubrizare local.

- deseurile de constructii rezultate pe durata realizarii lucrarilor vor fi colectate si stocate temporar in spatii special amenajate si dotate, pana la preluarea de catre societati autorizate.

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea acestora in locuri neautorizate sau inafara perimetrului organizarii de santier.

- la terminarea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia curatarii zonelor afectate de orice materiale si reziduuri, a refacerii solului in zonele unde acesta a fost afectat de lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje si echipamente utilizate.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

Nu se depoziteaza/utilizeaza substante si preparate chimice, in perioada de executie.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Lucrările nu implică folosirea materialelor locale. Toate materialele necesare realizării obiectivului vor fi aduse pe amplasament pentru a fi puse în operă.

Nu vor fi utilizate resurse naturale din zonă (pământ, apă din lacuri/bălţi sau apa din pânza freatică). Nu sunt afectate habitatele vieţuitoarelor din zonă.

CAPITOLUL VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp, respectiv pe perioada valabilitatii autorizatiei de construire.

Zgomotul de la utilajele de pe santier se va produce local si temporar.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra locuitorilor si conditiilor acestora de viata.

Deseurile rezultate pe perioada lucrarilor de construire vor fi colectate pe tipuri, in pubele/recipiente inscriptionate, amplasate in zone amenajate pentru a nu crea disconfort si vor fi preluate de operatori economici autorizati.

Amplasamentul proiectului, realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme terestre.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei. Nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.

Se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si intindere in timp.

- Impactul asupra faunei si florei

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

- Impactul asupra solului

Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate de deseuri rezultate, de deversari necontrolate de ape uzate sau scurgeri de combustibili/lubrifianti de la utilajele de constructie si mijloacele de transport.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului.

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de execuție a lucrarilor, calitatea aerului poate fi afectata de pulberile rezultate ca urmare a manipularii si punerii in opera a materialelor de constructii si de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport prezente pe santier.

In vederea eliminării posibilitătii dispersiei pulberilor se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul.

- Zgomote si vibratii

Zgomotul si vibratiile nu vor constitui factori de disconfort. Pe durata realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa aduca prejudicii peisajului din zona.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona amplasamentului, pe perioada executării lucrarilor de construire.

Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor fi efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Un impact temporar, atat direct cat si indirect se poate manifesta asupra aerului prin emisiile de poluanti in aer determinate de functionarea utilajelor pentru lucrarile desfasurate pe santier, precum si de pulberile rezultate din manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii. Prin implementarea masurilor recomandate se apreciaza ca nu vor fi influente majore in ceea ce priveste calitatea aerului in zona.

Emisiile de poluanti in aer sunt discontinue si reprezinta un impact nesemnificativ, manifestandu-se local, pe termen scurt si mediu.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul va fi nesemnificativ si se va resimti la nivel local in zona amplasamentului.

Probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in cazul in care nu se iau masurile necesare pentru prevenirea oricarei situatii accidentale.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie se poate aprecia ca va exista un impact temporar.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Se apreciaza ca impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul. Proiectul nu are impact transfrontalier.

CAPITOLUL VIII. – Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile:

Se vor respecta cerintele ce se vor stabili de autoritatea de mediu, prin documentele de avizare a proiectului.

CAPITOLUL IX. – Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene:

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele): Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normative prin care a fost aprobat.

Proiectul propus se incadreaza in prevederile din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

CAPITOLUL X. – Lucrari necesare organizarii de santier

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Lucrarile necesare organizarii de  santier constau in ocupararea temporara a terenului pe care va fi realizat proiectul. Terenul se va imprejmui si se va semnaliza corespunzător.

Se va organiza si amenaja o zona pentru depozitarea temporara a deseurilor generate, pe tipuri, in vederea predarii acestora catre societati autorizate.

Pe terenul propus lucrarilor de construire se va organiza santierul prin amplasarea unor constructii provizorii:

Constructii provizorii necesare :

• baraca personal - cu rol de adapostire muncitori;

• baraca materiale – cu rol de depozitare materiale;

• cuva metalica –  cu rol de depozitare deseuri;

• toaleta ecologica (grup sanitar) – 1 buc;

• dulap PSI complet echipat.

- Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier pentru lucrarile propuse este asigurata pe terenul proprietate.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele stabilite prin documentatie. Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare de santier este neglijabil si implica stabilirea unor zone pentru stocarea temporara a materialelor, amenajarea unei zone dotata cu recipienti corespunzatori pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate, amplasarea unui grup sanitar ecologic.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia  propriu-zisă a lucrărilor.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

- toaleta ecologica se va vidanja si igieniza periodic de catre o firma specializată.

- vor fi amenajate spatii speciale, dotate cu recipienti pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor provenite de la organizarea de santier si personal

- se vor lua masurile necesare pentru colectarea in conditii corespunzătoare a deseurilor generate, urmarindu-se trasabilitatea tuturor deseurilor de pe santier

- imprejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.

CAPITOLUL XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

Dupa finalizarea lucrărilor de construire se va realiza refacerea amplasamentului conform documentatiei tehnice.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii vor fi indepartate cu material absorbant biodegradabil.

Pentru prevenirea dispersiei pulberilor se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: nu este cazul in aceasta etapa.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul in aceasta etapa.

CAPITOLUL XII. –Anexe –piese desenate

- Plan de amplasament

- Plan de incadrare in zona

Intocmit,

ARHIRE IOAN