POMARAC PROJECT MANAGEMENT

ARHITECTURA –  DESIGN –  PROJECT MANAGEMENT

tel: 0733 68 70 33                                        stefanpomarac@gmail.com

## MEMORIU DE PREZENTARE

Catre Autoritatea Competenta pentru Protectia Mediului

faza DTAC

cf. Anexa 5.E / Legea 292/2018

Capitolul I. Denumirea proiectului

CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNE MIXTA: PENSIUNE SI LOCUINTA CU REGIM 	DE INALTIME P+2E, AMENAJARI EXTERIOARE TEREN, PISCINA SI FOISOR, 	MODERNIZARE GARD STR. DR. CANTACUZINO - ORGANIZARE EXECUTIE

Capitolul II. Titular

Beneficiar	POPESCU Florin-Dionisie si POPESCU Oana-Giorgiana

Adresa	Calea Mosilor, nr. 217A, Bucuresti

Contact	0762 61 63 68

Capitolul III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

a) Rezumat al proiectului

Prezenta documentatie a fost intocmita la solicitarea beneficiarului in vederea obtinerii 	Autorizatiei de construire pentru construirea unui imobil cu functiune mixta: pensiune si 	locuinta cu regim de inaltime P+2E, amenajarea terenului, realizarea unei piscine si a unui 	foisor precum si modernizarea gardului spre Str. Dr. Cantacuzino.

Terenul in suprafata de 900 de mp se afla in proprietatea beneficiarului. Terenul este situat 	in intravilanul localitatii Eforie Sud si are categoria de folosinta: curti-constructii.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: 	locuinte, turism, alimentatie publica, comert, agrement, sport.

Amplasamentul are urmatorii vecini:

  - la N:  imobil Str. Dr. Cantacuzino nr. 15, teren liber oras Eforie, Restaurant Orizont

  - la E: teren liber oras Eforie

  - la S: imobil Str. Dr Cantacuzino nr. 19, imobil Str. Stefan cel Mare, teren liber – alee 	acces oras Eforie, imobil. Str. Stefan cel Mare

  - la V: strada Dr. Cantacuzino

Pe teren beneficiarul doreste sa construiaca un imobil cu regim de inaltime P+2 E. Imobilul 	va adaposti spatii de cazare pentru turisti organizare sub forma de camere cu baie proprie 	si sub forma de studio. In imobil va fi realizat si un studio cu functiunea de locuinta pentru 	beneficiar sau administrator in perioada estivala. In completare se vor realiza la parter spatii 	de relaxare precum si o zona de luat masa in regim propriu fiecarui vizitator si o chicineta 	pentru preparari rapide.

Impartirea functionala a imobilului:

Parter: hol acces, zona relaxare, scara acces etaje, 3 camere de cazare, zona de mese, 	chicineta, centrala termica cu spalatorie, terasa acoperita

Etaj 1: 3 camere de cazare + 1 studio cazare

Etaj 2: 3 camere de cazare + 1 studio beneficiar/administrator

In incinta se va mai realiza o piscina precum si un foisor pentru relaxare si socializare.

Se vor prevedea 8 locuri de parcare pentru turisti si beneficiar/administrator.

Organizarea de santier se va amplasa in interiorul lotului propriu asigurandu-se pe perioada 	desfasurarii lucrarilor urmatoarele dotari: toalete ecologice, alimentare cu apa, energie 	electrica.

Indicatori spatiali pentru constructia propusa:

Arie teren: 900 mp

Arie construita: 320.6 mp – 35.6 % din aria terenului

Arie construita desfasurata: 707.36 mp

Arie spatii verzi: 270 mp – 30% din aria terenului

Arie platforme si trotuare – 280 mp – 31% din aria terenului

POT 36%			CUT 0.8

Regim de inaltime: P+2E

Unitati de cazare: 9 camere cu 2 locuri + 1 studio cu 2 locuri

Unitati locative: 1 studio

Locuri de parcare: 8 amplasate la sol in curte

Categoria de importanta: ``C`` - normala (cf. HGR nr. 766/1997)

Clasa de importanta III (cf. NP 100/1-2013)

Date despre constructie:

Infrastructura: fundatii continue din beton armat

Suprastructura: cadre si placi din beton armat cu inchideri neportante din zidarie de 	caramida cu goluri

Acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla prefaltuita

Inchideri interioare: zidarie din caramida cu goluri si local pereti usori din gips-carton

Tamplarii exterioare: realizate din profile de PVC cu vitraj in 3 straturi

b) Justificarea necesitatii proiectului

Oportunitatea investiției este argumentata prin cererea de piata privind spațiile de cazare 	noi, cu standard calitativ corespunzator normelor in vigoare.

c) Valoarea investitiei

Valoarea estimata a investitiei este de circa 365.000 Euro.

d) Perioada de implementare propusa

Durata de realizare a constructiei si amenajarilor aferente este de circa 30 de luni.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 	suprafata 	de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si 	amplasamente)

Vezi planse atasate.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale 	proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

  - profilul si capacitatile de productie: persoana fizica / nu este cazul

  - descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz): nu este cazul

  - descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea: nu este cazul

  - materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora: in realizarea constructiilor se vor folosi materii prime specifice sectorului constructiilor (apa, nisip, ciment, etc) iar pe perioada utilizarii se va utiliza energie electrica si gaze naturale de la retelele de utilitati publice. Se vor prevedea si instalatii solare si fotovoltaice pentru reducerea consumurilor de combustibili

  - racordarea la retelele utilitare existente in zona: imobilul se va racorda la retelele de apa-canalizare, gaze, energie electrica, telecomunicatii

  - descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei: proiectul propus prevede dupa realizarea imobilului si amenajarea incintei cu spatii verzi, parcare si alei pietonale

  - cai noi de acces sau schimbari ale celor existente: accesul auto si pietonal se va face din Str. Dr. Cantacuzino. Terenul mai are si acces pietonal din aleea ce porneste din Str. Stefan cel Mare

  - resursele naturale folosite in constructie si functionare: atat in procesul de construire cat si in cel de utilizare nu vor fi folosite in mod direct resurse naturale

  - metode folosite in constructie: constructia se va realiza intr-un sistem constructiv clasic ce presupune realizarea de fundatii de beton armat, zidarii din caramida, stalpi, grinzi si placi din beton armat, sarpanta din lemn, anvelopanta din termosistem la pereti si tabla la acoperis, finisaje si instalatii uzuale

  - planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea în functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara: sapaturi, fundatii, suprastructura, lucrari de finisaj si instalatii, amenajari exterioare

  - relatia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul

  - detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: nu este cazul

  - alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor): nu este cazul

  - alte autorizatii cerute pentru proiect: nu este cazul

Capitolul IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare: nu este cazul

Capitolul V. Descrierea amplasarii proiectului

  - amplasament: Loc. Eforie Sud, Str. Dr. Cantacuzino, nr. 17, jud. Constanta

  - distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare: nu este cazul

  - localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare: nu este cazul

  - harţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind: folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia; politici de zonare si de folosire a terenului; arealele sensibile: nu este cazul

  - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

  - detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare: nu este 	cazul

Capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia 	poluantilor 	in mediu

a) protectia calitatii apelor: pe durata executiei lucrarilor de construire se va utiliza apa de la reteaua locala iar apa rezultata va fi evacuata in sistemul de canalizare existent. Avand in vedere sistemul traditional de construire nu se estimeaza a exista vreun impact asupra apelor evacuate. Pe durata utilizarii constructiei regimul de folosire a apei din retea precum si a evacuarii apei uzate se incadreaza in limitele uzului casnic

b) protectia aerului: pe durata executiei vor fi generate pulberi uzuale activitatilor de construire. Pe durata exploatarii vor fi generate eventuale emisii datorita utilizarii echipamentelor si instalatiilor uzuale ale imobilului

- protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: pe durata executiei vor fi generate zgomote specifice activitatilor constructive urmand ca pe perioada exploatarii sa nu se produca zgomote ori vibratii care sa aiba un impact semnificativ asupra  mediului inconjurator

- protectia impotriva radiatiilor: nu exista surse generatoare de radiatii

e)	protectia solului si a subsolului: pe perioada executiei toate deseurile rezultate vor fi preluate de catre compania locala de slubritate. Pe perioada explaotarii nu exista potentiale surse de poluare a solului

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice: nu este cazul

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: vor exista posibile surse de poluare fonica pe durata executiei lucrarilor specifice activitatilor constructive

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului / in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate: Deseurile generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in incinta organizarii de santier. Din punct de vedere statistic, cca. 3% din materialele utilizate devin moloz in faza de constructie. Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj (codificate conform HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, anexa 2), sunt următoarele:

| Denumirea deșeului | Starea fizică * (Solid – S; Lichid – L; Semisolid - SS) | Codul deșeului | Sursa | Cantități | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Lucrări de excavare | Cantitățile vor depinde de tipul și adâncimea de fundare | Eliminare în depozit deșeuri inerte |
| Deșeuri metalice (fier și oțel) | S | 17 04 05 | Lucrări de construire (de la armături) | Nu se pot estima la această fază | Valorificare prin unități specializate |
| Cabluri | S | 17 04 11 | Lucrări de racord și rețele electrice | Nu se pot estima la această fază | Valorificare prin unități specializate |
| Beton | S | 17 01 01 | Lucrări de construire (fundații, structură de rezistență), resturi de B.C.A. | Nu se pot estima la această fază | Depozit de deșeuri inerte sau valorificare cf. ghidurilor în materie |
| Amestecuri de beton, materiale ceramice etc., altele decât cele specificate la 17 01 06 | S | 17 01 07 | Lucrări de construcție și amenajări interioare (tencuieli, spărturi gresie, faianță, etc.) | Nu se pot estima la această fază | Eliminare în depozit de deșeuri inerte |
| Lemn | S | 17 02 01 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele și amenajările interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) | Nu se pot estima la această fază | Valorificare prin unități specializate |
| Ambalaje de hârtie și carton | S | 20 03 01 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele și amenajările interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) | Nu se pot estima la această fază | Valorificare prin unități specializate |
| Deșeuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitățile personalului angajat în perioada implementării proiectului | cca. 0,5-1 mc/z | Eliminare prin depozitare în depozit de deșeur |
| Deșeuri de hârtie/carton | S | 20 03 01 | Activitățile personalului ce va deservi organizarea de șantier | Nu se pot estima la această fază | Valorificare prin unități specializate |
| Deșeuri de la curățarea rampei de spălare roți | SS | 20 03 04 | Rampa spălare roți autovehicule la ieșire din șantier | Cantități variabile, funcție de traficul de autovehicule | Cantități variabile, funcție de traficul de autovehicule |

Deseurile tipice rezultate sunt:

- deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01);

- deseuri de ambalaje – hartie si carton (cod 15 01 01), plastice (cod 15 01 02), sticla (cod 15 01 07), metal (cod 15 01 04);

- deseuri biodegradabile de la activitatile de intretinere spatii verzi (cod 20 02 01). Cantitatea estimata – cca. 3 litri / utilizator / zi

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Pe perioada lucrarilor de construire s dupa finalizarea constructiei, in faza de utilizare a acesteia, se vor lua toate masurile pentru reducerea pe cat posibil a cantitatii de deseuri rezultate.

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deseurilor produse in perioada executarii lucrarilor de amenajare, se numara urmatoarele:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.

Planul de gestionare a deseurilor

Deseurile rezultate in faza de executie vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializati in salubritate sau, dupa caz, vor fi transportate si depozitate la locurile conforme din punct de vedere al legislatiei in vigoare, eventual indicate in autorizatia de construire. Deseurile menajere rezultate in faza de functionare se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma betonata in zona de unde vor fi evacuate periodic de firme specializate in salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil. Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se face in Europubele etanse din PPR depozitate pe o platforma gospodareasca impermeabilă, inchisa. Cantitatea de gunoi evacuata va fi considerată de min. 3 litri / utilizator / zi (in conditiile asigurarii golirii periodice a pubelelor). Depozitarea resturilor reciclabile se va face in containere individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil și se vor stabili termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Pe durata realizarii lucrarilor vor utiliza doar materiale de constructii provenite din surse autorizate, iar pe durata exploatarii se vor utiliza resursele oferite de utilitatile publice.

Capitolul VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ): avand in vedere tipul de activitate – servicii de cazare – impactul proiectului este unul nesemnificativ pe perioada de exploatare

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului: nu este cazul

- probabilitatea impactului: nu este cazul

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul

- natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul

Capitolul VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Pe perioada de implementare a proiectului se va avea in vedere raportarea modului de gestionare a deseurilor, precum si a apelor uzate evacuate de pe santier. Pe perioada de functionare nu sunt necesare activitati de monitorizare a mediului.

Capitolul IX. Legatura cu alte acte normative si / sau planuri / programe / strategii / documente de planificare

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele) Nu este cazul.

B. Se va menționa planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: Nu este cazul.

Capitolul X. Lucrari necesare organizarii de şantier

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier: in scopul realizarii obiectivului proiectat se va amenaja organizarea de santier in cadrul terenului detinut de beneficiar. Semnalizarea punctului de lucru se va executa conform normelor in vigoare. Tronsoanele deschise spre executare vor fi iluminate si semnalizate corespunzator. Zona OS va fi imprejmuita temporar cu panouri. Platforma OS va fi pietruita daca este necesar. In cadrul OS se pot amplasa containere pentru birouri si vestiare, toalete ecologice, o cabina paza. Se vor amenaja doua zone, una pentru depozitarea materialelor de constructii si una pentru depozitarea temporara a deseurilor. Se va amenaja și o zona pentru parcare auto si parcare utilaje. Dupa finalizarea lucrarilor de construire, amplasamentul organizării de santier va fi eliberat de toate materialele si se vor amenaja parcari si spatiu verde.

- localizarea organizarii de santier: Zona aferenta organizarii de santier este amplasata in interiorul lotului propriu. După incheierea lucrarilor aferente infrastructurii, anumite parți componente ale acesteia se pot amplasa peste placile realizate sau ulterior in interiorul constructiei (depozitari materiale, pază etc.) \

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier: Impactul organizarii de santier asupra mediului va fi minim, acesta fiind asociat lucrarilor de executie pentru organizarea de santier: - terasamente: umplutura, compactare; - executie lucrari: emisii de noxe în atmosfera (utilaje, autovehicule); - deseuri din constructii. Se va resimți un impact asupra factorului de mediu sol-subsol, prin desfiintarea suprafetei de sol vegetal, in vederea amenajarii organizarii de santier. Executarea propriu-zisa a lucrarilor poate determina o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului. Se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona, pe perioada santierului.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier A se vedea capitolele VI și VII.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

- Se interzice spalarea masinilor sau a utilajelor in zona de lucru sau deversarea de ape uzate necontrolat in zona amplasamentului;

- Se interzice executarea lucrarilor de reparatii / intretinere a autovehiculelor, utilajelor sau echipamentelor folosite in cadrul lucrarilor de constructii in incinta organizarii de santier;

- Echipamentele si utilajele vor fi corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta si prevazute cu sisteme de minimalizare a poluantilor emisi in atmosfera;

- Se vor utiliza combustibili cu continut redus de sulf;

- Se va curata si stropi periodic zona de lucru, conform prevederilor legislatiei în vigoare, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi care pot ajunge în atmosfera;

- Incarcarea pamantului excavat in mijloace de transport se va realiza astfel incat sa se evite imprastierea particulelor fine de pamant in zonele alaturate;

- Se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona in care sunt produse catre zonele de depozitare;

- Se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier, inainte de accesul lor pe drumurile publice.

Capitolul XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

După finalizarea lucrărilor de construire, zona ce va necesita refacere este zona organizarii de șantier. Aceasta va fi eliberată de echipamente, utilaje, alte dotari si se va salubriza. Dupa finalizarea perioadei de exploatare a obiectivului urmeaza etapa de dezafectare, care va fi data de durata de functionare a imobilului. Aceasta etapa presupune dezafectarea constructiilor, golirea si curatarea structurilor subterane (conducte), curatarea terenului de posibile resturi de materiale de constructie, umplerea excavatiilor cu pamant de calitate similara cu cel din zona invecinată acestora. Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu.

Capitolul XII. Anexe - piese desenate

- Certificat de Urbanism

- Plan de situatie si amplasament

Capitolul XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele: NU ESTE CAZUL - Proiectul NU intră sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 197 Nu este cazul.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar Nu este cazul

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar Nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar Nu este cazul

f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare Nu este cazul.

Capitolul XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele, informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate NU ESTE CAZUL

1. Localizarea proiectului: - bazinul hidrografic - cursul de apă: denumire şi codul cadastral - corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod Nu este cazul.

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafată; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa și starea chimică a corpului de apă Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz Nu este cazul.

Capitolul XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XI Nu este cazul.

Data								 	Intocmit,

Iulie 2022							arh. Stefan Adrian POMARAC