ANEXA 5.E

La procedura

MEMORIU DE PREZENTARE

conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Denumirea proiectului:

„CONVERSIE LOCUINTA INDIVIDUALA EXISTENTA PARTER IN IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINTE IN PROPRIETATE PRIVATA – PRIN EXTINDERE SI SUPRAETAJARE, REALIZARE SUBSOL, CU INCADRAREA IN HMAX IN METRI SI NUMAR DE NIVELURI CONFORM RLU SI REFACERE IMPREJMUIRE”

Amplasament:

Loc. Constanta, Jud. Constanta, Str. Dionisie Cel Mic, nr. 67A

Beneficiar:

S.C. STILL ELITE INVESTMENTS S.R.L.

Proiectant general:

S.C. ARHI PLUS CRAFT S.R.L.

MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI:

„ CONVERSIE LOCUINTA INDIVIDUALA EXISTENTA PARTER IN IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINTE IN PROPRIETATE PRIVATA – PRIN EXTINDERE SI SUPRAETAJARE, REALIZARE SUBSOL, CU INCADRAREA IN HMAX IN METRI SI NUMAR DE NIVELURI CONFORM RLU SI REFARACERE IMPREJMUIRE ”

Amplasament: Loc. Constanta, Jud. Constanta, Str. Dionisie Cel Mic, nr. 67A

- TITULAR:

Nume: S.C. STILL ELITE INVESTMENTS S.R.L

Sediul: Mun. Constanta, strada Moldovei, nr. 14

Prin reprezentant: GOSU STILA

Proiectant:

SC ARHI PLUS CRAFT SRL

Adresa: Bd. Tomis, nr. 14, Constanta, Judet Constanta

Elaboratorul documentatiei: arh. Constantin-Alin Palimaru

E-mail: constantin.palimaru@gmail.com

Telefon: 0728246898

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT:

- Un rezumat al proiectului

Terenul pe care se amplaseaza investitia are o suprafata de 1134mp (din acte) si 1304mp (din masuratori). Terenul este identificat prin numar cadastral 252704 si a fost obtinut prin Act de Alipire cu nr. 1741 din 14/09/2020. Categoria de folosinta actuala, conform Certificatului de Urbanism cu nr. 363/09.02.2023, eliberat de Primaria Municipiului Constanta este de « curti constructii ».Terenul pe care se va edifica constructia este in propietatea numitei S.C. STILL ELITE INVESTMENTS S.R.L., PERSOANA JURIDICA ROMANA DE DREPT PRIVATA.

Zona studiata este situata in mun. Constanta, este inconjurata de terenuri cu constructii in mare parte de locuit, in principal locuinte collective cu un regim variat de inaltime. Forma terenului este neregulata, acesta este inconjurat de 2 zone cu alei de acces ce faciliteaza accesul auto si pietonal in ansamblu, respective aleea de acces ce face legatura cu str. Dionisie cel Mic si o alee de acces –propusa de beneficiar.

Conform temei de proiectare stabilita intre proiectant si beneficiar, documentatia intocmita se refera la conversia locuintei individuale existente-parter in imobil de locuit- locuinte  colective in proprietate privata- prin extindere si supraetajare, rezultand un imobil cu un regim de inaltime S+P+3E, prevazut la nivelul subsolului cu spatiu destinat locurilor de parcare necesare, se doreste de asemenea si  realizarea amenajarii terenului si refacerea imprejmuirii incintei pentru a se crea o imagine unitara a ansamblului nou propus.

In acest sens s-a solicitat si a fost emis  de catre Primaria Mun. Constanta Certificatul de Urbanism nr. 363/09.02.2023 cu titlul de: „CONVERSIE LOCUINTA INDIVIDUALA EXISTENTA PARTER IN IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINTE IN PROPRIETATE PRIVATA – PRIN EXTINDERE SI SUPRAETAJARE, REALIZARE SUBSOL, CU INCADRAREA IN HMAX IN METRI SI NUMAR DE NIVELURI CONFORM RLU SI REFARACERE IMPREJMUIRE”

Conform Certificatului de Urbanism cu nr. 363/09.02.2023, eliberat de Primaria Mun. Constanta, imobilul se afla in zona protejata conform Listei Monumentelor istorice anexa la Ordinul ministrului culturii nr. 2828/24.12.2015.

Vecinatatile terenului cu NC. 252704 sunt:

-	La Sud:  Teren Mun. Constanta

-	La Est: Alee Acces

-	La Nord: Teren Mun. Constanta

-	La Vest: IE: 252704

Conditii de amplasare a constructiilor:

Regim de inaltime propus:

Situatia existenta: Locuinta individuala: Parter

Situatia propusa: Imobil locuinte colective: S+P+3E

Inaltime maxima propusa:

Imobil locuinte colective – 14.18 de la C.T.A.

- Justificarea necesitatii proiectului

Justificarea necesitatii proiectului se bazeaza in principal pe cererea mare de locuinte colective si de ansambluri rezidentiale in judetul Constanta si mai exact in orasul Constanta, atat prin programe sprijinite prin garantii guvernamentale, cat si prin diferite sisteme de creditare oferite celor ce doresc sa-si achizitioneze un apartament. Investitia este una privata, beneficiarul dorind sa ofere un spatiu de locuit viitorilor proprietari in raport cu cerintele pietei si in concordanta cu necesitatile zonei de implementare. Acest proiect este conceput astfel incat sa imbunatateasca imaginea urbana a zonei si este un inceput in dezvoltarea acesteia.

- Valoarea investitiei

2 370 900 RON – fara TVA

- Perioada de implementare propusa

Construirea propriu-zisa a imobilului se va desfasura pe o perioada de 24 luni de la obtinerea Autorizatiei de Construire.

- Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se anexeaza: 	A0.1 – Plan de incadrare in zona

A0.2 – Plan de situatie pe suport cadastral

A0.3 – Plan spatii verzi – amenajare teren

- O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Ansamblul de locuinte colective a fost gandit si dimensionat ca o investitie care sa satisfaca nevoile de locuit ale viitorilor beneficiari, avand in vedere cerintele pietei imobiliare, prin construirea  acestui imobil se vor pune la dispozitie spatii de locuit si spatii anexe astfel:

- Subsolul este prevazut ca spatiu pentru parcaj auto- facilitand un  numar de 10 locuri de parcare in interiorul subsolului si 10 locuri de parcare la nivelul terenului amenajat , zona de acces in imobil cu scara si lift si zona de adapost civil;

- parterul se compune din spatii in vederea formarii acesului prinicipal catre scara si liftul care favorizeaza circulatia vertical in cladire, 4 unitati locative : 2 apartamente cu 3 camere, 1 apartament cu 2 camere si o garsoniera;

- etajul 1 se va compune din 4 unitati locative : cu 2 apartamente cu 2 camere si 2 apartamente cu 3 camere;

- etajul 2 se va compune din 4 unitati locative : cu 2 apartamente cu 2 camere si 2 apartamente cu 3 camere;

- etajul 3 se va compune din 4 unitati locative : cu 2 apartamente cu 2 camere si 2 apartamente cu 3 camere;

In urma insiruirii spatiilor ce alcatuiesc pe fiecare nivel constructia, se insumeaza pe interaga cladire un numar total de 16 apartamente/ imobil, dintre care 8 apartamente cu 3 camere; o garsoniera si   7 apartamente cu 2 camere.

Suprafetele si compartimentarile interioare respecta cerintele minime specificate in legea locuintei. Ariile utile ale apartamentelor sunt situate intre 54.42-58.36 mp  pentru cele cu 2 camere, respective  50.50 mp pentru cele cu o singua camera (garsoniere) si 84.64-85.88 mp pentru apartamentele cu 3 camere. Camerelor de zi au o suprafata cuprinsa intre 17.28-20.00 mp, bucatariile sunt inchise si ventilate natural avand o suprafata cuprinsa intre 8.40-10.30 mp si sunt prevazute cu zona de dinning, dormitoarele sunt cuprinse ca suprafata utila intre 11.72-18.08mp si baile intre 4.46-5.06mp. Apartamentele sunt prevazute cu balcoane sau logii si cu ferestre mari, in vederea asigurarii unui iluminat natural cat mai eficient pentru fiecare incapere.

| IMOBIL | Ap. 1 camera | Ap. 2 camere | Ap. 3 camere | Total ap. | Loc. parcare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parter | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Etaj 1 | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Etaj 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Etaj 3 | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 16 | 16 |

Caile de acces si evacuare sunt constituite dintr-o scara cu 2 rampe si podest intermediar pe nivel si un lift ales conform normelor de securitate la incendiu aflate in vigoare.

Pozitionarea si orientarea blocurilor a fost stabilita avand in vedere asigurarea unui grad optim de iluminare pentru toate apartamentele (conform legislatiei in vigoare).

Colectarea deseurilor se va realiza fara ghena de colectare in interiorul construciei, iar colectarea propriu-zisa se va realiza selectiv in tomberoane- amplasate in lateralul imobilului, pe o platforma special amenajata.

Sistemul constructiv este alcatuit din cadre de beton armat dispusi pe doua directii rectangulare. Planseele au fost prevazute a fi realizate din beton armat de 13 cm, ceea ce asigura efectul de saiba si o buna conlucrare a elementelor structurale verticale intre ele. Inchiderile perimetrale se vor realiza din zidarie de BCA de 30cm si, placata cu termoizolatie din polistiren/vata bazaltica de 10cm.

La subsol zidaria perimetrala se va realiza din beton armat de 30cm si 40cm pe perimetrul adapostului de protectie civila. Peretii interiori se vor realiza din beton armat de 30cm.

Compartimentarile interioare se vor realiza dupa caz din BCA 30 cm sau 15 cm. Ghenele de instalatii din grupurile sanitare se vor masca in pereti din gipscarton.  Se vor lua masuri de izolare fonica a conductelor acolo unde condiţiile de exploatare impun limitarea nivelului de zgomot.

Acoperirea va fi de tip terasa, iar solutia de evacuare a apelor meteorice se va face prin rigole de colectare si burlane. Alcătuirea instalaţiilor interioare de canalizare se va face astfel încât acestea să  prezinte siguranţă în funcţionare şi să nu creeze disconfort sau prejudicii în exploatarea clădirilor.

Finisajele exterioare vor fi tencuieli decorative de culoare alba, balustradele bacoanelor vor fi tip parapet cu inaltimea optima.

Finisajele interioare vor fi gresii antiderapante pentru spatiile si caile de accces comune, casa scarii si terase exterioare, gresii si faiante pentru bucatarii si bai, podele laminate pentru camere de locuit . Peretii vor fi finisati cu zugraveli lavabile pentru interior, tavanele vor fi din gipscarton pe structura metalica cu zugraveli lavabile, tamplaria va fi din PVC cu geam termopan.

Accesul auto si pietonal se va realiza din alee acces care face legatura cu str principal cu fluxul major din zona Dionisie cel Mic, situat în partea de Est a propietatii.

In scopul asigurarii necesarului de locuri de parcare, prin prezenta documentatie, se propune amenajarea unui spatiu destinat parcarii de autovehicule, la nivelul cotei amenajate a terenului-conform certificat de urbanism 363 din 09.02.2023 emis de Primăria Constanta, in conformitate cu prevederile Normativului P132-93, HG nr. 525/ 27.06.1996 (actualizata), si Ordin HCL nr. 113/27.04.2017:

Calcul numar de locuri de parcare necesare pentru obiectivul propus:

Necesar locuri parcare locatari:

subsol- scara si lift, adapost protective civila ;

parter - hol acces, scara, lift, 4 unitati locative cu SU <100 mp;

etaj 1  -4 unitati locative;( cu SU <100 mp)

etaj 2  -4 unitati locative; ( cu SU <100 mp)

etaj 3  -4 unitati locative; ( cu SU <100 mp)

Total 16 unitati locative (cu SU <100mp)

16 unitati locative x 1 loc/ unitate= min. 16 locuri de parcare locatari

Necesar locuri de parcare pentru vizitatori: 20% Oaspeti x 16 locuri= 4 locuri de parcare vizitatori

Se vor asigura 20 locuri de parcare (14 locuri in subsol si 6 locuri la nivelul terenului amenajat).

Astfel, un totalul de 20 de locuri de parcare, se vor organiza in parcarea special amenajata la nivelul subsolului in incinta terenului proprietate privata, pe dale inierbate. Suprafata totala a locurilor de parcare este de 271.44 mp. Parcajele amplasate la nivelul parterului vor fi acoperite sau libere in functie de amprenta conturului etajelor superioare.

Categoria și clasă de importanță:

Categoria de importanță a constructiei: C – conform HGD nr. 766/1997

Clasa de importanță a construcției: III – conform P100/1-2013

Tip si particularitati specifice ale ansamblului:

Constructii civile cu regim normal de inaltime.

In imediata vecinatate a imobilului, langa zona de acces in imobil se vor amenaja un teren de joaca pentru copii si spatii verzi. Acestea vor fi amplasate si plantate astfel incat sa asigure integritatea ansamblului intr-un cadru cat mai apropiat de un cadru natural.

Proiectul propune amenajarea de spatii verzi in suprafata totala de 324.90 mp pentru respectarea HCJC 152/2013, după cum urmează:

- 324.90mp - suprafata spatiu verde plantata la nivelul parterului;

Va fi prevazuta o paleta de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri astfel incat in fiecare anotimp imaginea culorilor sa fie in ton cu anotimpul si culorile imobilului, realizarea unor elemente de ingradire constand in plantare gard viu (din specii de arbusti cu frunze semipersistente), plantari de arbori si arbusti decorativi (material dendrologic de calitate - din specii de foiosi si rasinosi care sa indeplineasca cerintele functionale si estetice ale zonei, alegerea acestora facandu-se pe criterii de adecvare la conditiile de mediu si crearea unei ambiante placute, atractive), precum si gazonarea suprafetelor libere de teren. Toate acestea asigura estetica si functionalitatea maxima a spatiului amenajat si realizeaza  armonie cu constructia propusa.

Spatiile verzi amenajate cuprind cea mai ampla suprafata din cadrul proiectului, fiind tratate cu modalitati diferite, pentru a oferi publicului posibilitati diverse de relaxare. Tipurile de amenajari abordate:

- Spatii verzi amenajate – cu gazon natural tip rulouri (cromatica verde);

- Spatii verzi amenajate – cu plantatii florale diverse;

- Spatii verzi amenajate – cu pietris, piatra decorative si iarba salbatica;

- Spatii verzi amenajate – plantatii arbori si arbusti decorative.

Pregătirea terenului se face prin frezare cu adâncimea de circa 10-15 cm, greblare și tăvălugire, pentru ca suprafața să fie netedă, foarte uşor compactată, fertilă. Temperatura solului trebuie să fie scăzută, dar să nu fie îngheţat. Montarea se face presând uşor marginile rulourilor unele în altele. După montaj, gazonul se va tăvălugi, după irigare abundentă.

Suprafaţa gazonată va fi irigată cu circa 5 L/m2/zi în perioada caldă cu sistem automat de irigaţii. Tunderea se va face minim o dată pe săptămână / la doua saptamani, în perioada caldă, la 3+5 cm înălţime.

Porţiuni afectate pot fi înlocuite tot cu rulouri de gazon. (local).

PĂMÂNTUL pe care se vor amplasa rulourile trebuie sa fie:

- foarte bine maruntit, fara bbolovani, fara pietre;

-nivelat, fara denivelari, greblat (indreptarea se face cu dosul greblei, apoi se folosesc dintii);

- usor comactat, eventual prin folosirea unui tavalug;

-compozitia trebuie sa fie echilibrata, daca pamantul este argilos se va intinde un strat de nisip de 1-2 cm si se va nivela (pentru drenaj si stimularea inradacinarii);

Amenajarea cu rulouri de gazon cuprinde numeroase avantaje, fiind recomandata pentru spatiile verzi cu caracter public de dimensiuni mari datorita:

  - Faptului ca se preteaza pentru orice suprafata;

  - Efect imediat / rapid;

  - Rezistenta mare la actiuni mecanice;

  - Rezistenta la intemperii / actiuni si fenomene meteorologice;

  - Nu apar plante daunatoare in cadrul acestuia;

  - Aspect uniform;

  - Prezinta o dezvoltare optima cu un sistem automat de irigatie;

De asemenea, in extensia aleilor / spatiilor propuse, se prevad lucrari de refacere a spatiilor verzi, prin reabilitare zone plantate aferente ( in functi de spatial ramas se propun plantari de arbori, arbusti, inierbari). Se prevad lucrari de curatire selectiva a vegetatiei existente cu inlaturarea exemplarelor uscate / nesanatoase si cu mentinerea / intretinerea pe amplasament a elementelor valoroase, precum si plantarii de   ARBORI PUIETI – FOIOASE (In arealele mari / poligoanele de amenajare propuse) ;

    - foioase (tilia – tei);

    - freasinus excelsios (frasin);

    - quercus michxborealis (stejar);

    - ulmus sp. (ulm);

ARBUSTI DECORATIVI (perimetral aleilor) ;

    - Thuja occidentalis;

    - Juniperus hibernica;

    - Plantatii florale de talie mica;

Modul de ocupare al terenului – Bilant teritorial:

Suprafata teren= 1304 mp (din acte si masuratori)

1. Situatia existenta

Locuinta individuala

RH: Parter

SC=SD=40 mp

2. Situatia propusa

Imobil locuinte colective

R.H. propus = S+P+3E

SC Subsol= 406.92mp (exclus de la CUT)

SC parter= 389.76mp

Podest acces= 12.75mp

Balcon= 25.78mp

SC total parter= 428.29mp

SC etaj 1-3= 389.76mp

Balcoane= 31.94mp

SC total etaj curent 1-3= 421.70mp

SD=1965.96mp

SD Total = 2100.31 mp

SC aferenta P.O.T. = SC parter =  396.66mp

SD aferenta C.U.T. = SC parter + 3x [SC etaj 1-3]=  1565.96mp

P.O.T. existent =  3.06%

P.O.T. propus = 30%

C.U.T. existent = 0.03

C.U.T. propus = 1.20

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;  - racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- metode folosite în construcţie/demolare;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Utilitatile necesare dezvoltarii acestui proiect vor fi asigurate prin bransarea la retele de distributie/ colectare existente in zona.

Racordare la utilitati si instalatii ce vor folosi ansamblului ce face obiectul memoriului:

Sistem de incalzire:

Apa calda menajera si apa calda pentru incalzirea cu corpuri statice va fi asigurata de o centrala termica (cu tiraj fortat) pentru fiecare unitate locativa.

Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa se va realiza de la camin apometric amplasat in incinta. Apa va fi utilizata in scop menajer si pentru intretinerea spatiilor verzi.

Igiena evacuarii apelor uzate:

Evacuarea apelor uzate rezultate se va face in reteaua existenta in zona.

Igiena evacuarii deseurilor solide:

Colectarea selective a deseurilor in europubele cu volum de 70l, amplasate intr-un loc amenajat special, vor fi transportate periodic de catre firma de salubrizare contractata, la cea mai apropiata rampa de gunoi.

Alimentarea cu energie electrica:

Obiectivele se vor alimenta cu energie electrica in regim trifazat de la reteua din zona prin intermediul unor firide de bransament montate pe peretii exteriori.

Din aceste firide se va alimenta tabloul electric general aflat in parterul cladirii. Inainte de alimentarea tabloului electric general, pe bransament se va amplasa un bloc de masura si protectie, care cuprinde contorul trifazat de energie electrica. Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere se realizeaza prin legarea la nul de protectie, prin legarea la priza de pamant si prin dispozitive diferentilale de protectie.

Evacuarea apelor meteorice:

Apele provenite din precipitatii sunt colectate prin burlane care se evacueaza la rigole stradale.

Pentru lucrarile de racordare la utilitati se va tine cont de:

Pentru apele pluviale:

In perioada executarii lucrarilor de construire a imobilului, apele pluviale se vor scurge liber pe teren.

In cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere provenite de la utilaje, se vor utiliza materiale absorbante astfel incat sa se evite contaminarea apelor pluviale.

Considerăm că impactul asupra componentei de mediu apă în etapa de realizare a investiţiei este nesemnificativă şi temporară, în condițiile în care lucrările de execuţie se vor realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

In ce priveste apele pluviale, in perioada functionarii obiectivului, se va executa o sistematizare vertical adecvată pentru a asigura scurgerea dirijată și controlată a apelor pluviale, respectiv se vor realiza jgheaburi/ drenuri pentru preluarea apelor pluviale si de aici, prin intermediul burlanelor apa pluviala va fi directionata catre separatorul de grasimi si hidrocarburi iar mai apoi in bazinul de retentie deschis.

Din descrierea facuta si tinand cont de specificul constructiei, rezulta ca prin  realizarea acestuia, zona nu va suferi degradari ale mediului. Imobilul va fi racordat la retelele de distributie (apa, canalizare, electricitate, gaz etc) de la nivelul localitatii. Pentru deseurile solide rezultate si pentru evacuarea acestora la groapa de gunoi, beneficiarul va incheia formele necesare cu societatea care asigura serviciile de salubrizare din zona dupa cum am mentionat . Pana la preluare, beneficiarul va asigura colectarea si depozitarea selective conform cu cele descrise in punctele anterioare.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);- NU ESTE CAZUL (nu se desfasoara activitati de productie).

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea-  NU ESTE CAZUL (nu se desfasoara activitati de productie).

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:- NU ESTE CAZUL.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

La terminarea lucrarilor de construire zona afectata de executia investiei va fi refacuta, vor fi amenajate alei pietonale, parcari, spatii de joaca si zone verzi pentru relaxare. Se vor respecta masurile de protective a mediului pe timpul exploatarii obiectivului in scopul reducerii la minim al impactului asupra mediului.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu se executa cai noi de acces doar se racordeaza la cele existente.

- resursele naturale folosite în constructie si functionare

Materialele utilizate pentru realizarea lucrarilor din proiect sunt nisip, balast, pietris, apa si materiale de constructii de la producatorii si comerciantii din zona. Resursa naturala în cadrul functionarii –  apa, aer si gaze naturale.

- metode folosite în constructive/ demolare

În ceea ce priveste metodele de constructie, se vor utiliza metode care sa aiba un impact minor asupra mediului: se vor utiliza materiale de constructie care sa aiba impactul cel mai mic asupra mediului si sanatatii oamenilor.

Lucrarile se vor realiza atat mecanizat, cat si manual, in functie de complexitatea lor, dar numai de personal calificat. Prepararea semifabricatelor se va face in instalatii centralizate, autorizate in acest scop, transportul lor pe santier facandu-se numai pe masura punerii lor in opera, cu respectarea legislatiei in vigoare. Se interzice depozitarea materialelor pe spatiile verzi existente, adiacente constructiilor. De asemenea, se interzice circulatia autovehiculelor de santier peste spatiile verzi si alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de santier.

Curatenia pe santier se va asigura prin grija executantului si va fi controlata de beneficiar prin intermediul dirigintelui de santier. Pe perioada executiei se interzice deversarea apelor uzate in spatiile naturale din zona si se vor lua masuri ca produsele petroliere si eventualele materiale bituminoase utilizate sa nu contamineze solul. Dupa terminarea lucrarilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate. Suprafata de teren afectata organizarii de santier va fi reamenajata (inierbari etc.), aducandu-se la parametrii initiali.

Metodele folosite in constructive sunt cele clasice,mentionate anterior- din cadre de beton, stalpi plansee, grinzi, pereti de compartimentare si inchidere perimetrala din BCA.Termoizolatiile exterioare vor fi din polistiren expandat / sau vata mineral bazaltica.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Pentru realizarea lucrărilor de executie este necesara o perioadă de aproximativ 24 luni de la obtinerea Autorizatiei de Construire si momentul anuntului de incepere lucrari.

Activităţile ce vor fi derulate în cadrul planului de execuţie al lucrării vor cuprinde:

- achiziţionarea materialelor si echipamentelor conform proiectului;

- realizarea lucrărilor de construcţie;

- remedierea şi realizarea lucrărilor de finisaje necesare.

Se va stabili desfăşurarea lucrărilor de comun acord cu beneficiarul.

Implementarea proiectului presupune următoarele faze:

a. Perioada de realizare;

Lucrările de realizare a proiectului cuprind următoarele faze:

- pregătirea terenului;

- realizarea obiectivului;

- recepţia lucrărilor de construcţii/montaj.

La recepţie, executantul va pune la dispoziţia beneficiarului toată documentaţia

tehnică legată de calitatea lucrărilor executate. Recepţia la terminarea lucrărilor se va face conform HG 273/1994.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul contribuie la dezvoltarea zonei; implica racordarea la retelele edilitare cum ar fi : reteaua de apa si canalizare si menajera din zona, racordarea la retelele electrice de distributie, iluminatul public;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

In faza de elaborare a proiectului s-au luat in calcul mai multe optiuni viitoare de dezvoltare printre care se numara si  amenajarea unor fanouri fotovoltaice pe terasa constructiei, dar si amenajarea spatiului comercial de la parter si utilizarea lui ca un spatiu comercial pentru locatari.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Surse sau linii de transport al energiei:

nu apare o noua linie de transport a energiei, nu se extrag agregate.

Asigurarea unor noi surse de apa:

-nu este cazul

Evacuarea apelor uzate:

-se va realiza racordarea la reteaua publica de canalizare existenta in zona.

Evacuarea apelor meteorice:

Apele provenite din precipitatii sunt colectate prin burlane care se evacueaza la rigole stradale.

Eliminarea deseurilor

In etapa de constructie vor rezulta  deseuri de materiale de constructie – nisip, piatra sparta, pietris, pamânt, etc. în cantitati variabile . Acestea vor fi utilizate ca materiale de umplutura sau eliminate de societati autorizate;

- deseurile menajere rezultate  pe perioada etapei de constructie si apoi de exploatare  –

cod 20 03 01 se colecteaza în tomberoane si vor fi transportate de catre societati autorizate.

In etapa de functionare -  deseurile rezultate  vor fi colectate, depozitate si eliminate/valorificate corespunzator in functie de tipul si caracteristicile acestora. Acestea vor fi gestionate si eliminate/valorificate cu societati  autorizate.

Ca urmare a relizarii proiectului si prin dezvoltarea zonei si cresterii numarului de unitati locative, pot aparea o serie de activitati complementare, cum ar fi servicii de comert si alimentatie publica in proximitatea imobilului.

- alte autorizatii cerute pentru proiect

Autorizatia de Construire ce va avea la baza proiectele, avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism;

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

4.1 Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

NU ESTE CAZUL.

4.2.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

NU ESTE CAZUL.

4.3.Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

NU ESTE CAZUL.

4.4.Metode folosite în demolare;

NU ESTE CAZUL.

4.6. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

NU ESTE CAZUL.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea

impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Nu este cazul. Proiectul nu cade sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001. Distanta fata de granita cu Serbia sau Ungaria  este de  peste 50 km.

5.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul. Proiectul nu se regaseste in zona sau in apropierea obiectivelor care intra sub protectia Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000.

In ceea ce priveste amplasamentul, din punct de vedere al actiunii seismice, conform P100-1/2013, constructia este situata in zona seismica cu o acceleratie orizontala a terenului ag-0.20g si o perioada de colt Tc=0.7 sec. Pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani.

5.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia : folosinte actuale  - locuire;

- folosinte planificate: locuinte in proprietate privata.

- -politici de zonare si de folosire a terenului: conform PUG  aprobat prin HCL nr. 653/25.11.1999, a carui valabilitate a fost prelungita prin HCL nr. 429/31.10.2018.

- -areale sensibile : în zona amplasamentului studiat nu se afla areale sensibile.

- -detalii privind orice varianta  de amplasament care a fost luata în considerare: nu este cazul.

- -Coordonate geografice ale amplasamentului in sistem de proiectie national Stereo 1970;

- Conform studiului topografic anexat.

3.2. Justificarea necesitatii proiectului

Investitia este una privata, conform Certificatului de Urbanism cu nr. 363/09.02.2023, eliberat de Primaria Municipiului Constanta, beneficiarul doreste edificarea unui imobil de locuinte colective.

3.3 Valoarea investitiei: 2 370 900 RON

3.4 Perioada de implementare propusa:  24 luni de la obtinerea Autorizatiei de Construire

3.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

A0.1 – plan de incadrare in zona

A0.2 – plan de situatie pe suport cadastral

3.6. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: profilul si capacitatile de productie

Situatie existenta:

Teren cu o suprafata de 1304 mp, este de forma aproximativ triunghiulara. Pe acest teren se afla edificat imobilul C1-locuinta parter cu Sc=40mp. Categoria de folosinta actuala, conform Certificatului de Urbanism cu nr. 01/16.01.2023, eliberat de Primaria Localitatii Robanestii de Sus este de « curti constructii ».

Situatie propusa:

Conform Certificatului de Urbanism cu nr. 363/09.02.2023, eliberat de Mun. Constanta, s-a solicitat

„CONVERSIE LOCUINTA INDIVIDUALA EXISTENTA PARTER IN IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINTE IN PROPRIETATE PRIVATA – PRIN EXTINDERE SI SUPRAETAJARE, REALIZARE SUBSOL, CU INCADRAREA IN HMAX IN METRI SI NUMAR DE NIVELURI CONFORM RLU SI REFARACERE IMPREJMUIRE”

Conditii de amplasare a constructiilor:

Regim de inaltime propus:

Situatia existenta: Locuinta individuala: Parter

Situatia propusa: Imobil locuinte colective: S+P+3E

Inaltime maxima propusa:

Imobil locuinte colective – 14.18 de la C.T.A.

Sistemul constructiv:

Sistemul constructiv este alcatuit din cadre de beton armat dispusi pe doua directii rectangulare. Planseele au fost prevazute a fi realizate din beton armat de 13 cm, ceea ce asigura efectul de saiba si o buna conlucrare a elementelor structurale verticale intre ele. Inchiderile perimetrale se vor realiza din zidarie de BCA de 30cm si, placata cu termoizolatie din polistiren/vata bazaltica de 10cm.

La subsol zidaria perimetrala se va realiza din beton armat de 30cm si 40cm pe perimetrul adapostului de protectie civila. Peretii interiori se vor realiza din beton armat de 30cm.

Compartimentarile interioare se vor realiza dupa caz din BCA 30 cm sau 15 cm. Ghenele de instalatii din grupurile sanitare se vor masca in pereti din gipscarton.  Se vor lua masuri de izolare fonica a conductelor acolo unde condiţiile de exploatare impun limitarea nivelului de zgomot.

Acoperirea va fi de tip terasa, iar solutia de evacuare a apelor meteorice se va face prin rigole de colectare si burlane. Alcătuirea instalaţiilor interioare de canalizare se va face astfel încât acestea să  prezinte siguranţă în funcţionare şi să nu creeze disconfort sau prejudicii în exploatarea clădirilor.

Accese, parcaje si circulatii:

Accesul auto si pietonal se va realiza din alee acces Dionisie cel Mic, situat în partea de Est a propietatii.

-In scopul asigurarii necesarului de locuri de parcare, prin prezenta documentatie, se propune amenajarea unui spatiu destinat parcarii de autovehicule, la nivelul cotei amenajate a terenului-conform certificat de urbanism 363 din 09.02.2023 emis de Primăria Constanta, in conformitate cu prevederile Normativului P132-93, HG nr. 525/ 27.06.1996 (actualizata), si Ordin HCL nr. 113/27.04.2017:

Calcul numar de locuri de parcare necesare pentru obiectivul propus:

16 unitati locative + 20% Oaspeti

Se vor asigura 20 locuri de parcare (14 locuri in subsol si 6 locuri la nivelul terenului amenajat)

Categoria și clasă de importanță:

Categoria de importanță a constructiei: C – conform HGD nr. 766/1997

Clasa de importanță a construcției: III – conform P100/1-2013

Tip si particularitati specifice ale ansamblului:

Constructii civile cu regim normal de inaltime.

Organizarea funcționala:

-subsol– parcare, adapost.

-parter – 4 unitati locative, hol, lift si scara;

-etaj 1 – 4 unitati locative, hol, lift si scara;

-etaj 2 – 4 unitati locative, hol, lift si scara.

-etaj 3 – 4 unitati locative, hol, lift si scara.

Functiunea propusa este permisa prin Regulamentul Local de Urbanism.

Conform Scenariului de Securitate la Incendiu preliminar se prevede urmatorul mod de functionare si delimitare a spatiilor.

Imobil locuinte colective: 1 compartiment de incendiu

3.7. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); nu este cazul (nu se desfasoara activitati de productie)

3.8. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

nu este cazul (nu se desfasoara activitati de productie)

3.9. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

nu e cazul

3.10. Racordarea la retelele utilitare existente în zona

Alimentare cu energie electrică - a obiectivului propus, se va realiza din Postul de transformare propus pe amplasament.

Toate lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de proiectanti autorizati  si vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest tip de lucrari.

3.11. Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza de la camin apometric amplasat in incinta.

3.12.Canalizare

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate se vor evacua prin reteaua publica de canalizare.

Evacuarea apelor meteorice:

Apele provenite din precipitatii sunt colectate prin burlane care se evacueaza la rigole stradale.

3.13.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

La finalizarea investitiei , intreg amplasamentul va fi amenajat. Organizarea de santier va fi realizata pe amplasament, nu ramane teren care sa fie folosit si neamenajat. Terenul ocupat de organizarea de santier va fi eliberat de materialele de constructii, pamant, deseuri.

3.14. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

-nu e cazul

3.15. Resursele naturale folosite în constructie si functionare

Materialele utilizate pentru realizarea lucrarilor din proiect sunt nisip, balast, pietris, apa si materiale de constructii de la producatorii si comerciantii din zona. Resursa naturala în cadrul functionarii –  nisip, pietris, balast, apa.

3.16. Metode folosite în constructie:

În ceea ce priveste metodele de constructie, se vor utiliza metode care sa aiba un impact minor asupra mediului: se vor utiliza materiale de constructie care sa aiba impactul cel mai mic asupra mediului si sanatatii oamenilor.

Lucrarile se vor realiza atat mecanizat, cat si manual, in functie de complexitatea lor, dar numai de personal calificat. Prepararea semifabricatelor se va face in instalatii centralizate, autorizate in acest scop, transportul lor pe santier facandu-se numai pe masura punerii lor in opera, cu respectarea legislatiei in vigoare. Se interzice depozitarea materialelor pe spatiile verzi existente, adiacente constructiilor. De asemenea, se interzice circulatia autovehiculelor de santier peste spatiile verzi si alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de santier.

Curatenia pe santier se va asigura prin grija executantului si va fi controlata de beneficiar prin intermediul dirigintelui de santier. Pe perioada executiei se interzice deversarea apelor uzate in spatiile naturale din zona si se vor lua masuri ca produsele petroliere si eventualele materiale bituminoase utilizate sa nu contamineze solul. Dupa terminarea lucrarilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate. Suprafata de teren afectata organizarii de santier va fi reamenajata (inierbari etc.), aducandu-se la parametrii initiali.

3.17. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Pentru realizarea lucrărilor de executie este necesara o perioadă de aproximativ 24 luni de la obtinerea Autorizatiei de Construire si momentul anuntului de incepere lucrari.

Activităţile ce vor fi derulate în cadrul planului de execuţie al lucrării vor cuprinde:

- achiziţionarea materialelor si echipamentelor conform proiectului;

- realizarea lucrărilor de construcţie;

- remedierea şi realizarea lucrărilor de finisaje necesare.

Se va stabili desfăşurarea lucrărilor de comun acord cu beneficiarul.

Implementarea proiectului presupune următoarele faze:

a. Perioada de realizare;

Lucrările de realizare a proiectului cuprind următoarele faze:

- pregătirea terenului;

- realizarea obiectivului;

- recepţia lucrărilor de construcţii/montaj.

La recepţie, executantul va pune la dispoziţia beneficiarului toată documentaţia

tehnică legată de calitatea lucrărilor executate. Recepţia la terminarea lucrărilor se va face conform HG 273/1994.

3.18.  Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul contribuie la dezvoltarea zonei.

3.19.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Alternativele analizate au fost urmatoarele:

Alternativa 0 –  nerealizarea proiectului. In acest caz nu avem impact asupra zonei de amplasare a obiectivului

Alternativa 1 – realizarea proiectului in conditiile descrise pana aici.

Alternativa 2 – in care constructiile se realizeaza din alte materiale decat cele propuse in alternativa 1.

3.20. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Surse sau linii de transport al energiei:

nu apare o noua linie de transport a energiei, nu se extrag agregate.

Asigurarea unor noi surse de apa:

-nu este cazul

Evacuarea apelor uzate:

-se va realiza racordarea la reteaua publica de canalizare existenta in zona.

Evacuarea apelor meteorice:

Apele provenite din precipitatii sunt colectate prin burlane care se evacueaza la rigole stradale.

Eliminarea deseurilor

In etapa de constructie vor rezulta  deseuri de materiale de constructie – nisip, piatra sparta, pietris, pamânt, etc. în cantitati variabile . Acestea vor fi utilizate ca materiale de umplutura sau eliminate de societati autorizate;

- deseurile menajere rezultate  pe perioada etapei de constructie si apoi de exploatare  –

cod 20 03 01 se colecteaza în tomberoane si vor fi transportate de catre societati autorizate.

In etapa de functionare -  deseurile rezultate  vor fi colectate, depozitate si eliminate/valorificate corespunzator in functie de tipul si caracteristicile acestora. Acestea vor fi gestionate si eliminate/valorificate cu societati  autorizate.

3.21.Alte autorizatii cerute pentru proiect

Autorizatia de Construire ce va avea la baza proiectele, avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism:

Proiectele de arhitectura, rezistenta, instalatii (termice, electrice si sanitare)

Avize/ acorduri:

Protectia civila

Sanatatea populatiei

Securitatea la incendiu

Comisia de circulatie

Contract cu firma de colectare si transport deseuri inerte

Acord notarial vecin cf art. 612 Cod Civil

Acord notarial vecini daca sunt necesare masuri de interventie pt protejarea constructiilor vecine

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

4.1 Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Etapa de desfiintare partiala a constructiei C1 existente pe teren, va presupune realizarea urmatoarelor operatiuni:

-separarea zonei in care se executa lucrarile cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului persoanelor si a autovehiculelor neautorizate in zona de lucru;

-afisarea pe perimetrul incintei a inscriptionarilor de atentionare asupra pericolului;

-scoaterea de sub tensiune a consumatorilor electrici;

-inainte de demolarea propriu-zisa a constructiilor este necesara dezafectarea tuturor echipamentelor, instalatiilor, respectand procedurile de colectare, sortare si depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezulta din aceste activitati;

-se va trece la operatiunile de demolare care se vor executa in ordinea inversa ordinii de construire a acestora;

-materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi valorificate prin firme autorizate sau, dupa caz eliminate in depozite autorizate, care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in ordinul MMGA nr. 95/2005;

-se va realiza separarea deseurilor de materiale cu continut de substante periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generarii acestora;

-programul de lucru se va desfasura numai pe timpul zilei, in zilele lucratoare si va fi structurat in intervale de timp optime, astfel incat sa limiteze disconfortul creat de functionarea utilajelor specifice.

4.2.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

La finalizarea demolarii partiale, intreg amplasamentul va fi adus la parametrii initali spre fi pregatit pentru urmatoarea etapa - cea de construire. Organizarea de santier va fi realizata pe amplasament, nu ramane teren care sa fie folosit si neamenajat. Terenul ocupat de organizarea de santier va fi eliberat de materialele de constructii, pamant, deseuri.

4.3.Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

-nu este cazul

4.4.Metode folosite în demolare;

Operatiunile de demolare partiala a imobilului existent se vor executa in ordinea inversa ordinii de construire a acestuia.

4.6. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi valorificate prin firme autorizate sau, dupa caz eliminate in depozite autorizate, care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in ordinul MMGA nr. 95/2005;

Se va realiza separarea deseurilor de materiale cu continut de substante periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generarii acestora;

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea

impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Nu este cazul. Proiectul nu cade sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001. Distanta fata de granita cu Serbia sau Ungaria  este de  peste 50 km.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul. Proiectul nu se regaseste in zona sau in apropierea obiectivelor care intra sub protectia Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000.

In ceea ce priveste amplasamentul, din punct de vedere al actiunii seismice, conform P100-1/2013, constructia este situata in zona seismica cu o acceleratie orizontala a terenului ag-0.20g si o perioada de colt Tc=0.7 sec. Pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani.

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale si alte informatii privind:

folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia

folosinte actuale  - teren curti constructii in intravilan

folosinte planificate

-locuinte in proprietate privata.

politici de zonare si de folosire a terenului

-nu sunt prevazute;

areale sensibile

în zona amplasamentului studiat nu se afla areale sensibile.

detalii privind orice varianta  de amplasament care a fost luata în considerare

s-au analizat doua variante de amplasament - nu a fost luata in considerare alta varianta de amplasament.

Coordonate geografice ale amplasamentului in sistem de proiectie national Stereo 1970

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

1. Protectia calitatii apelor:

Surse de poluanti pentru ape, locuri de evacuare sau emisarul

Sursele de ape uzate in cadrul amplasamentului sunt:- grupul sanitar

In perioada realizarii proiectului, eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport cu care se cara diverse materiale, de la utilajele folosite (ex. spargerea rezervoarelor de benzina, motorina), ori de la autovehiculele ce tranziteaza zona, pot trece din sol in panza freatica, si reprezinta astfel o sursa de poluare pentru ape. In acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in astfel de situatii, in vederea minimizarii efectelor poluarii.

1.1. Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute

Proiectarea și execuția lucrărilor vor respecta prevederile următoarelor normative:

SR 8591/1997 privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane;

Normativului pentru fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire colapsibile indicativ NP 125/2010.

Apele uzate care se vor evacua se vor încadra în NTPA 002/2002. Societatea va respecta astfel prevederile art. 7din HG. nr. 188/2002, modificată și completată de HG nr. 352/2005, conform căreia: evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare sau în stațiile de epurare se face în baza acceptului de evacuare dat în scris de operatorul de servicii publice care administrează și exploatează rețeaua de canalizare și stația de epurare, precum și a contractului de utilizare a serviciilor publice de canalizare, încheiat cu acesta.

Controlul indicatorilor va fi urmărit prin analize de laborator. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare ale localităților sunt:

2. Protectia calitatii aerului

2.1. Surse de poluanti pentru aer, poluanti, inclusive surse de mirosuri

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO. De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului, se recomanda:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza a fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

In perioada de functionare a investiei nu vor exista presiuni suplimentare fata de situatia prezenta.

2.2. Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

-nu e cazul

Masurile propuse de minimizare a emisiilor de poluanti in atmosfera vor consta in:

Controlul traficului auto in interiorul amplasamentului;

Intretinerea drumurilor de acces.

2.3. Poluantii evacuati în atmosfera

Mijloacele de transport

Toate mijloacele de transport ce vor fi utilizate sunt echipate cu motoare Diesel.

Timpul de funcţionare a mijloacelor de transport sus menţionate în incinta este mic, de ordinul a maxim o oră pe parcursul unei zile, iar regimul de funcţionare a motoarelor este apropiat de regimul de mers în gol.

Având în vedere timpii scurţi de funcţionare a motoarelor Diesel în incinta analizată, regimul lejer de funcţionare a motoarelor, precum şi faptul că toate mijloacele de transport utilizate sunt autorizate de Registrul Auto Român pentru circulaţia pe drumurile publice (în cadrul testelor de autorizare fiind încluse şi măsurători privitoare la emisiile de noxe în atmosferă prin gazele de eşapament), considerăm că noxele emise în atmosferă prin gazele de eşapament rezultate din funcţionarea motoarelor Diesel nu sunt în măsură să afecteze semnificativ calitatea aerului din zonă.

2.4. Surse mobile (mijloace de transport)

Conform “Ioan Anghelache – Noi combustibili pentru automobile, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1993”, cantităţile de substanţe poluante rezultate prin arderea unui kilogram de combustibil în motor (valori medii) sunt :

| Natura poluantului | Cantitate | Concentraţie |
| --- | --- | --- |
|  | g/kg motorină | mg/mc |
| Monoxid de carbon (CO) | 21 | 1,19 |
| Oxizi de azot (NOx) | 27 | 1,53 |
| Hidrocarburi nearse | 13 | 0,7 |
| Dioxid de sulf | 7,8 | 0,44 |
| Aldehide | 0,8 | 0,045 |

3. Protectia impotriva zgomotului si al vibratiilor

Surse de zgomot si de vibratii:

Pentru faza de construire:

Sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de utilaje și mijloace de transport. Tipurile de utilajele care vor fi folosite și puterile acustice asociate sunt: buldozere Lw ≈ 115 dB(A); încărcătoare tip Wolla Lw ≈ 112 dB(A); excavatoare Lw ≈ 117 dB(A); compactoare Lw ≈ 105 dB(A); finisoare Lw ≈ 115 dB(A); basculante Lw ≈ 107 dB(A).

Nivelul sonor depinde în mare măsură de următorii factori: -climatici -viteza și direcția vântului, gradientul de temperatură și de vânt; -absorbția undelor acustice de către sol, fenomen denumit „efect de sol”; -absorbția în aer, dependentă de presiune, temperatură, umiditatea relativă, componenta spectrală a zgomotului;

- topografia terenului;

- vegetație.

Pentru zgomot și vibrații se vor respecta condițiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor. Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009/89 -Acustica urbană -Limite admisibile ale nivelului de zgomot și prevăd la limita unei incinte industriale valoarea maximă de 65 dB. Pentru intervalul 22.00 – 6.00, limita admisibilă pentru nivelul de presiune sonoră, continuu echivalent, ponderat A este de 40 dB(A). Suprafața ocupată de spatii verzi va fi 393.53 mp; acestea au rolul de regenera atmosfera, știut fiind faptul că 1m liniar de spațiu verde reduce pulberile cu cca. 30% și zgomotul cu cca. 810dB.

Masuri pentru evitarea disconfortului asupra receptorilor din zona, lucrarile se vor executa pe perioada zilei. Utilajele sunt performante şi nu prezintă un nivel ridicat al zgomotului.

La executarea lucrărilor se vor respecta masurile de securitate si sănătate în muncă specificate in legislatie, precum şi altele impuse de procedeele tehnologice specifice. Beneficiarul nu va începe lucrul până nu va desemna o persoana specializata privind măsurile ce trebuie luate pentru securitatea si sănătatea in munca si asigurarea masurilor de reducere a disconfortului creat de lucrari. Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, la executia lucrarilor se vor lua o serie de masuri tehnice si operationale, cum ar fi:

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate;

- utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrarilor;

- programul de lucru şi circulaţia autovehiculelor în zonă  se stabilesc în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona afectată de lucrari, va fi marcată prin indicatoare rutiere, respectându-se limita maximă de viteză impusă;

- diminuarea la minimum a înălţimilor de manevrare a materialelor;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate, cat mai departe de zonele de locuit astfel incat disconfortul creat la pornire sa fie cat mai mic;

- Se vor folosi utilaje si camioane de generatie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanti în atmosferă sau zgomot;

- Se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie si mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

Perioada de funcționare:

În incinta obiectivului sursele princpale de zgomot sunt reprezentate de utilajele de transport.

Cunoscând valorile nivelului maxim de intensitate sonoră la limita zonei sursei de zgomot şi neglijând efectul absorbţiei în aer, se poate calcula nivelul maxim de intensitate sonoră la limita incintei, pe baza relaţiei:

L2 = L1 + 20 lg  [dBA]

unde:

L1 - nivelul de zgomot la distanţa r1 faţă de sursă; L1= 68 dBA

r1 - distanţa faţă de sursă, r1 = 1 m;

r2 - distanţa de la sursă până la limita incintei

r2 = 50 m.

Absorbţia energiei sonore în aer este foarte mică şi poate fi luată în considerare numai în cazul distanţelor mari.

L2 = 34dBA

L admis = 65 dBA

Valoarea calculată nu depăşeşte pe cea maxim admisă de SR10009/2017. la limita incintei.

3.1 Nivelul de zgomot si de vibratii produs.

Se considera ca nivelul de zgomot nu va depasi 70 dB(A), in interiorul amplasamentului, iar la limita amplasamentului  acesta nu va depasi limita de 65 dB(A) cat prevede SR10009/2017.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

4.1. Surse de radiatii

nu este cazul de asigurare a protectiei deoarece atât în perioada de execuție cât și de funcționare, pe amplasament nu vor exista surse generatoare de radiații și nici materiale radioactive.

4.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

nu este cazul de asigurare a protectiei deoarece atât în perioada de execuție cât și de funcționare, pe amplasament nu vor exista surse generatoare de radiații și nici materiale radioactive.

5. Protectia solului si a subsolului:

5.1. Surse de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

În perioada de construcţie, solul poate fi afectat prin lucrările de amenajare ce constau în:

- sistematizarea pe verticală a suprafeţei (săpături şi umpluturi, nivelări)

- executarea reţelelor de alimentare cu apă

- acoperirea cu balast şi compactarea platformei

- realizarea  clădirilor şi a reţelelor aferente

- executarea platformei betonate şi a drumurilor de acces

- alte lucrări de amenajare.

Aceste lucrări vor duce la afectarea suprafeţelor de sol, determinând modificarea proprietăţilor sale naturale, fără a se înregistra o poluare a acestuia. Se va înregistra un impact care va modifica proprietăţile pedologice, fizico-mecanice şi hidrofizice strict pe suprafeţele necesare a fi ocupate de  construcţii şi pe căile de transport rutier din incinta şantierului.

Materialele utilizate în fundaţii: beton de egalizare, armături, betoane de mărci diferite; acestea respectă prevederile legale privind compoziţia chimică astfel că acestea nu constitue o sursă de poluare pentru subsol, respectiv sol. Utilizarea balastului la lucrările de compactare, cât și a nisipului ca pat pentru conductele tehnico-edilitare nu vor afecta calitatea solului, cele două produse fiind naturale și inerte, în plus se vor respecta prevederile actelor normative în vigoare pe perioada execuţiei.

Management adecvat al deseurilor de constructie pe amplasament, spatii de depozitare temporara in conformitate cu reglementarile in vigoare, eliminarea/valorificarea deseurilor prin firme specializate si autorizate, evitarea stocării deșeurilor de constructie pe amplasament pe perioade lungi de timp.

Pierderile accidentale de produse petroliere, de la mașinile și utilajele folosite pe șantier, vor fi localizate imediat și eliminate de pe suprafețele de sol, pentru a se evita o poluare a acestuia, prin infiltrații.

După terminarea construcţiei, refacerea solului va consta, la nivelul terenului, copertarea fundaţiilor cu pământ rezutat din excavări.

Perioada de funcționare

Activitatea de productie mecanica fina si fabricarea reperelor din plastic prin injectarea granulelor de plastic in matrite, nu este poluantă pentru factorul de mediu sol-subsol. În plus, desfășurarea acestei activități are loc pe suprafețe betonate.

Deșeurile menajere vor fi colectate selectiv și depozitate în spații special amenajate și impermeabilizate prin betonare și salubrizate permanent.

Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale.

Se vor evita deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si implicit migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, se impune eliminarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor.

5.2. Controlul emisiilor pe sol

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia solului si a subsolului:

Incarcarile si descarcarile de material trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri;

Toate autovehiculele trebuie etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea solului prin scurgeri;

Titularul de activitate trebuie sa aiba in dotare o cantitate corespunzatoare de substante de absorbtie adecvate pentru tinerea sub control si absorbtia oricarei pierderi prin scurgere;

6. Protectia ecosistemelor tereste acvatice:

6.1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 49/2011 si OUG nr. 75/2018. E important de menționat că suprafața existentă ocupată de spatii verzi este de 393.53 mp cu un procent de 30.17%, cu rol de protecție asupra mediului, știut fiind faptul că 1 m liniar de spațiu verde reduce pulberile cu cca. 30% și zgomotul cu cca. 8 – 10 dB.

6.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

nu sunt necesare - in zona amplasamentului nu exista ecosisteme acvatice si terestre, monumente ale naturii, parcuri nationale sau rezervatii naturale.

6.3. Masurile pentru protectia ecosistemelor, biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii, în general.

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele care au fost aratate la capitolele anterioare, intrucat biodiversitatea din zona nu va fi afectata. Nu exista poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre, care ar necesita unele lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei, florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Fauna, flora, solul, apa, aerul, peisajul sau inter-relaţiile dintre aceşti factori nu vor fi afectate prin implementarea proiectului propus.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: - identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

Conform certificatului de urbanism, terenul se află în Mun. Constanta.

Lucrările de executie, cu toate activitatile conexe de organizare de santier si transport a materialelor, nu afectează decât strict zona din imediata vecinătate, fără a crea disconfort pentru populaţie, activitatile find realizate intr-un timp scurt.

Din cele prezentate anterior rezulta că lucrările de executie a obiectivului propus nu ridică probleme deosebite din punct de vedere al protecţiei factorilor de mediu, impactul fiind nesemnificativ si de scurta durata.

7.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

nu sunt necesare masuri pentru protectia asezarilor umane, zgomotul produs nu va depasi zgomotul fondului urban.

8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

8.1. Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

Deseurile vor fi strict menajere, cu un volum preconizat de 0,5m3/ 1 europubela saptamanala, si vor fi depozitate in pubele tip, urmand a fi preluate prin contract cu firma ce deserveste Mun. Constanta.  Pubelele se vor amplasa intr-un loc amenajat langa zona de intrare pe proprietate pentru accesul cu usurinta a echipei de colectare. In urma construirii deseurile rezultate sunt: resturi lemnoase, PVC si elemente metalice (preluate de firma specializata).

Tipurile și cantitățile de deșeuri catalogate conform HG nr. 856/2002 anexa nr. 2, cantitați estimate a rezulta atât în perioada de execuție cât și în cea de funcționare sunt prezentate în continuare:

În perioada de execuție

Tipurile de deșeuri rezultate în perioada de execuție, sunt catalogate, conform Anexei 2 la categoria 17 – deșeuri din construcții și demolări și sunt prezentate codificat în tabelul următor:

| Nr. crt. | Cod deșeu conf. H.G. 856/2002 | Denumire deșeu | Cantitate colectată pe perioada execuției (t) | Gestionarea deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Eliminare | Operator |
| 1. | 17 02 01 | Lemn | 0,2 | 0,2 | Constructor |
| 2. | 17 02 03 | Materiale plastice | 0,3 | 0,4 |  |
| 3. | 17 04 05 | Fier și oțel | 0,01 | 0,01 |  |
| 4. | 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele cu conținut de azbest sau alte substanțe periculoase | 0,05 | 0,05 |  |
| 5. | 17 08 02 | Materiale de construcție pe bază de ghips | 0,03 | - |  |

În perioada de funcționare

Deseuri produse in urma procesului de la noua investitie

| Nr. crt. | Cod deșeu conf. H.G. 856/2002 | Denumire deșeu | Cantitate anuală (t/an) | Gestionarea deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valorificare | Eliminare | Operator |
| 1. | 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | 0,6 | - | 0,6 | Operator autorizat |
| 5. | 15 01 01 | Materiale plastice | 0,9 | 0,9 | - | Societăți autorizate |

8.2. Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

nu este cazul.

8.3. Planul de gestionare al deșeurilor rezultate în perioada de execuție/funcționare

În perioada execuției, deșeurilor de construcție vor fi colectate selectiv și depozitate temporar  în containere ecologice sau pe suprafețe organizate în incinta șantierului, iar prin grija constructorului vor fi eliminate de pe amplasament, urmând a fi colectate și eliminate/valorificate de societăți specializate și autorizate pentru a efectua asemenea operații.

9. Gospodaria substantelor si preparatelor chimice periculoase:

9.1. Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute, cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora.

Pentru proiectul propus nu se utilizeaza substante periculoase.

9.2. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

nu este cazul;

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

-nu este cazul;

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea în conderare a urmatorilor factori:

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

impactul asupra populatiei – mediu, proiectul fiind amplasat la o distanta de aprox. 10 m  fata de cel mai apropiat imobil de locuinte. Zgomotul produs de utilaje in timpul realizarii si functionarii  obiectivului va fi perceptibil doar în incinta acestuia si se va încadra în parametrii admisi prin lege. Activitatea care se va desfasura prin proiect va avea un impact pozitiv asupra populatiei.

Impactul asupra sanatatii umane -  redus, doar in perioada de realizare a obiectivului Pulberile rezultate se vor limita la zona amplasamentului. In timpul realizarii proiectului, suprafetele  si  deseurile de constructii vor fi stropite cu apa.

Masinile nu vor parasi incinta santierului cu rotile murdare.

Impactul asupra faunei si florei – nu are un impact semnificativ, în zona studiata nefiind situate Rezervatii, Parcuri Naturale protejate, arealele protejate Natura 2000.

Impactul asupra solului - nu existã surse de poluanti pentru sol si subsol, impactul fiind redus.  Pot sa apara poluari accidentale daca exista pierderi de carburanti de la motoarele utilajelor de constructii sau de la masinile care vin in santier pentru aprovizionarea cu materiale de constructii. In cazul unor poluari accidentale , constructorul va lua imediat masuri de remediere a acestora prin utilizarea de materiale  absorbante.

In etapa de functionare impactul se poate datora gestionarii necorespunzatoare a deseurilor sau pierderi accidentale de carburanti de la masinile care vin pe amplasament.

Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale – impact pozitiv indirect, prin cresterea potentialului de dezvoltare a zonei; în apropiere nu se afla obiective de patrimoniu;

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – fara impact, neexistând surse de poluare a apelor; in faza de functionare nu se deverseaza ape tehnologice sau menajere in apa de suprafata sau subterane.

Impactul produs de  zgomot si vibratii – redus la nivelul incintei amplasamentului pe perioada de constructie; impact temporar pe termen scurt în etapa de constructie, când sursele de zgomot vor fi motoarele utilajelor folosite ;

Impactul asupra peisajului si mediului vizual – impact nesemnificativ

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente – fara impact, în zona nu exista obiective ale patrimoniului istoric si cultural; Constructiile ce se vor realiza nu au impact asupra interactiunilor dintre elementele enumerate mai sus.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se estimeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona si din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local.

Magnitudinea si complexitatea impactului -  impact general redus, limitat la incinta sau la zona imediat învecinata;

Probabilitatea impactului – probabilitate redusa

Durata, frecventa si reverbilitatea impactului – impactul este redus si temporar pe întreaga durata de realizare a obiectivului .

Natura transfrontiera a impactului

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera. Nu se regaseste in anexa nr. I –„Lista activitatilor propuse” din Legea nr. 22/2001

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă;

Monitorizarea mediului se impune atunci cand  sunt susceptibile emisii poluante in factorii de mediu. Asa cum s-a aratat in capitolele anterioare , nu sunt surse potentiale de poluare a factorilor de mediu.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI /SAU PLANURI /PROGRAME /STRATEGII /DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul propus nu se încadreaza în niciuna dintre reglementarile respective.

Obiectivul propus nu prezintă pericole de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase și nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu face parte dintr-un plan sau program aprobat.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

În baza prevederilor Legii Securității și Sănătății în muncă nr. 319/2006, beneficiarul va elabora o Convenție cadru PMPSI-Mediu în calitate de beneficiar și diferiții executanți pe bază de contract. Scopul acestei Convenții este evitarea accidentelor de muncă, a incendiilor, îmbolnăvirilor profesionale, asigurării securității personalului implicat în executarea diferitelor lucrări, a prevenirii fenomenelor de poluare a solului, de contaminare a pânzei de apă freatice și degradare ambientală, precum și de aplicare corespunzătoare a legislației în vigoare. Procesul verbal de predare a amplasamentului este parte integrantă la contract. Se interzice executantului să efectueze depanarea mijloacelor de transport sau repararea și întreținerea utilajelor în amplasament. Personalul executantului este obligat să respecte cu strictețe pe tot teritoriul beneficiarului prevederile legislației în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, ce vor fi puse la dispoziția executantului la solicitarea acestuia, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul este obligat să elibereze permise de lucru pentru toate operațiile și lucrările ce se vor executa. Executantul va lua măsuri de prevenire a accidentelor și va începe executarea lucrărilor numai după primirea permisului de lucru. Se interzice executarea oricăror manevre și lucrări din proprie inițiativă, necuprinse în graficul de lucru, recurgerea la improvizații. Zilnic executantul va asigura curățenia în jurul organizării de șantier și a zonei de lucru, va evacua deșeurile generate cu mijloace de transport proprii sau închiriate. De asemenea va lua măsurile necesare pentru crearea condițiilor igienico-sanitare pentru personalul propriu (dotări cu toalete ecologice). Personalul executantului va purta echipament de protecție și de lucru inscripționat cu numele societății respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea și eliminarea deșeurilor, a substanțelor periculoase, a măsurilor de protecție și prim ajutor, etc. Contractul cuprinde responsabilitățile ce revin beneficiarului lucrării, precum și ale executantului.

Localizarea organizării de şantier;

Organizarea santierului se va face in interiorul incintei detinute de proprietar.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Impactul este nesemnificativ.

- ocuparea terenului mp;

- depozitarea deşeurilor

- efectuarea lucrărilor.

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de

şantier, urmată de refacerea terenului, dacă va fi cazul.

Lucrarile vor incepe cu receptia amplasamentului, trasarea constructiei, executarea sapaturii pentru fundatii, turnarea fundatiei si amplasarea obiectivelor pe fundatii.

Toata organizarea de santier se va realiza în incinta fara afectarea spatiului public (trotuar, drum) sau a mediului. Organizarea va include un container amovibil, prefabricat, destinat coordonatorului de lucrari constructii si organizarii de santier, cabina toaleta ecologica, cabina poarta, zona pentru depozitarea materialelor de constructie, zona descarcare materiale de constructii, zona acoperita de descarcare materiale de constructii, zona pentru depozitarea deseurilor de pe santier si zona acoperita pentru depozitarea deseurilor de pe santier. Toate elementele necesare organizarii de santier se vor ridica în momentul finalizarii lucrarilor.

La finalul lucrarilor, terenul se va aduce la starea initiala.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Aer - În zona organizării de şantier, apar emisii de poluanţi în aer de la motoarele autovehiculelor,

se generează praf de la lucrările specifice construcţiilor, de la manevrarea materialelor şi zgomot,

ca urmare a folosirii echipamentelor specifice realizării lucrărilor de construcţie şi de remediere

specifice acestor activităţi .

Apa - Se va asigura toaleta ecologica.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Se va asigura toaleta ecologica pe toata durata santierului iar suprafata organizarii de santier va fi imprejmuita. Pentru a se evita spulberarea prafului, deseurile rezultate din constructie si suprafetele vor fi stropite cu apa pe perioada calda si cu vant. Masinile nu vor parasi santierul cu rotile murdare.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

In faza de executie nu este necesara refacerea amplasamentului intrucat acesta va fi amenajat in intregime, adica suprafata care intra in amenajare. In caz de poluare accidentala se va interveni de urgenta cu materiale absorbante, pentru a se evita intinderea poluarii. Constructorul si beneficiarul este obligat ca la inceperea lucrarilor de santier sa fie dotat cu materiale absorbante si unelte si scule pentru interventie.

Pentru protecţia factorilor de mediu, se prevede:

Interzicerea depozitării direct pe sol a oricăror produse ori materiale care ar putea afecta calitatea acestuia;

Desemnarea unui personal în vederea monitorizării deşeurilor rezultate, stocate, manipulate, valorificate, gestionate;

Valorificarea cât mai eficientă a deşeurilor rezultate la firme specializate;

Toate deşeurile cu conţinut de substanţe periculoase se vor elimina de pe amplasament prin firme specializate în colectare şi neutralizare;

În caz de poluare accidentală se procedează la limitarea propagării şi se anunţă Agenţia de Protecţia Mediului pentru stabilirea soluţiilor optime de depoluare.

La lucrările de dezafectare se vor respecta toate normele de protecţia muncii, sanitare şi PSI, pentru prevenirea accidentelor.

Toate lucrările de dezafectare a amplasamentului vor trebui avizate de către Autoritatea de Mediu.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Succint măsurile se vor referi la:

-controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în șantier: instructajul periodic, echipamentul de protecție, verificări privind consumul de alcool sau chiar de droguri, prezenta numai la locul de muncă unde este alocat;

-verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

-verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a plăcuțelor indicatoare cu însemne de pericol;

-realizarea de împrejmuiri, semnalizări și alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

-controlul și restricționarea accesului persoanelor în șantier;

-întocmirea unui plan de intervenții în caz de situații neprevăzute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitații, furtuni); planul va prevedea în special măsurile de alertare, informare, soluții pentru minimizarea efectelor. Aceste măsuri vor fi menționate în contractul de execuție a lucrărilor de construcții proiectate, cu respectarea Legislației românești privind Securitatea și Sănătatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza și Protecția Civilă, Regimul deșeurilor și altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de execuție, a Caietelor de sarcini, a Legilor și normativelor privind calitatea în construcții.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

nu este cazul

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Stratul de sol decopertat reprezintă volumul de pământ provenit din următoarele activități:

-executarea lucrărilor de realizare a rețelei de alimentare cu apă;

-executarea lucrărilor de canalizare ape uzate;

-amenajarea drumurilor în incintă.

Stratul de sol afectat prin executarea lucrărilor menționate se reface prin nivelarea și reabilitarea covorului vegetal pe terenurile afectate prin excavația lucrărilor. Volumul de sol decopertat excavat la pregătirea fundațiilor se reutilizează la refacerea covorului vegetal după realizarea fundațiilor.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

S-au depus impreuna cu notificarea.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu e cazul

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu e cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu e cazul

XIII.  PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

1. Localizarea proiectului:

bazinul hidrografic;

nu este cazul.

Cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

nu este cazul.

Corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

nu este cazul.

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292 DIN 3 DECEMBRIE 2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.

Completari cu cerintele noii Directive EIA, revizuita:

Detalierea aspectelor privind riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice;

Riscuri de accidente din utilizarea substantelor periculoase

Proiectul propus nu se incadreaza sub Directiva SEVESO, nu se utilizeaza substante chimice periculoase incadrate sub aceasta Directiva. Nu exista risc de accident major.

Riscuri de accidente din dezastre naturale:

In ceea ce priveste amplasamentul, din punct de vedere al actiunii seismice, conform P100-1/2013, constructia este situata in zona seismica cu o acceleratie orizontala a terenului ag-0.20g si o perioada de colt Tc=0.7 sec. Pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani.

Clima se caracterizeaza prin very foarte calde cu precipitatii moderate, acestea avand valori medii in luna iulie de 50-60 mm/mp si prin ierni reci cu viscole mai rare si frecvente perioade de incalzire ce provoaca topirea zapezilor.

Risc seismic: cutremure de magnitudini relative mici, socurile mai puternice sunt de obicei urmate de secvente de replici.

Risc de inundatii: Nu sunt necesare masuri suplimentare specifice de protectie (extinderea/redimensionarea retelei hidroedilitare, indiguiri, regularizari cursuri de apa), amplasamentul proiectului nu este situat in zona inundabila.

Riscuri climatice: fenomene naturale moderate

Risc de alunecari de teren: Terenul  amplasamentului este plan, fara denivelari  si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona. In desursul perioadei nu au fost inregistrare asemenea evenimente. Zona studiata nu este o zona afectata de alunecari de teren conform anexa 7 din Legea 575-2001.

Amplasamentul proiectului se situeaza in zona in care pot sa apara unele riscuri din cele enumerate mai sus. Ca masuri ce se pot lua inca din faza de proiectare legat de riscurile naturale care pot sa apara, sunt:

- prevederi privind modul de realizare a lucrarilor astfel incat la un cutremur sa nu fie afectate persoane.

- amplasamentul proiectului nu este situat in zona inundabila

Riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice).

-nu este cazul.

Proiectant general,                                                                                                                        Întocmit,

S.C. ARHI PLUS CRAFT S.R.L.                                                                                arh. Constantin-Alin Palimaru