MEMORIU DE PREZENTARE

( Intocmit in conformitate cu prevederile Anexei nr. 5.E din legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.)

PROIECT

CONSTRUIRE IMOBIL P+5E-8E CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE SI ORGANIZARE DE SANTIER

AMPLASAMENT

Municipiul Constanta, statiunea Mamaia, bulevardul Mamaia nr. 392,                        zona Hotel Doina.

BENEFICIAR                                                                                    ELABORATOR

ORIENT CONSTRUCT DECOR S.R.L..                                      P.F.A. TONE IOSIF

IUNIE 2022

CUPRINS

| Capitol | Pagina |
| --- | --- |
| I. DENUMIREA PROIECTULUI | 4 |
| II. TITULARUL | 4 |
| III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT | 4-12 |
| IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE | 12-13 |
| V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI | 13-15 |
| VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE | 15-23 |
| VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT | 23-25 |
| VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ. | 25 |
| IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE | 25-26 |
| X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER | 26-27 |
| XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE | 27-28 |
| XII. ANEXE - PIESE DESENATE | 28 |
| XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE | 28-29 |
| XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE | 29-30 |
| XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III - XIV | 30 |

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE IMOBIL P+5E-8E CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE SI ORGANIZARE DE SANTIER

II. Titular:

- numele:

S.C. ORIENT CONSTRUCT DECOR S.R.L.,

- Adresa postala:

Sediul social: Municipiul Constanta, strada Interioara 2, nr. 2, cladirea C2, jud. Constanta

Punct de lucru/ Amplasament proiect: Bulevardul Mamaia, nr. 392, Lot 1 + Parcare Hotel Doina, Lot 1, Jud. Constanta,

- Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel.: 0729 994467; Email: juridic@orientconstruct.ro

- Numele persoanelor de contact:

Dl. Marin Leonard – Director juridic

- Director/manager/administrator:

Dl. Turcu Dorinel

- Responsabil pentru protecţia mediului:  –

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) Rezumat al proiectului:

Amplasamentul proiectului propus este in Municipiul Constanta, statiunea Mamaia, bulevardul Mamaia nr.392, Lot 1+ Parcare Hotel Doina, lot 1.

Terenul pe care se propune amplasarea proiectului identificat cu IE255459,  este rezultatul alipirii a doua loturi mai mici identificate cu  IE252050 si IE254136. Suprafata totala a terenului rezultat dupa alipire este de 2122 mp. si are in plan o forma neregulata cu latura mare de 97,00 ml si latura mica de 56,45 ml. Pe fostul teren identificate cu  IE252050 se afla in constructie un imobil autorizat cu AC. 2095/2019 si AC. 836/2020.

Prezentul proiect propune pentru zona libera de constructii a terenului realizarea unui imobil cu regim de inaltime P+5E-8E cu functiunea de locuinte colective si amenajarea unui numar de locuri de parcare corespunzator cerintelor in vigoare.

Statutul juridic al terenului pe care urmeaza a fi dezvoltat prezentul proiect este de teren privat aflat in proprietatea ORIENT CONSTRUCT DECOR S.R.L.

Regimul economic conform PUZ aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013 se incadreaza in Zona A - UTR.6, si destinatii de utilizare admise sunt: functiune de turism, apartamente de vacanta, locuinte permanente individuale si colective, functiune pentru alimentatie publica, functiune de comert, functiuni sportive, functiuni de agrement, functiuni de cultura, servicii, functiuni de sanatate, functiuni legate de sanatate.

Categoria  de  importanta  a  constructiei este “C” conform  H.G. nr. 766/1997 - Constructie  de  Importanta  Normala.

Vecinatatile terenului identificat cu IE255459, propus pentru amplasarea proiectului, sunt:

- La Est: domeniul public al Municipiului Constanta – Alee carosabila

- La Sud: domeniul public al Municipiului Constanta – Spatiu verde identificat cu

IE252049 si IE226874.

- La Vest: domeniul public al Municipiului Constanta – Spatiu verde identificat cu

IE226874 si IE254137.

- La nord: domeniul public al Municipiului Constanta – Spatiu verde identificat cu

IE248522.

Relatia cu proprietatile invecinate a terenului identificat cu IE255459, propus pentru amplasarea proiectului, este:

- La Est: Restaurant Doina la o distanta de 39 ml. si Hotel Doina la o distanta

de 51 ml.

- La Sud: Stalp telegondola la o distanta de 21 ml., Hotel Delta la o distanta de

81 ml. si imobil P+8 cu destinatia de locuinte colective, aflat in executie, la o distanta de 38,5 ml.

- La Vest: domeniul public al Municipiului Constanta,  bulevardul Mamaia, la o

distanta de 0 ml.

- La Nord: Hotel Sulina la o distanta de 91 ml.

Indicatorii urbanistici stabiliti conform PUZ aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013, pentru proiectul propus, sunt:

- POT autorizat: 40-70 % din suprafata amplasamentului/lotului.

- CUT autorizat: 4/UTR.

Prin alipirea loturilor mai sus indicate si pentru respectarea indicatorilor urbanistici, a numarului locurilor de parcare si  a suprafetelor spatiilor verzi, toti acesti indicatori vor fi tratati atat pentru proiectul propus cat si pentru imobilul aflat in dezvoltare.

Indicatorii urbanistici propusi prin prezentul proiect sunt:

- regim de inaltime - P+5E-8E (retras)

- suprafata construita la sol – 700,60 mp.

- suprafata construita desfasurata – 5.584,10 mp.

- proiectia la sol a constructiilor (calcul POT) – 706,90 mp.

- suprafata desfasurata (calcul CUT) – 5.584,10 mp.

- POT – 33.32 % din suprafata amplasamentului/lotului.

- CUT – 2,63 raportat la suprafata amplasamentului/lotului.

Indicatorii urbanistici existenti (imobil aflat in executie) sunt:

-	regim de inaltime - P+5E-8E (retras)

-	suprafata construita la sol – 207,05 mp.

-	suprafata construita desfasurata – 1.680,30 mp.

-	proiectia la sol a constructiilor (calcul POT) – 207,05 mp.

-	suprafata desfasurata (calcul CUT) – 1.680,30 mp.

-	POT – 9.75 % din suprafata amplasamentului/lotului.

-	CUT – 0,79 raportat la suprafata amplasamentului/lotului.

Indicatorii urbanistici ai ansamblului de imobile (existent in constructie si propus) sunt:

-	regim de inaltime - P+5E-8E (retras)

-	suprafata construita la sol – 907,65 mp.

-	suprafata construita desfasurata – 7.264,40 mp.

-	proiectia la sol a constructiilor (calcul POT) – 913,95 mp.

-	suprafata desfasurata (calcul CUT) – 7.264,40 mp.

-	POT – 43.07 % din suprafata amplasamentului/lotului.

-	CUT – 3,42 raportat la suprafata amplasamentului/lotului

Necesarul  de  locuri  de  parcare  la nivelul  ansamblului  de  imobile (existent in

constructie si propus prin prezentul proiect) este stabilit conform HCL 113/2017 modificata prin HCL 28/2018 si este de 70 locuri.

Imobil autorizat: 16 apt x 20% = 20 locuri de parcare

Imobil in executie: 41 apt x 20% = 50 locuri de parcare

Total locuri de parcare necesare: 20 l.p. + 50 l.p. = 70 locuri de parcare

Numarul de locuri de parcare autorizate (in curs de executie) este de 31 locuri.

Numarul de locuri de parcare propuse prin prezentul proiect este de 44 locuri.

Totalul locurilor de parcare propuse si in curs de realizare este de 75 locuri.

Locurile de parcare propuse a fi realizate vor fi amplasate in cadrul unei parcari acoperite la parterul imobilului propus in sistem automatizat (44 locuri). Sistemul automatizat este unul de tip elevatoare electrice dispuse intr-un sistem de tip PUZZLE. Acest sistem ofera posibilitatea utilizatorilor sa parcheze independent, prin intermediul unor platforme mobile dispuse pe trei etaje si care se pot deplasa in patru directii ( sus-jos si stanga-dreapta). Parcarea descoperita va fi amplasata pe terenul liber  si va  asigura  un  numar de  24  locuri de  parcare. La parterul  imobilul aflat  in

executie este prevazuta  o parcare acoperita cu deschidere pe 3 laturi care va asigura un numar  7 locuri de parcare din care 2 sunt pentru persone cu dizabiltati.

Spatiile verzi vor fi amenajate atat la nivelul solulului (parter) cat si la nivelul teraselor verzi ale etajelor superioare.

Spatii verzi la nivelul solului se vor realiza sub forma de gradina de fatada si fisii verzi dispuse in lungul zonelor de parcare propuse si autorizate si vor avea 300 mp. Spatii verzi in care se va planta cel putin un arbore la 100 mp de teren amenajat.

Terase verzi la etajele superioare: propuse 156 mp + autorizate 228,37 = 384,37 mp

Total spatii verzi asigurate: 685 mp reprezentand 30,98 % din suprafata terenului.

La amenajarea spatiilor verzi se vor utiliza specii de graminee si specii care nu necesita o ingrijire sporita pentru a asigura persistenta acestora. Arborii ce urmeaza a fi plantati vor fi din specii ale caror radacini nu au extindere mare pentru a nu pune in pericol de deteriorare structurile rutiere si pietonale ce deservesc imobilul.

Spatiile verzi vor beneficia de irigatii automatizate, prevazute cu sistem de picurare sau sistem de aspersoare, alimentarea cu apa va fi asigurata din reteaua de alimentare cu apa potabila ce deserveste imobilul.

Echiparea edilitara:	zona de implementare a proiectului beneficiaza  de  echipament  edilitar – apa,  colector  menajer ,  energie  electrica, gaze naturale, telefonie.

Alimentarea cu apa pentru obiectivul propus se va realiza  din reţeaua de apa existenta pe teren.

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin pompare in colectorul de canalizare  existent in zona de implementare a proiectului.

Alimentarea cu energie electrica si gaze se va realiza din retele existente in zona. Solutiile de racordare a  constructiei la  energie electrica si gaze vor face obiectul unui proiect separat care se va intocmi la cererea beneficiarului, de catre firme agrementate de detinatorii de retele si vor respecta conditiile impuse de acestia si de legislatia in vigoare.

b) Justificarea necesitatii proiectului:

Prin proiectul propus beneficiarul doreşte valorificarea potenţialului economic si turistic al amplasamentului deţinut în statiunea Mamaia. Crearea de noi spatii locative cu destinatia de resedinta permanenta sau sezoniera va conduce la cresterea atractivitatii zonei.

c) Valoarea investitiei:

Investitia va fi finantata in intregime din fondurile propriii ale beneficiarului si la acest moment nu se cunoaste valoarea ei totala.

d) Perioada de implementare:

Pentru proiectul propus se preconizeaza ca executia lucrarilor,  conform datelor din memoriul tehnic, va fi de 2 ani de la data obtinerii autorizatiei de construire.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Limitele amplasamentului proiectului coincid cu limitele de proprietate. Nu se solicita pentru a fi folosite temporar alte suprafețe de teren. Organizarea de șantier se va face pe terenul beneficiarului.

Anexate la prezenta documentație: planul de situație, planul de încadrare in zona.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele):

Se dorește realizarea investitiei CONSTRUIRE IMOBIL P+5E-8E in municipiul Constanta, bulevardul Mamaia nr. 392, zona hotel Doina. Investitia cuprinde spatiile necesare unei locuiri normale, conform cerintelor actuale in ceea ce priveste durabilitatea, stabilitatea, confortul si functionalitatea.

Functiunile constructiei sunt dispuse astfel :

PARTERUL : cuprinde o parcare acoperita deschisa pe trei laturi, prevazuta cu elevatoare auto cu trei platforme, casa scarii si hol de primire comun prevazut cu 2 lifturi, un spatiu comun pentru parcare biciclete si carucioare, un spatiu pentru colectarea gunoiului, sas tampon inchis cu usa, suprafata construita la sol = 700,60. Tot la nivelul parterului la cota 3,10 este prevazuta o subpanta, amplasata peste holul de acces si spatiul pentru colectarea gunoiului, in suprafata de 71,07 mp, accesul la acest spatiu se face printr-un al doilea sas tampon prevazut cu usa, impartita in 2 zone functionale pentru a putea asigura montarea si exploatarea statiei de pompare ape menajere. Suprafata construita totala = 771,67 mp. Inaltimea utila a parterului in zona parcarii este de 5,80 m pentru a putea acomoda elevatoarele auto.

ETAJ 1 - 6: cuprind cate 6 unitati locative fiecare beneficiind de balcon, terasa sau logie, hol comun, casa scarii si 2 lifturi; Suprafata construita= 674,90 mp

ETAJ 7: cuprinde 3 unitati locative care beneficiaza de terase circulabile, hol comun, casa scarii si 2 lifturi; Suprafata construita= 426,19 mp

ETAJ 8: cuprinde  2 unitati locative care beneficiaza de terase circulabile , hol comun, casa scarii si 2 lifturi; Suprafata construita= 336,84 mp

Terasa peste Etajul 8 este partial circulabila si ofere locatarilor un spatiu comun pentru petrecerea timpului liber.

Imobilul va avea 41 unitati locative+parcare+spatii comune pentru acces+case lifturi+spatiu parcare biciclete si carucioare+spatiu pentru colectarea gunoiului+spatiu tehnic pentru statia de pompare ape menajere+terase comune circulabile.

Se asigura 50 locuri de parcare. Accesul de la parter la etajele curente se face prin holurile comune cu ajutorul unei scari interioare realizata din beton armat si a doua lifturi. Accesul pietonal principal catre incinta se realizeaza pe latura vestica din trotuarul aferent bulevardului Mamaia.

Accesul auto pe proprietate se va realiza conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. 6344 din 18.05.2020 pe latura estica a proprietatii din  Aleea carosabila. Acest punct de acces se va considera si ca acces pietonal secundar

Regim de inaltime propus – P+5E-8E (retras)

Hmax = 35,85 m de la cota CTA

Nr. locuri de parcare asigurate pe lot – 75 locuri de parcare (propuse si existente)

Suprafata teren din masuratori- St =  2122 mp

Suprafata construita propusa - Scp =  70,60 mp

Suprafata desfasurata propusa - Sdp = 5.584,10 mp

POT propus = 33,32 %   ;  CUT propus = 2.63

Structura de rezistenta a constructiei va fi realizata din stalpi si diafragme din beton armat care vor sustine planseele de beton armat. Sistemul de fundare va fi realizat din radier general din beton armat de tip dala groasa. Planseul peste parter si etajele curente vor fi realizate din beton armat . Inchiderile exterioare se vor realiza din zidarie de BCA cu grosime de 30 cm si cele interioare din zidarie de BCA de 30 cm, 20 cm si respectiv 15 cm. Anveloparea exterioara se va realiza in dublu sistem: vata minerala si  sistem de fatada ventilata. La realizare termosistemul cu vata minerala se va utiliza vata minerala rigida cu reactie la foc minim B-s2-d0 in grosime de 15 cm, acest sistem se va finisa cu tencuiala texturata. Pentru sistemul ventilat se va utiliza vata minerala rigida, placaj uscat din panouri de fibrociment si alucobond montate pe structura metalica. Tamplaria va fi din profile PVC cu rupere termica si cu geam termopan din sticla termoizolanta la ferestrele si usile exterioare. La interiorul spatiilor locative pe tavane se va realiza un termosistem din vata minerala de 5 cm grosime si un tavan fals din gips carton. Putul liftului va fi izolat fata de apartamente

cu un strat de vata bazaltica de 5 cm grosime si un perete din gips carton montat pe structura metalica.

Finisajele pardoselilor din spatiile locative vor fi executate din parchet laminat in camere, living, dessinguri, spatii de depozitare si holuri, din gresie in bai si bucatarii.

Peretii si tavanele din spatiile locative se vor finisa cu vopsitorii lavabile de calitate superioara in camere, living, dressing, spatii de depozitare, holuri si cu placi ceramice si vopsea lavabila in bucatarii si bai.

Pentru spatiile comune, treptele scarilor de acces, pardoselile holurilor  circulabile si  a  rampelor  pietonale  vor fi  finisate  cu  gresie  de trafic iar peretii si tavanele cu vopse lavabila.

La spatiile tehnice si cele pentru colectarea gunoiului pardoselile se vor finisa cu gresie, peretii cu faianta si vopsea lavabila.

La exterior se vor realiza tencuieli structurate si placaje uscate cu panouri din alucobond si fibrociment, in sistem ventilat. Parapetii vor fi finisati cu tencuiala structurata, balustrada metalica si din sticla securizata de tip duplex. Pardoselile balcoanelor, teraselor circulabile,  scarilor si a rampelor pietonale  vor fi finisate cu gresie  portelanata in masa antiderapanta.

Imobilul nu este prevazut cu imprejmuire spre limitele de proprietate ale terenului. Panta de scurgere se va orienta spre zonele de spatii verzi din incinta proprietatii, iar fundatia nu va depasi limita lotului. Aspectul exterior se va integra in tipul dominant de imprejmuire a zonei, respectand aceleasi exigente ca si aspectul exterior al cladirii.

Conform certificatului de urbanism nr. 812 din 09.05.2022, eliberat  de Primaria municipiului Constanta, destinaţia terenului conform PUZ :” FUNCTIUNI PENTRU LOCUIRE, CAZARE, ALIMENTATIE PUBLICA SI SPATII VERZI, ALEI AUTO SI PIETONALE, PARCARI, MOBILIER URBAN, PANOURI PUBLICITARE, CORTURI PROVIZORII PENTRU DIVERSE EVENIMENTE, CONSTRUCTII SI INSTALATII DEMONTABILE CU OCAZIA UNOR EVENIMENTE, LOCURI DE JOACA, LACASE DE CULT,  iar folosința actuală este  LOCUIRE SI CIRCULATII CAROSABILE.

- Profilul si capacitatile de productie

Beneficiarul investitiei este: S.C. ORIENT CONSTRUCT DECOR S.R.L..

Nu exista activitati de productie in cadrul proiectului prezentat.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati si modul de asigurare a acestora

Materiile prime si materialele necesare pentru realizarea prezentului proiect vor fi achizitionate de la societati specializate si vor fi transportate pe amplasament cu autovehicule corespunzatoare.

Alimentarea cu combustibili, a utilajelor si autovehiculelor utilizate la dezvoltarea proiectului, se va face in afara amplasamentului la statii de distributie carburanti autorizate.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se realizează din rețeaua orășenească existentă în zonă prin bransamentul existent pe amplasament. Apa este utilizată în scop menajer și pentru stropirea spațiilor verzi.

Asigurarea apei calde pentru consum menajer si pentru asigurare agent termic de incalzire  se va realiza, conform precizărilor făcute de proiectant, cu ajutorul unor centrale termice pe bază de gaz metan amplasate individual la nivelul fiecarui spatiu locativ.

Apele uzate menajere sunt evacuate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului Constanta prin intermediul instalatiei de pompare proprie.

Apele pluviale convenţional curate, din zona acoperişului sunt colectate prin sifoane si burlane, fiind apoi evacuate prin caminul racord la colectorul din zona. La nivelul solului apele pluviale sunt dirjate prin rigole catre zonele de spații verzi de pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţeaua electrică locală, aparţinând ENEL ENERGIE S.A.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Lucrarile de constructie a imobilului propus in cadrul prezentului proiect, vor conduce la ocuparea pe termen scurt a unor suprafete de teren din cadrul proprietatii. La finalizarea fazelor si etapelor investitiei nu vor exista suprafete de teren ocupate suplimentar sau afectate.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Realizarea proiectului nu necesita crearea de noi cai de acces si nici schimbarea celor existente in zona.

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru dezvoltarea prezentului proiect se vor folosi resurse naturale uzuale, obisnuite la realizarea unui astfel de proiect.

- Metode folosite in constructie/demolare

Construirea imobilului se va realiza prin lucrari specifice lucrarilor de constructii civile.

Nu sunt necesare  lucrari de demolare, terenul pe care se va realiza imobilul este liber de constructii.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punere in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Investitia analizata in prezentul memoriu presupune realizarea unui imobil cu regim de inaltime P+5E-8E, fazele de constructie si planul de executie, sunt cele specifice proiectelor de dezvoltare urbana, realizarea de locuinte colective.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus se incadreaza in categoria Proiecte de dezvoltare urbana  – conform prevederilor din anexa nr. 2.

Dupa constructie si punere in functiune imobilul se va incadra in imaginea urbanistica si functionala a zonei.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu au fost luate in considerare alternative privind proiectul propus deoarece acesta se va realiza de catre proprietarul terenului cu investitii proprii.

- Alte activitati ce pot aparea ca urmare a proiectului ( extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport ale energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu se 	cunosc si nu pot fi estimate la aceasta data.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Autorizatiile si avizele mentionate in certificatul de urbanism nr.812 din 09.05.2022 emis de Primaria municipilui Constanta.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului

Nu se vor executa lucrari de demolare deoarece terenul pe care se doreste implementarea proiectului este liber de constructii.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

- Metode folosite în demolare

Nu este cazul

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Constanta, zona Mamaia, Bulevardul Mamaia, nr. 392, Lot 1 + Parcare Hotel Doina, Lot 1, nr.cadastral/CF 255459, judetul Constanta.

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Nu este cazul

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei  monumentelor  istorice,  actualizată,  aprobată  prin  Ordinul  ministrului

culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic  naţional  prevăzut  de  Ordonanţa  Guvernului  nr.  43/2000   privind

protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cele mai apropiate situri istorice sunt situate la:

1. aproximativ 1 km, la limita sudica a terenului:

– “ Asezare” sec. IV-VI p.chr., epoca Romano-Bizantina – cod LMI CT-1-s-A-2554 (nr.crt. 12), loc. Constanta, intersectia Bdul. Tomis cu Bdul. Aurel Vlaicu si malul de S al lacului Siutghiol.

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

In prezent zona vizata pentru constructia proiectului are folosinte de: turism, apartamente de vacanta, locuinte permanente individuale si colective, functiune pentru alimentatie publica, functiune de comert, functiuni sportive, functiuni de agrement. Terenurile adiacente proiectului respecta folosintele indicate.

• Politici de zonare şi de folosire a terenului

Proiectul propus se incadreaza in categoriile de folosinta zonala a terenului.

• Arealele sensibile

Obiectivul nu are suprapuneri cu nici unui sit protejat. Distanta fata de cele mai importante arii/situri protejate din zona este:

A)  Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA) – Reteaua Ecologica Europeana Natura 2000:

1.   Lacul Siutghiol - RO SPA 0057, la cca. 0,2 Km la limita vestica a terenului;

B)  Situri de Importanta Comunitara (SCI) – Reteaua Ecologica Europeana Natura 2000:

Nu este cazul.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Coordonatele geografice ale terenului pe care se va implementa proiectul sunt:

| Nr. Crt. | X | Y | Nr. Crt. | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 309446,120 | 789991,720 | 12. | 309411,849 | 790007,820 |
| 2. | 309417,180 | 790008,950 | 13. | 309410,370 | 790002,250 |
| 3. | 309412,130 | 790012,460 | 14. | 309427,716 | 789992,220 |
| 4. | 309406,210 | 790016,910 | 15. | 309424,600 | 789985,060 |
| 5. | 309401,100 | 790021,220 | 16. | 309421,480 | 789977,890 |
| 6. | 309396,370 | 790025,640 | 17. | 309417,490 | 789968,700 |
| 7. | 309392,210 | 790029,950 | 18. | 309410,660 | 789953,012 |
| 8. | 309387,634 | 790035,245 | 19. | 309432,819 | 789943,672 |
| 9. | 309376,687 | 790025,685 | 20. | 309446,310 | 789975,910 |
| 10. | 309399,149 | 790006,740 | 21. | 309449,275 | 789982,995 |
| 11. | 309400,250 | 790010,900 | 22. | 309461,632 | 789978,610 |

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul, proiectul propus se va dezvolta pe o proprietate privata.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada de implementare a proiectului pe amplasament nu se depoziteaza substante cu potential de poluator in caz de deversare (uleiuri, combustibili, etc.). În perioada de execuție a lucrărilor propuse principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de ape pluviale ce spală suprafața organizării de șantier și se pot contamina cu noxe şi pulberi provenite din lucrările desfăşurate pe şantier şi traficul utilajelor şi mijloacelor de transport.

Masurile generale ce trebuie avute in vedere pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa:

- utilizarea toaletelor ecologice prevazute cu lavoare, in numar suficient in cadrul organizarii de santier;

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier, numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- depozitarea materialelor de constructie necesare si a deseurilor generate numai in spatiile special amenajate;

- beneficiarul va impune constructorului sa se doteze cu material absorbant si sa aiba implementate proceduri de interventie eficiente in caz de producere a unor scurgeri necontrolate de produse petroliere in zonele unde se executa lucrari;

Considerăm că impactul asupra componentei de mediu apă în etapa de realizare a investiţiei este nesemnificativ şi temporar, în condițiile în care lucrările de execuţie se vor realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

In perioada de functionare  din  activitate  vor rezulta  ape uzate  menajere a căror

evacuare se va realiza în rețeaua de canalizare existentă în zonă si se apreciaza ca nu vor exista surse de poluare.

- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt necesare.

b) Protecţia aerului:

- Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

In perioada de implementare a proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili, etc.

Pentru desfasurarea lucrarilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizate, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate.

De asemenea, lucrarile pot determina pe termen scurt o crestere a cantitatilor de pulberi in zona, crestere ce ar putea fi determinate de: manipularea materialelor de constructii, lucrari de excavatie sau procese de nivelare si compactare.

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura în faza  de  execuţie  sunt  surse libere, deschise  nu  se  poate  pune  problema  unor

instalaţii de captare - epurare -evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Lucrările organizării de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de noxe în aer, apă şi pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlată şi corectă.

In perioada de functionare a obiectivului, asigurarea apei calde menajere si a agentului termic se va realiza cu centrale proprii de apartament si se apreciaza ca obiectivul nu va reprezenta o sursa de poluare a factorului de mediu aer.

- Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Nu este cazul, obiectivul va fi dotat cu aparate de aer condiționat de ultimă generație ce utilizează drept agent de răcire freonul ecologic.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Surse de zgomot si de vibratii

In perioada de implementare a investitiei se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

- realizarea lucrarilor specifice de construire a obiectivului, unele din ele implicand  producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje;

- lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

Zgomotul produs de utilajele de pe șantier va fi temporar și se va manifesta local. Lucrarile de construcții se vor desfășura în conformitate cu programul impus de administrația locală, astfel încât să nu fie afectate activitățile turistice și confortul locatarilor din vecinătatea proiectului.

In perioada de functionare măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot  și a locuinței, spațiului în care se desfășoară activitatea. Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum și izolarea acustică a unităților  locative.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

- Sursele de radiaţii

Nu este cazul.

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

- Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

In perioada de implementare a proiectului potentialele surse de poluare a solului sunt reprezentate de:

- scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale fie de la utilajele folosite la realizarea lucrarilor.

- depozitarea necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor de realizare a investitiei.

- executia neingrijita a lucrarilor de constructie si imprastierea materialelor sau a substantelor  pe sol.

- tranzitarea sau stationarea autovehicolelor in zone necorespunzatoare.

In perioada de functionare a obiectivului pot apărea incidente cauzate de :

- scurgeri  accidentale  de  produse  petroliere  de  la  autoturisme  sau  alte

mijloacele de transport ce tranzitează obiectivul;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor  special amenajate din zona obiectivului;

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

In perioada de implementare a proiectului se vor respecta urmatoarele:

- amenajarea unor spatii corespunzatoare, in incinta organizarii de santier, pentru depozitarea temporara a materialelor si a deseurilor, astfel incat aceste sa fie depozitate pe categorii si sa nu existe posibilitatea amestecarii si imprastierii in zonele invecinate.

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, si apoi catre operatorii autorizati pentru valorificare/ eliminare evitandu-se stocarea acestora un timp indelungat in zona proiectului si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;

- se va achizitiona material absorbant  si in cazul aparitiei de scurgeri de produse petroliere se va interveni cu promptitudine;

- stationarea utilajelor se va face numai in organizarea de santier, in spatiu special desemnat (platforma amenajata) dotata cu materiale absorbante.

- pentru muncitori se va asigura (in incinta organizarii de santier) tualeta ecologica.

In perioada de functionare a obiectivului sunt necesare asigurarea urmatoarelor  dotari si masuri pentru protectia solului si subsolului:

- dotarea cu material absorbant a obiectivului.

- amenajarea adecvata a spatiilor de colectare a deseurilor. Se va implementa colectarea selective a deseurilor.

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In zona de implementare a proiectului nu exista areale sensibile, zona este una puternic  antropizata,   amplasamentul  proiectului  nu  este  situat  în  incinta  sau  în

imediata vecinătatea a unei arii naturale protejate. Realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu este cazul.

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Investiția propusă se va amenaja pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului, fără a afecta domeniul public. În jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv. Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu este cazul.

h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

- Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

Categorii de deseuri generate in perioada derularii proiectului

17 01 Beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 Tigle și produse ceramice

17 01 07 Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 Lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 04 Metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 Cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 05 Fier și oțel

17 04 07 Amestecuri metalice

17 06 Materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest

17 06 04 Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si la 17 06 03.

17 08 Materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 02 Materiale de construcții pe bază de gips

15 01 Ambalaje (inclusive deseurile de ambalaje municipal colectate separat)

15 01 01 Ambalaje din hârtie și carton (saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor)

15 01 02 Ambalaje din materiale plastice (folii, saci, recipienți vopsele )

15 01 03 Ambalaje din lemn (paleți de la transportul materialelor de construcții)

20 03 Alte deseuri municipale

20 03 01 Deșeuri municipal amestecate (menajere)

Cantitatile de deseuri generate vor varia zilnic functie de numarul persoanelor implicate in activitati, tipul de lucrari efectuate, etc.

-	deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje etc. se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate unui operator economic autorizat, în vederea valorificării acestora;

-	deșeurile de cabluri vor fi colectate separat și predate unor  întreprinderi de tratare specializate  care pot separa metalele (cel mai adesea este vorba de cupru) de materialul plastic;

-	deșeurile  menajere  vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele și depozitate în spații special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local;

-	material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții, astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, în incinta organizării de șantier .

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

În conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, constructorul are obligația să realizeze evidența lunară a gestiunii deșeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor.

Categorii de deseuri generate in perioada functionarii proiectului

15 01 Ambalaje (inclusive deseurile de ambalaje municipal colectate separat):

15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

20 01 Deseuri municipale, fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01):

20 01 01 hârtie şi carton

20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucatarii şi cantine

20 01 11 textile

20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37

20 01 39 materiale plastice

20 01 40 metale

20 03 Alte deseuri municipal

20 03 01 Deseuri municipal amestecate

Colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face într-un spațiu special amenajat, la parterul clădirii, dotat cu europubele pentru colectarea selectivă a acestora.

Înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se vor încheia contracte cu firme autorizate în valorificarea/eliminarea deșeurilor, după caz.

- Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

- Colectare  separata  la  sursa – se reduce  semnificativ  cantitatea  de  deseu

destinata depozitarii finale. Deseurile colectate separat sunt functie de posibilitati sortate, balotate si livrate spre valorificare.

- Recondiționare  paleți  –  valorificarea  deseșurilor de ambalaje din lemn  prin

recondiționarea paleților și reintroducerea lor în circuitul de ambalaje.

- Reutilizare – reducerea cantității de ambalaje utilizate si implicit a cantitatii de

deseuri generate .

- Reciclare  –   transformarea   deseurilor   in   materie   prima   secundara   si

reintroducerea acesteia in circuitul de productie.

De asemenea, se vor lua măsuri ca toate tipurile de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

Se vor lua masuri pentru a asigura:

- intocmire fise pentru evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase)

- interzicerea depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora.

- evacuarea programata a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri.

- respectarea prevederilor  H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- interzicerea abandonarii deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate.

- interzicerea incinerarii deseurilor pe amplasament.

- asigurarea instruirii personalului cu privire la programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate.

- Planul de gestionare a deşeurilor

In perioada executarii lucrarilor investitiei se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

- deseuri menajere - acestea vor fi colectate in recipiente inchise si depozitate in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- resturi de materiale de constructii - se vor colecta pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare sau in vederea unei eventuale valorificari.

- deseuri de ambalaje – se vor colecta pe categorii ( hartie si carton; plastic; lemn; metal; ) si vor fi stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate.

- materialul absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Nu este cazul.

- Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Realizarea lucrărilor  nu se va face cu utilizarea resurselor naturale de pe amplasament. Materialele de construcție vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcție în cantitățile necesare etapelor planificate.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.

- Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ).

Lucrările de construcție propuse nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrările se derulează pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a autorizatiei de construire.

Zgomotul produs de utilajele utilizate se va produce local si temporar. Pe perioada de functionare a cladirii impactul asupra populatiei va fi unul redus, materializat prin cresterea  numarului de muncitori in zona.

- Impactul direct este determinat de :

- Reducerea nesemnificativa a suprafetei de vegetatie prin implementarea proiectului;

-Tasarea solului si subsolului pe o adancime si pe o suprafata foarte reduse, dat fiind  dimensiunile si incarcaturile  reduse ale constructiilor.

- Impactul indirect se refera la:

- reducerea suprafetei de hranire a unor specii de pasari - nu este cazul;

- fragmentarea suprafetelor de hranire ale unor specii ale avifaunei – nu este cazul;

- retragerea unor specii de pasari si a unor animale mai in interiorul padurii limitrofe – nu este cazul.

- Impactul secundar – nu este cazul.

- Impactul cumulativ este acea situatie ce se poate atinge in cazul prezentei intr-un areal a mai multor obiective/activitati, si ca o consecinta cresterea concentratiei unui poluant intr-un punct dat, daca exista ca emisie de la mai multe activitati. In cazul prezentului proiect nu este cazul.

- Impactul pe termen scurt se refera la perioada de construire si consta in:

- Emisiile de gaze de esapament ale mijloacelor de transport al materialelor ;

- Emisiile de praf urmare a activitatilor desfasurate;

- Zgomotul produs de mijloacele de transport si utilajele de lucru ;

- Prezenta mai numeroasa a omului in zonele de lucru.

- Impactul pe termen lung include toate aspectele privitoare la impactul direct si indirect cu precizarea ca acest impact va fi nesemnificativ, activitatea desfasurandu-se intr-o zona puternic antropizata unde activitatile urbane au schimbat si modificat cu mult timp in urma distributia si dimensiunile populatiilor si habitatelor specifice regiunii biogeografice.

- Impactul permanent – nu este cazul.

- Impactul temporar – poate sa apara in unele perioade ale fazei de construire si va disparea imediat dupa incetarea lucrarilor.

- Impactul negativ – nu se estimeaza.

- Impactul pozitiv – prin crearea de noi spatii locative se estimeaza o crestere a atractivitatii zonei.

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate): obiectul de activitate propus nu are impact negativ asupra zonei, se limiteaza la nivel local.

- Magnitudinea şi complexitatea impactului: impactul activitatii propuse este inexistent raportat  la activitatile din zona mediului incojurator si nu se poate vorbi despre o complexitate a potentialului impact.

- Probabilitatea impactului: impactul este redus, si se manifesta prin creșterea numărului de persoane si autovehicule  in zona .

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: datorita perioadei scurte de implementare a proiectului si a disparitiei imediate la punerea in functiune sunt considerate nule.

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: prin inexistenta impactului nu se implica masuri  specifice de evitare sau ameliorare.

- Natura transfrontalieră a impactului:  activitatea propusa nu produce impact si implicit exclude posibilitatea impactului transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele  privind  monitorizarea  emisiilor prevăzute  de concluziile  celor  mai bune  tehnici  disponibile  aplicabile. Se  va avea  în  vedere  ca  implementarea

proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

In perioada implementarii proiectului se va avea in vedere raportarea modului de gestionare a deseurilor, gestionarea apelor uzate evacuate de pe santier si se vor monitoriza emisiile de pulberi si a nivelului de zgomot .

In perioada de functionare  monitorizarea se va realiza conform cerintelor din autorizatiile de functionare.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/ programe/ strategii/documente de planificare.

Nu este cazul.

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele) Nu este cazul;

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

In spatiul organizarii de santier se va asigura:

- imprejmuirea intregii suprafete  cu plasa

- montarea unui panou cu informatii privind denumire proiect, beneficiar, numar autorizatie de construire si valabilitatea acesteia

- dotari pentru respectarea normelor PSI specifice lucrarilor desfasurate.

- amplasare containere metalice tip baracament OS si grup sanitar vidanjabil de tip ecologic .

- spatii amenajate pentru depozitarea materialelor si echipamentelor, zone  pentru  stationarea utilajelor si a autovehiculelor pe timp de noapte.

- Localizarea organizării de şantier

Organizarea de santier va fi amplasata in zona de implementare a proiectului, mai exact in incinta proprietatii, fara a ocupa sau afecta suprafete de teren din proprietatile invecinate. Necesarul de apa potabila si pentru diverse lucrari de constructie va fi asigurat din bransamentul existent pe amplasament.  Pentru eventualele necorelari intre constructor si transportator privind materialele necesare edificarii fazelor constructive ale obiectivului, acestea  vor putea fi depozitate temporar pe terenul beneficiarului.

Pe durata executarii lucrarilor de constructie vor fi folosite utilaje ce nu vor avea stationare permanenta, pompe de turnat betoane, cife de transport si turnat betoane – toate acestea vor avea o stationare temporara nu mai mult de 3 ore si vor fi semnalizate corespunzator. Pentru edificarea obiectivului se vor folosi schele .

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Lucrarile specifice organizarii de santier, prin punctualitatea si periodicitatea lor, nu au impact asupra factorilor de mediu.

- Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

In zona organizarii de santier se vor asigura si se vor respecta urmatoarele dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti:

-  utilizarea de utilaje/autovehicole in stare buna de functionare, verificarea permanenta a starii tehnice a acestora si utilizarea de combustibili cu un continut scazut de sulf.

- restrictionarea vitezei de deplasare a utilaje/autovehicole pentru reducerea emisiilor de pulberi.

- dotarea cu materiale absorbante si utilizarea acestora in situatiile de poluari accidentale.

- predarea deseurilor generate, la intervale regulate, in vederea eliminarii/ valorificarii de catre societati autorizate.

Dupa finalizarea lucrarilor de construire, amplasamentul organizarii de santier va fi eliberat de toate materialele iar zona va fi adusa la starea initiala.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

La finalizarea investitiei nu vor exista suprafete de teren afectate. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului sunt: refacerea terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea de santier, prin aducere la starea initiala. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a curtii.

- Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Modul de interventie in cazul unor poluari accidentale:

- sistarea sursei de poluare si limitarea extinderii poluantului

- indepartarea efectelor produse de poluare prin colectarea si eliminarea deseurilor rezultate in timpul interventiei

- refacerea zonei afectate

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Nu este cazul in aceasta etapa.

- Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Nu este cazul in aceasta etapa.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)

-  Plan de incadrare in zona

-  Plan de situatie

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare

Nu este cazul.

3. Schema-flux a gestionării deşeurilor

Nu este cazul.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

Nu este cazul in aceasta etapa.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejata

de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă

de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul. Prezentul proiect nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificari si completari ulterioare.

b) Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

c) Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului

Nu este cazul.

d) Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

e) Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

NU este cazul.

f) Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- Bazinul hidrografic

Nu este cazul.

- Cursul de apă: denumirea şi codul cadastral

Nu este cazul.

- Corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea  impactului anumitor proiecte publice şi private  asupra  mediului  se

iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Nu este cazul.

Beneficiar

Orient Construct Decor S.R.L.

Elaborator

P.F.A. Tone Iosif