Volumul I

PLAN URBANISTIC ZONAL

PLAN URBANISTIC ZONAL

PARCELARE

Jud. Constanța, Loc. VALU LUI TRAIAN, Str. Floarea Soarelui, Nr. 17, Nr.  cad. 107023 (7945 mp).

BENEFICIARI:  COMUNA VALU LUI TRAIAN

PROIECTANT GENERAL: S.C. R.D.P. ARHITECTS S.R.L.

FAZA: 			P.U.Z.

PROIECT NR. : 		U12/2023

DATA: 			TRIM III/2023

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

I. PIESE SCRISE:

1. Memoriu de prezentare

2. Regulament Local de Urbanism

II. PIESE DESENATE:

| 1. PLAN ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 1.1. -ÎNCADRARE IN RAPORT CU P.U.G. VALU LUI TRAIAN- 1.2. - PLAN ANCPI/GEOPORTAL- 1.3. -Imagine GoogleEarth- 2. PLAN PARCELARE -SITUAȚIA EXISTENTĂ- 3. PLAN PARCELARE -SITUAȚIA PROPUSĂ/REGLEMENTĂRI- 4. SITUAȚIA EXISTENTA - RETELE EDILITARE- 5. SITUAȚIA PROPUSĂ - PROPRIETATEA TERENURILOR- | scara 1:10000 scara 1:5000 scara 1:5000 scara 1:2000 scara 1:2000 scara 1:2000 scara 1:2000 |
| --- | --- |

COLECTIV DE ELABORARE

| Urbanism | S.C. R.D.P. ARHITECTS S.R.L. Arh.Urb. Radu Popescu – șef de proiect Arh.Urb. Radu Popescu – proiectat Arh.Urb. Radu Popescu – desenat |
| --- | --- |

# CUPRINS – MEMORIU DE PREZENTARE

CUPRINS – MEMORIU DE PREZENTARE	3

1.	CAPITOLUL I – INTRODUCERE	4

1.1.	Date de recunoastere a documentatiei	4

1.2.	Obiectul Planului de Urbanism	4

1.3.1. Surse documentare	4

1.3.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ	4

1.3.	4. Metodologia utilizata și legislația aplicată	5

2.	CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII	6

2.1. Evolutia zonei	6

2.1.1. Date privind evoluția zonei/disfunctionalități	6

2.1.2. Potențial de dezvoltare	6

2.2. Încadrarea în localitate	7

2.3. Elemente de cadru natural	7

2.3.1. Relief	7

2.3.2. Condiții topoclimatice	7

2.3.3. Încadrare seismică	8

2.3.4. Condiții morfologice și geomorfologice	8

2.3.5. Condiții geologice	8

2.4. Circulatia	8

2.5. Ocuparea terenurilor	9

2.6. Echipare edilitară	9

2.7. Probleme de mediu	10

2.8. Opțiuni ale populatiei	10

3.	CAPITOLUL III - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ	11

3.1. Concluzii ale studiilor și documentelor anterior realizate	11

3.1.1. Studiu de fundamentare geotehnic pentru PUZ	11

3.1.2. Strategia de dezvoltare a localității Valu lui Traian	12

3.2. Prevederi ale documentațiilor de urbanism aprobate anterior	12

3.3. Modernizarea circulatiei	13

3.4. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici	13

3.5. Dezvoltarea echipării edilitare	19

3.6. Protecția mediului	20

3.7. Consecințe economice și sociale	21

4.	CAPITOLUL IV - CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE	21

# CAPITOLUL I – INTRODUCERE

## Date de recunoastere a documentatiei

AMPLASAMENT :   Jud. Constanța, Loc. VALU LUI TRAIAN, Str. Floarea Soarelui, Nr. 17, Nr.  cad. 107023 (7945 mp)

BENEFICIAR : COMUNA VALU LUI TRAIAN

ELABORAT :   S.C. R.D.P. ARHITECTS S.R.L.

DATA :   TRIM III/2023

## Obiectul Planului de Urbanism

Obiectul prezentei documentaţii îl constituie studierea stabilirii condiţiilor urbanistice privind parcelarea unor terenuri, proprietate privată, situate în intravilanul Localității Valu lui Traian, în vederea realizării de loturi individuale pentru construirea de locuinţe și funcțiuni conexe, realizarea căilor de acces şi echiparea edilitară a parcelelor.

Obiectul prezentei documentaţii îl constituie studierea stabilirii condiţiilor urbanistice privind parcelarea unui teren, în vederea lotizării pentru construirea de locuinţe unifamiliale, colective și funcțiuni conexe, realizarea căilor de acces și echiparea edilitara a parcelelor.

Noua configurare trebuie sa se integreze in specificul UTR-urilor invecinate, în care domina funcțiunile de locuire și servicii.

## 1.3.1. Surse documentare

- Extrasul CF nr. 107023

- PUG aferent Loc. VALU LUI TRAIAN Jud.CONSTANTA

- Documentație cadastrală

- Baza legală folosită la întocmirea PUZ :

-Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - republicată, cu

completările şi modificările ulterioare.

-Certificat de Urbanism Nr. 175 din 15.06.2023.

## 1.3.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

-Concomitent cu prezentul PUZ nu au fost întocmite  alte studii de urbanism (PUZ, PUD,PUG).

-Pentru fundamentarea studiului de urbanism au fost preluate/implementate în studiu   anumite prescriptii din GHID DE ARHITECTURĂ  pentru încadrarea în specificul local din mediu rural. ZONA DOBROGEA CENTRALĂ ȘI MUNȚII MĂCIN (sursa OAR România).

-Planul topografic a fost realizat în sistem de referință stereo ’70.

## 4. Metodologia utilizata și legislația aplicată

Metodologia utilizata este in conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare și continutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16 august 2000.

Documentația are la bază urmatoarele legi modificate și completate ulterior:

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificata și completata prin Ordonanta nr. 7/2016;

Legea nr. 50/1991 (republicata) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar și publicitatii imobiliare;

Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului;

Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor (pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997);

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor;

Ordinul MDRT nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului;

Codul Civil;

# CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

## 2.1. Evoluția zonei

### 2.1.1. Date privind evoluția zonei/disfunctionalități

Imobilele care fac obiectul prezentului studiu, sunt terenuri fără construcţii amplasate în partea de sud-est ale localitații VALU LUI TRAIAN.  Categoria de folosință a terenului este  de intravilan construibil conform extras C.F

Studiul se încadrează în rezolvarea de ansamblu a zonei propuse prin PUG:

Ca unitate teritorială de referință  terenul se  află  în zona M1b (locuințe unifamiliale și colective mici și servicii, plasate în spații verzi, cu maxim P+4E).

Pentru realizarea obiectivului documentației se propune modificarea prin P.U.Z. a subzonelor funcționale prezente (L) în subzonele:

L2 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire

continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat)

Disfuncționalități în zona studiată din punct de vedere al:

-funcțiunilor: zona este urbanizată învecinată cu locuinte unifamiliale;

-fondul construit:în vecinătate fondul construit este format  neomogen din  clădiri rezidențiale vechi și noi respectiv locuinte unifamiliale, anexe gospodăresti, agricole;

-circulațiilor: drumurile existente sunt drumuri de exploatare asfaltate;

-spatii publice amenajate: nu exista spatii publice amenajate in zonă;

-echipări tehnico-edilitare: există în zona studiată echipări tehnico-edilitare.

### 2.1.2. Potențial de dezvoltare

Localitatea Valu lui Traian, ce apartine judetului Constanța, a primit statutul urban în etape diferite ale dezvoltarii sale, in anul 1989 și in anul 2005 ca urmare a politicii urbanistice din ultimele doua decenii ale secolului XX, ramanand totuși marcat de antecedenta sa rurală.

Factori favorabili:

Poziția geografică pe axa de circulație rutieră DN 3 Mun. Constanța-Oras. Murfatlar reprezinta un principal factor de dezvoltare a orasului.

Prezenta resurselor de hidrocarburi și a materialelor de constructie (balast și argila) a constituit elementul cheie in evolutia demografica și transformarea urbana a localității.

Acestora li se adaugă potențialul forței de munca și cel agricol ridicat. Prin dezvoltarea sa economica, localitatea Valu lui Traian se inscrie in reteaua de localitati a judetului Constanța și care, alaturi de alte localitati urbane din vecinatetea municipiului Constanța, constituie un pol de dezvoltare al zonei metropolitane.

Comuna Valu lui Traian se află într-un proces de dezvoltare continuă, stimulat şi prin deciziile administraţiei publice locale, una dintre acestea referindu-se la concesionarea sau acordarea in folosință gratuită a unor loturi de teren pentru construirea de locuinţe, cunoscut fiind faptul că insuficienţa spaţiilor locative reprezintă o problemă foarte greu de depăşit mai ales de tinerii care au hotărât să își întemeieze o familie și de către cei provin sau lucrează în Municiupiul Constanța și le este mai facilă construirea locuinței în localitățile limitrofe. .

## 2.2. Încadrarea în localitate

Proprietatea studiată, în suprafaţă de 7945 mp din măsurători (8686 mp din acte), este situată în intravilanul localittătii VALU LUI TRAIAN, în partea de sud și se identifică prin CF 107023, Valu lui Traian, str.Floarea Soarelui, nr. 17.

Zona studiată se poziționează pe un teren plan şi delimitat /învecinat cu următoarele :

- la est – Str. Valul de piatră ;

- la vest – Prelungirea Hasancea, Str. Eliberării;

- la sud – Str. Eliberării;

- la nord – Str. Floarea Soarelui.

## 2.3. Elemente de cadru natural

### 2.3.1. Relief

Localitatea Valu lui Traian este situată în S-E Județului Constanța, în unitatea de relief Podisul Dobrogei de Sud, la contactul dintre Podisul Medgidiei și Campia Litorală.
	Caracteristica reliefului Podisului Dobrogei de Sud o constituie rețeaua de văi ramificate care l-au fragmentat puternic.

Comuna Valu lui Traian este formată dintr-o singură localitate ce a luat nastere conform noii împărțiri administrativ-teritoriale in anul 1967,din satele Valu lui Traian si Valea Seacă. Cele doua localități au existat ca localități distincte sub numele de Hasancea si respectiv Omurcea, ambele fiind asezate pe cele trei valuri de pamant zise ale lui Traian.
	Atât Omurcea cat si Hasancea au fost locuite pana in anul 1856 de catre turci pentru ca dupa această dată în cadrul masivei colonizări cu tătari să devină localități tătărești. Prima datare oficială a localității Valu lui Traian apare în octombrie 1925.
	În prezent teritoriul administrativ al localității este de 6359ha iar intravilanul comunei este de 6449ha din care intravilan 1500ha.
	Populația se află într-o puternica expansiune, numarul locuitorilor ajungand astăzi la peste 17415 de locuitori.

### 2.3.2. Condiții topoclimatice

Perimetrul localității Valu lui Traian este situat în zona climei temperat-continentale,   prezentand o accentuata influența marina pe cuprinsul unei fasii litorale de 10-15km. Existența Mării Negre, cu o permanentă evaporare a apei, asigură umiditatea aerului și totodată provoacă reglarea incălzirii acestuia.

Regimul temperaturilor:

- temperatura medie anuală: + 11,3° C

- temperatura maxima absolută: +60°-63° C

Numarul de zile fără îngheț depășește 220zile.

Clima litoralului se caracterizează printr-un grad de ariditate accentuat ca urmare a unei cantități de precipitatii atmosferice foarte mici și neuniform repartizate în cursul anului (cca, 400-450mm/an), în timp ce evapotranspiratia potențială este deosebit de ridicata (cca. 700mm/an). Deficitul de umiditate este foarte mare (in jur de 300mm/an).. Indicele de ariditate cuprins între 19,3 si 21,1 reflecta practic încadrarea teritoriului respectiv în zona de stepă, caracterizată prin temperaturi ridicate și deficit foarte puternic de precipitatii, în special în perioada estivală, dar și la nivel anual.

### 2.3.3. Încadrare seismică

Din punct de vedere seismic, localitatea Valu lui Traian este situat in intregime intr-o zona seismică caracterizata prin:

- zona de intensitate seismică de gradul 71;(unde 1 semnifică o perioadă medie de revenire de minimum 50 de ani) pe scara MSK, conform SR 110/1-1993 Zonare Seismică. Macrozonarea teritoriului României (figura 2).

- perioada de colt a spectrului de raspuns : Tc = 0,7 sec, conform P100-1/2013.

### 2.3.4. Condiții morfologice și geomorfologice

Terenurile din zona studiată sunt relativ plane, aproape orizontale sau cu pante line și pe deplin stabile (neafectate de alunecări de teren active, prăbușiri etc.).

Localitatea  se situează în zona de potential scăzut de producere a alunecărilor de teren, cu probabilitate de alunecare foarte redusă (fig. 7-8), și în zona cu cantități maxime de precipitații scăzute în 24 ore de 100-150mm, dar nu este afectat de inundatii datorate revărsării unui curs de apă  sau a scurgerii pe torenți, conform Planului de Amenajare a Teritoriului Național. Sectiunea a V-a. Zone de risc natural.

### 2.3.5. Condiții geologice

Din punct de vedere al regionării fizico-geografice, Loc. Valu Lui Traian este situată în Dobrogea de Sud, subregiunea litorală (litoralul maritim Sud-Dobrogean).

## 2.4. Circulatia

Proprietatea studiată în suprafaţă de 7945 mp, este situată în intravilanul localitatii Valu lui Traian, în partea de SUD.

Localitatea este strabătută de DN3, artera ce joacă un rol important în relația în teritoriu, asigurând astfel accesibilitatea facilă (face legatura intre Mun. Constanța si Loc. Murfatlar).

Accesul auto și pietonal către zona supusă studiului se va face din str.Floarea Soarelui, str.Eliberării, str.Prelungirea Hasancea și str.Valul de Piatră.

## 2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul reglementat prin PUZ este conform documentatie cadastrale este liber de construcții. Singurele funcțiuni impuse fiind  cele reglementate prin PUG Valu lui Traian.

În prezent, nu există disfuncții între utilizările existente în teren.

Aspecte calitative ale fondului construit din zona studiată:

Fondul construit în vecinătatea zonei studiate este reprezentat, preponderent, de locuințe individuale fară un stil arhitectural aparte, cu locuințe vechi având o stare precară spre medie și respectiv locuințe noi în stare bună contrastante ca regim de înălțime și finisaje cu fondul vechi construit.

Se poate observa o tendință de modernizare a locuințelor nou executate, acestea ținând cont de cerințele Regulamentului Local de Urbanism al P.U.G.-ului Valu lui Traian, atât pe parte estetică cât și de amplasare în parcelă.

Prin ansamblul propus, contribuim la susținerea dezvoltarii zonei rezidențiale aducând un plus estetic și funcțional zonei.

Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine:

Zona studiată prezintă, preponderent, un caracter omogen reprezentativ pentru funcțiunea de locuire cu parcelar specific localităților rurale, dezvoltate în proximitatea DN3 și zone de servicii înspre limita intravilanului ceea ce favorizează dezvoltarea unui ansamblu mixt de locuințe si servicii.

Spații verzi existente

Spațiile verzi se regăsesc în cea mai mare parte în zona centrală de-a lungul Drumului National DN3A propuse pentru amenajare prin P.U.G. Valu lui Traian. În momentul de față, pe terenul reglementat nu există spații verzi amenajate, acestea urmând a fi prevazute prin prezentul proiectul și reprezentate cu titlul orientativ în plansa 3.

În zona studiată nu există riscuri naturale de genul: alunecări de teren, eroziuni, zone inundabile.

Principalele caracteristici ale zonei sunt:

- prezenta funcțiunii de locuire și servicii (M2) și într-o zona ocupată preponderent de locuințe individuale

## 2.6. Echipare edilitară

Terenurile reglementate vor avea acces la toate rețelele edilitare din localitate și anume: telecomunicații, gaze, energie electrică (LEA medie tensiune 20KV), iar ulterior la apă și canalizare. Informații specifice sunt anexate prezentei documentații în urma obținerii avizelor furnizorilor de utilități din zonă.

Teritoriul administrativ este traversat de rețele de înaItă și foarte inaltă tensiune, de o magistrală de gaze care nu influențează/condiționează propunerile de reglementări urbanistice.

Rețeaua publică de apă canal din zonă se află în administrarea operatorului RAJA S.A. CONSTANȚA.

## 2.7. Probleme de mediu

Din punct de vedere al calității aerului, pe teritoriul orașului nu există surse majore de poluare (unități industriale, centrale termice).

Arderea combustibilului fosil (cărbune, produse petroliere) în surse staționare, respectiv locuințele și dotările edilitare, sunt răspunzatoare de încărcarea atmosferică cu un complex de poluanți gazosi și solizi (SOL. NO, CO, C02, cenusa și zgură). Concluzia este că poluarea atmosferică este nesemnificativă în teritoriul localității.

Riscul de scădere a calității apei este scăzut, având în vedere faptul că pe teritoriul orașului nu sunt unități economice cu procese tehnologice în urma cărora rezultă substanțe poluante. În ultimii ani nu au fost semnalate poluări ale apelor în zona Valu lui Traian.

În prezent există rețea publică de canalizare în zonă, astfel în incinta fiecarei parcele propuse apele uzate au fost  colectate în bazine vidanjabile până la racordarea la canalizare.

Calitatea apei freatice este afectată de poluare din cauza closetelor de tip rural si a ingrasamintelor chimice utilizate in agricultura, de-a lungul timpului.

De asemenea, un mare risc iI reprezinta poluarea cu produse petroliere (detergenți).

Pentru alimentarea cu apă în scop potabil  se vor racorda la reteaua publica de apă .

Prin documentaţia prezentă avându-se în vedere parcelarea pentru construirea de locuinţe, nu se pune problema protecţiei mediului faţă de marile surse de poluare, unităţile industriale poluatoare nefiind prezente.

Incinta face parte dintr-un areal cu posibilităţi de creare a spaţiilor verzi, prin plantaţiile propuse şi zonele verzi / terenuri agricole estimate a fi constituite. Se vor prevedea zone plantate la limita a minim 30% din suprafata fiecarei parcele confor HCJ 152/2013.

Rezolvarea elementelor poluante la nivelul unităţilor de locuit :

Deşeurile menajere se vor colecta separat în containere speciale şi preluate periodic prin societatea de salubritate din zonă.

## 2.8. Opțiuni ale populatiei

Nu s-au evidențiat optiuni ale populatiei în urma procedurii de implicare a publicului in elaborarea PUZ-ului, conform Ordinului 2701/2010.

# CAPITOLUL III - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

## 3.1. Concluzii ale studiilor și documentelor anterior realizate

### 3.1.1. Studiu de fundamentare geotehnic pentru PUZ

Concluziile enunțate în studiul geotehnic sunt:

•În conformitate cu prevederile "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții" indicativ NP 074/2014, amplasamentul se situează in categoria geotehnica cu urmatorul punctaj:

• Conditii de teren – terenuri bune respectiv medii – 2 respectiv -3 puncte;

• Apa subterana – fara epuismente – 1 punct;

• Clasif. constructiei dupa categ de importanta – normala – 3 puncte;

• Vecinatati - fara riscuri – 1 punct;

• Zona seismica – ag = 0,20 – 3 puncte.

Riscul geotehnic conform punctajului cumulat - 10 respectiv 11* puncte, conform tabelului A1.4 respectiv A1.5 (NP 074/2014), este de tip ,,risc geotehnic moderat”, iar categoria geotehnica este ”2”.

- Adâncimea minimă de fundare, condiționată de depășirea adâncimii de îngheț, și încastrarea în strat, este Df min = -1,50m fata de nivelul terenului. Adâncimea de fundare este condiționată de realizarea tehnică a subsolului proiectat cât și de eventualul adăpost ALA, din datele puse la dispoziție de proiectantul general este in jur de -3,00m/ -2,60m de la cotă teren actual.

La această adâncime rezultă ca strat portant orizontul de nisipuri, cenușiu-gălbui, cu pietriș mic-mare, rar bolovăniș, îndesate.

- Se va evita stagnarea în amplasament a apelor din precipitații, atât în perioada de execuție, cât și pe toată durata exploatării construcției.

- Evacuarea apelor pluviale din amplasament și amenajarea suprafeței terenului înconjurător cu pante de scurgere spre exterior și/sau rigole.

- Lucrările de săpătură manuală vor fi încadrate în categoria "teren tare" iar cele mecanizate, în teren "categoria a II-a".

- Se recomandă realizarea de trotuare etanșe în jurul clădiriilor, acestea vor avea lățimea minimă de 1,00 m și se vor așeza pe un strat de pământ stabilizat, în grosime de 20 cm, prevăzut cu panta de 5% spre exterior, putând fi confecționate din asfalt turnat sau din dale, din piatră sau beton, rostuite cu mortar de ciment sau mastic bituminos. Etanșeitatea în timp necesită o buna compactare a stratului de pamant stabilizat.

- Imobilele se pot construi în condiții geotehnice bune cu respectarea proiectelor de execuție.

### 3.1.2. Strategia de dezvoltare a localității Valu lui Traian

Organizarea si dezvoltarea localității va fi subordonată în continuare circulațiilor majore propuse spre modernizare și supralărgire, dar va tine cont si de proiectele și programele care țin de zona metropolitană a Constanța.

Prin propunerile de organizare functionala s-a urmarit:

- a reglementa tipurile de locuire (individuală, colectiva si amplasarea acestora in cadrul localitatii);

- a contura zonele mixte, în care sunt permise si alte tipuri de activități, în afară de locuire, dar compatibile cu aceasta;

- a definitiva zonele pentru activități economice, concentrate de-a lungul arterelor rutiere, sau pe fostele terenuri agricole;

- a proteja spațiile verzi publice existente și a propune unele noi pe terenurile disponibile din intravilan;

- a prelua proiectele aprobate de modernizare a infrastructurii rutiere și de extindere a infrastructurii edilitare;

- a marca terenurile cu interdicție temporară și definitive de construire, in vederea amenajării echipamentelor tehnico-edilitare ;

## 3.2. Prevederi ale documentațiilor de urbanism aprobate anterior

Conform Planul Urbanistic General al orasului Valu lui Traian pentru terenul studiat sunt urmatoarele prevederi:

Ca unitate teritorială de referință  terenul se  află  în zona M1b (locuințe unifamiliale și colective mici și servicii, plasate în spații verzi, cu maxim P+4E).

Pentru realizarea obiectivului documentației se propune modificarea prin P.U.Z. a subzonelor funcționale prezente (L) în subzonele:

L2 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire

continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat):

Zona mixtă conținând locuințe unifamiliale și colective mici cu regim de înălțime P+2E, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, recreere) și echipamente publice.

| L – ZONA DE LOCUIT |  |
| --- | --- |
| L2 – SUBZONA DE LOCUINȚE MICI SITUATE ÎN NOILE EXTINDERI | P+2 | P.O.T. 50% | C.U.T. 1,3 |

Parcelele studiate  se încadrează în subzona:

L2 - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri in regim de construire

continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat):

-amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

-În apropiere nu se regasesc elemente naturale importante/ clasificate.

## 3.3. Modernizarea circulatiei

Accesul auto și pietonal către zona supusă studiului se va face din str.Floarea Soarelui, str.Eliberării, str.Prelungirea Hasancea și str.Valul de Piatră.

Staționarea autovehiculelor:

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

Spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform HCL 113/2017 - privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, rectificată prin HCL nr 28/2018.

## 3.4. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Prin Planul Urbanistic Zonal se reglementează condițiile în care se va putea edifica viitorul ansamblu de locuințe și servicii.

Pentru realizarea obiectivului documentației se propune modificarea prin P.U.Z. a subzonelor funcționale prezente (L) în subzonele:

L2 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire

continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat)

UTILIZĂRI ADMISE

- Locuințe individuale și coective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat)

- Echipamente publice specifice zonei rezidențiale

- Construcții aferente echipării tehnico-edilitare

- Amenațări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri

BILANT TERITORIAL PROPUS

Indicatori urbanistici maximali propuși pentru fiecare parcelă:

Valorile propuse prin prezenta documentație de urbanism sunt maximale:

Retrageri minime : (Conform plansei 3- Reglementari urbanistice)

Față de aliniamentul străzilor:

Față de strada proiectată de acces pe parcele: 3,00m de la limita de proprietate

La intersecțiile dintre străzi, aliniamentul să fie respectat la strada predominantă.

Față de limitele laterale și posterioare ale parcelei:

-În cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se poate alipi de calcanul existent (dacă există acordul autentic al părților) sau nu, iar față de limita opusă se va retrage la o distanță minimă de 60 cm față de limita de hotar (daca nu există deschideri de ușă sau fereastră), iar peretele sa fie tip calcan. Pentru imobilele care nu se dorește sa fie realizate cu perete tip calcan,distanța minimă va fi de 60 cm între limita de proprietate si streașină. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul părților exprimat printr-un înscris autentic;

-În cazul în care clădirea se învecineaza pe ambele laturi cu clădiri existente retrase sau nu față de limitele parcelelor, noua clădire având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi principale, distanța minimă va fi de 2.00 m față de limita de proprietate. Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel putin 2.00 m între fondul, îngradit sau neîngradit, aparținând proprietarului vecin și balcon (mâna curentă a balustrăzii) ce ar fi orientate către acest fond.

-În cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase sau nu față de limitele parcelelor, noua clădire neavând gol de ușă sau fereastră ale unor încăperi principale, distanța va fi de 60 cm față de linia de hotar, iar peretele sa fie tip calcan. Pentru imobilele care nu se dorește sa fie realizate cu perete tip calcan, distanța minimă va fi de 60 cm între limita de proprietate si streașină. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul părților exprimat printr-un înscris autentic;

-În cazul ferestrei de lumină (tip cărămidă de sticlă (nevada) sau geam fix mat) poate fi montată fară limita de distanță;

-Distanța minimă de la limita de proprietate unde se pot monta goluri de uși și ferestre este de 2.00 m de la peretele finit din dreptul golului până la limita de hotar.

Retrageri față de limita posterioară a parcelei :

- Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de minim 2.00 m. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul parților exprimat printr-un inscris autentic.

Împrejmuiri: gardurile spre stradă vor avea înălțimea de minim 2,00 m din care soclu opac de 0,60 m, partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat, plasă metalică, lemn sau opac și se recomandă să fie dublate de gard viu. Pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace și vor avea înălțimea maximă de 2,60 m această înălțime permite mascarea față de vecinatăți a garajelor, serelor, etc.;

În cazul în care se dorește să se realizeze împrejmuiri pe limitele laterale și posterioare (acolo unde sunt proprietăți private), iar gardurile care au fundație și soclu opac și nu există posibilitatea de a lua acordul autentificat al/ale vecinului/vecinilor, atunci împrejmuirea va fi retrasă cu 5 cm în interiorul parcelei, dar la documentația pentru obținerea autorizației de construire trebuie atașat procesul verbal de înțărușare realizat de un cadastrist autorizat. În acest caz proprietarul suportă cheltuielile pentru îngrădirea proprietății.

Descrierea viitoarei investiții:

Proiectul ce face obiectul acestei documentații implică reconfigurarea zonei studiată prin P.U.Z. în vederea construirii unor locuințe, plus toate utilitățile și amenajările aferente funcțiunilor propuse. Serviciile propuse: birouri, funcțiuni comerciale, servicii profesionale și activități manufacturiere, servicii financiar-bancare; sport-întreținere-recreere, farmacii, mici magazine alimentare.

Prevederi/adaptări conform “GHID DE ATHITECTURĂ PENTRU ÎNCADRAREA ÎN SPECIFICUL LOCAL DIN MEDIUL RURAL - ZONA DOBROGEA CENTRALĂ ȘI MUNȚII MĂCIN” (Ghid O.A.R., www.oar.archi):

Modul de amplasare a construcţilor pe lot va avea la bază reglementările prezentului PUZ, codul civil, normativele şi legislaţia în vigoare la data întocmirii proiectului privitoare la distanţa minimă dintre construcţii, însorire, siguranţă şi stabilitate, siguranţă la incendiu și celelalte cerințe de calitate. În cazul zonelor construite unitar, propunerile de amplasare se vor conforma fondului construit existent.

Acoperişul va fi cât mai simplu, cu două sau patru ape, cu pante egale, cu streşinile şi coamele orizontale. Nu se admit forme şi pante provenite din alte zone climatice sau geografice. Streşinile vor fi cât mai scurte (25 – 60 cm la cornișă și maximum 30 cm la frontonul, în funcție de materialul din care este executat acesta). În funcție de învelitoare, panta va fi de maxim 70% la cele din olane (maxim 90% la țigle în localitățile în care acest unghi este specific). Se interzic turnulețele. Podul se poate lumina natural cu mici lucarne, sau, dacă structura învelitorii de țiglă permite, cu țigle transparente inserate în câmp. Se recomandă să existe o diferență de cotă de minim 30 cm între înălțimea clădirii principale (cea de la stradă) și clădirile anexe sau cele care sunt construite pe locul acestora. Nu se admite sub nicio formă ca înălțimea clădirilor construite în zona anexelor să depășească înălțimea clădirii principale de la stradă. Se acceptă şi acoperiri cu pantă mică, de minimum 15%, dar cu învelitoare din strat înierbat cu vegetaţie locală și doar acolo unde relieful permite și sunt necesare soluţii speciale de integrare în peisaj: volume mari, (semi)îngropate, garaje sau spaţii tehnice parţial sau total îngropate, care pentru integrare în peisaj se acoperă cu strat vegetal. În acest caz, se permite utilizarea membranelor din PVC sau a celor bituminoase în alcătuirea învelitorii, greu vizibile.

Raportul plin-gol. În raportul plin-gol al fațadelor predomină plinul. Ferestrele vor fi orientate de regulă spre părțile însorite, nu spre nord. Dacă dimensiunile ferestrei rezultate din necesități funcționale sunt mai mari, se vor face diverse tipuri de mascări. Se interzic suprafețele mari vitrate, nejustificate funcțional în alte situații decât cele asociate unor verande. Se vor lua ca exemplu golurile anexelor gospodărești caracteristice locului, sau golurile vor fi mascate cu traforuri, scândură, obloane, etc.. Ferestrele vor respecta proporțiile tradiționale și în ceea ce privește canaturile și dispoziția traverselor și șprosurilor. Golurile de fereastră trebuie să aibă forme şi proporţii specifice zonei, respectând dispunerea logică generală pe fațade (simetrie, dipunere axială). Se admit ca accente compoziţionale bine justificate (deschidere către peisaj, folosire pasivă a energiei solare), altele decât verandele, panourile vitrate de dimensiuni mai mari, dar nu pe mai mult de 40% din suprafața fațadei. Nu se permit goluri de forme atipice: cerc, triunghi, romb, hexagon, etc..

Elementele de fațadă. Elementele regulatoare care creează liniile principale ale faţadelor sunt determinate de linia de coamă (obligatoriu orizontală), de linia de streaşină, prispă, soclu (maxim 50cm de la nivelul terenului amenajat). Orizontalitatea acestora constituie caracteristica principală a arhitecturii dobrogene.

La vopsitoria fațadelor nu se vor folosi culori tari, contrastante. Se va opta pentru folosirea nuanţelor naturale ale materialelor folosite sau a unor culori şi nuanţe nesaturate, apropiate de cele naturale.

Culorile vor fi naturale, commune,  atât cele pentru materialele de învelitoare (nuante de maro roscat), cât şi cele pentru alte elemente constructive sau tehnologice ( jgheaburi, astereală, glafuri,tâmplărie). Nu se vor folosi culori stridente sau saturate, indicat este păstrarea/imitarea cât mai fidelă a nuanței și texturii lemnului pentru elementele de fațadă. (nuanțe de maro).

Nu este recomandată placarea, îmbrăcarea pereților cu lemn, piatră, tablă, ancadramente stilistice  imitând astfel construcții specifice altor zone, cum ar fi zonele montane, centrele vechi orășenești, castele medievale etc..

Amenajările exterioare. Climatul caracterizat prin nivel anual redus de precipitații face inutilă pavarea cu materiale durabile a platformelor gospodărești și a aleilor. Curțile pot fi înierbate lăsate cu alei din pământ galben, bătătorit,. pavajul cu dale (piatră, cărămidă, etc) poate fi aplicat pe suprafețe minime (alei, trotuare, parcari auto.

Platformele și aleile din beton exterioare desi sunt folosite la scară largă în localitate nu sunt recomandate, datorită faptului că impermeabilizează solul  și în timp datorită înghețului se exfoliază și crapă devenind inestetic..

Împrejmuirile sunt recomandate să se realizeze cu înălțimea care permite vederea peste gard și sunt alcătuite, de regulă, din soclu și panouri din scânduri de lemn lăsat în culoarea naturală, văruit sau vopsit albastru sau verde. Pentru separări funcționale în interiorul gospodăriei, se recomandă folosirea de diverse alte materiale aflate la îndemână: trestia, stuful, nuielele de salcie.

Performanța energetică

Se pot folosi în continuare sistemele de încălzire tradiționale, sau șeminee, cu respectarea condițiilor de construire și utilizare, pentru protecția împotriva incendiilor. Gazul metan și curentul electric se pot utiliza și împreună cu tehnologii alternative de producere a energiei termice, pentru asigurarea unui minim grad de independenţă energetică. Dintre acestea, enumerăm: ▪ Panouri solare şi panouri fotovoltaice; ▪ Pompele de căldură (în variantele aer-apă, sol-apă, apă-apă, în funcţie de caracteristicile terenului); ▪ Cazane cu combustibil solid regenerabil (biomasă şi/sau combustibil rezultat în urma reciclării); ▪ Eoliene la scară redusă, cu condiția să nu afecteze peisajul. În această privință, este necesară întocmirea unui studiu de amplasare.

## 3.5. Dezvoltarea echipării edilitare

Instalatii sanitare:

- Sursa de apă:

Alimentarea cu apă se va realiza la nivelul fiecarei parcele prin  bransament la rețeaua publica de alimentare cu apă aflată în apropierea amplasamentului.

- Canalizare menajeră:

Apele uzate din cadrul parcelelor se vor evacua astfel:

-ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

-ape de condens provenite din funcționarea aparatelor de condiționare.

Apele uzate menajere se vor descărca în canalizarea publică.

- Canalizarea pluvială:

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirilor sunt evacuate în interiorul proprietăților, fiind conduse prin sistem de pante către spațiile verzi.

Rețeaua de canalizare pluvială este separată de rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere, deoarece în cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar dacă sunt de scurtă durată în conductele de canalizare apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune și orice legatură între aceste conducte și rețeaua de canalizare apelor uzate menajere ar duce la inundarea gospodăriei de apă uzată.

Pe platformele industriale sau de retail se vor crea condiții specifice de colectare a apelor pluviale, cu separtoare de hidrocarburi și bazine de retenție.

Apele de pe suprafețele exterioare betonate sunt preluate cu ajutorul unui sistem de pante către zonele  amenajate ca spații verzi.

- Rețele exterioare apă – canal:

Racordarea la apa-canal se va face din reteaua de apa publica a localitatii.

Instalații electrice:

Alimentarea cu energie electrică a clădirior se vor realiza în conformitate cu soluția rezultată prin proiectele de branșament.

## 3.6. Protecția mediului

După terminarea lucrărilor de construire a clădirilor și a lucrărilor de infrastructură, se va realiza o sistematizare pe verticală a zonei, se va amenaja zona verde prin plantații și se vor marca toate arterele de circulație.

Pentru colectarea deșeurilor menajere si tehnologice specifice, se vor încheia contracte de salubrizare cu unități specializate.

Având în vedere ca toate lucrarile ce urmeaza sa se realizeze vor fi începute în anul 2024-2025 dupa aprobarea P.U.Z.-ului si obtinerea Autorizatiilor de Construire, devine obligatorie alegerea utilajelor si a tehnologiei corespunzatoare normelor U.E.

Sursele de zgomot și vibrații:

Ansamblu va avea în dotare echipamente silențioase.

- Indicele de izolare la zgomot aerian:

- se vor respecta normele aprobate de transmitere prin elementele de construcție (pereți, planșee) a zgomotului perturbator  (măsurat în dB)

- Indicele de izolare la zgomot de impact al planseului:

- se vor respecta normele aprobate de transmitere prin planșee a zgomotului de impact  (măsurat în dB)

- Îmbunatatirea izolarii pardoselilor la zgomot de impact:

- îmbunătățirea izolării la zgomot de impact se va realiza diferențiat, în funcție de tipul încăperilor și al pardoselilor utilizate, astfel încât prin adiționare sa se realizeze valoarea admisibila a indicelui pentru ansamblul planșeu și pardoseală.

Viitoarea investitiei nu afecteaza mediul inconjurator.

## 3.7. Consecințe economice și sociale

Având in vedere faptul ca Localitatea Valu lui Traian este incontinua dezvoltare economica si sociala, construirea unui ansamblu de locuire si servicii va fi una profitabilă atat pentru investitorul privat, cât și pentru autoritatea publică locală, prin asigurarea de locuințe și a forței de muncă. De asemenea, prin viitoarea funcțiune este susținut specificul zonei, cel de locuire.

Principalul obiectiv este acela a asigura condiții optime din punct de vedere urbanistic, pentru realizarea obiectivului propus, prin stabilirea unor reglementări care sa nu intre in conflict cu vecinătatea și să asigure buna funcționare a viitorului ansamblu rezidențial.

Investiția este oportună deoarece va fi valorificat din punct de vedere arhitectural-urbanistic și economic terenului reglementat.

Concretizarea măsurilor de protecție a mediului și de impact vizual, proprii zonei abordate.

# CAPITOLUL IV - CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

Solutia urbanistica a viitoului ansamblu va urmari integrarea coerenta a acestuia in tesutul existent, fara a crea disfunctii cu vecinatatea, prin respectarea legislatiei in vigoare.

Planul Urbanistic Zonal este in curs de avizare, urmand a fi supus dezbaterii si avizarii Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliul Local.

Planul Urbanistic Zonal se va supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Localitatiii Valu lui Traian, dupa care, reglementarile cuprinse in documentatie vor fi respectate conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru realizarea investitiei, beneficiarul va face demersurile necesare in continuare, potrivit legilor in vigoare.

Toate cheltuielile pentru asigurarea utilităților și amenajarea căilor de acces propuse în acest proiect se vor face comform planului de investiție enunțat anterior. După realizarea acestora terenurile amenajate destinate circulațiilor publice conform prevederilor P.U.Z. vor fi cedate în administrarea autorității locale în termenul stabilit  prin hotărâre HCL..

Întocmit,

arh. urb. Dumitru-Radu Popescu