DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 2254 din 05.12.2023.

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate MANAGEMENT OBJECTIVES SA, reprezentată de ANDREI ADRIAN GABRIEL, cu sediul în județul Brăila, municipiul Brăila, Șos. Baldovinești, nr.10, înregistrată la Agenția pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 2254 din 23.02.2023, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. în data de 08.11.2023, că proiectul: ”CONSTRUIRE FABRICĂ DE PANIFICAȚIE ȘI ANEXE FUNCȚIONALE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ACCES RUTIER ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Cumpăna, str. Strajei, nr.89D și 89E, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr.2, punctul 10, litera b).

b) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune construirea unei fabrici de panificație și anexe funcționale: depozit materii prime, silozuri, zone tehnice.

Fabrica de panificație va fi o clădire cu regim de înălțime P+1E+Ep, care va adăposti utilaje specifice activității de fabricare a pâinii și a produselor de panificație.

Instalațiile tehnologice vor fi completate cu instalații electrice, sanitare, încălzire, gaze naturale, abur tehnologic, aer comprimat, ventilație, detecție și semnalizare incendiu, supraveghere video și acces asistat electronic, instalație voce-date, internet și telefonie, climatizare. Încălzirea spațiilor se va realiza prin intermediul unei centrale termice care funcționează cu gaze naturale, amplasată la parterul construcției. La etaj va fi amplasată linia automată de pâine franzelă. Produsele finite ajung la parter prin spira de răcire pâine, sunt depozitate în spații specializate.

Magazia de materii prime și materiale va fi o construcție cu S=84 mp.

Cabina poartă va fi o construcție parter cu structură metalică, închideri și acoperiș din panouri termoizolante.

Împrejmuirea proprietății se va realiza cu un gard executat pe fundații și soclu din beton, structură metalică și panouri din plasă zincată. Lungime împrejmuire=395 ml cu înălțime de 2 m.

Gospodăria de apă va fi împrejmuită cu gard cu L=82 ml.

Platformă deșeuri menajere va fi din beton armat cu împrejmuire din panouri de plasă zincată și stâlpi metalici dispuși la 2 m. platforma va avea branșament de apă/canal în vederea igienizării și o suprafață de 7,5 mp.

Post de transformare, grup electrogen

Sistem de cântărire a mijloacelor rutiere

Drumuri și platforme rutiere în incintă: platformă betonată cu S=3730,10 mp, parcări cu S=558,80 mp și spațiu verde cu S=2622,60 mp.

Capacitatea de procesare a fabricii va fi de circa 40 tone făină pe zi.

Depozitarea făinii vrac se va realiza în 5 silozuri metalice din inox, exterioare. Capacitatea fiecărui siloz din inox va fi de 44-46 tone.

Bilanț teritorial:

Suprafață teren=10000 mp

Suprafață construită propusă=3088,50 mp, din care:

- suprafață fabrică=2735,20 mp

- suprafață cabină poartă=12,25 mp

- suprafață stație hidrofor=53,40 mp

- suprafață magazie materii prime=84 mp

- suprafață platformă spiră răcire pâine=162,50 mp

Suprafață desfășurată propusă=5393,80 mp, din care:

- suprafață fabrică=5040,50 mp

- suprafață cabină poartă=12,25 mp

- suprafață stație hidrofor=53,40 mp

- suprafață magazie materii prime=84 mp

- suprafață platformă spiră răcire pâine=162,50 mp

Branșarea la utilități:

Alimentarea cu apă se va realiza din 2 surse: de la rețeaua stradală și din foraj. Pentru stingerea incendiului se vor amplasa 4 hidranți exteriori.

Se va executa un foraj de explorare-exploatare până la adâncimea de 350 m, al cărui debit estimat este de 3 l/s. Forajul va fi prevăzut cu cămin subteran de protecție, realizat din  beton armat cu dimensiunile de 1,8 mx1,7mx2,2m.

În interiorul cabinei vor fi montate: instalații hidraulice și electrice, pompă submersibilă (Q=3,0l/s, H=80mCA), țeavă de ancoraj și refulare din PEHD, cablu de acționare pompă, tablou electric, vas de expansiune cu V=100l.

Apa din foraj va asigura rezerva de apă de incendiu și în caz de necesitate, se va folosi și la umplerea celor 3 rezervoare tampon cu V=3000 l fiecare din stația hidrofor.

Stație hidrofor și rezervă de apă menajeră și tehnologică:

Alimentarea cu apă a stației hidrofor se va face din rețeaua stradală și din foraj, doar în caz de necesitate, dacă din rețeaua stradală publică nu este asigurat debitul de refacere a rezervei de apă de incendiu. În stația de hidrofor se vor amplasa:

- 3 rezervoare cilindrice din polietilenă cu V=3000 l fiecare

- 1 filtru demanganizare pentru un debit de 4,8-6,0 mc/h

- 1 filtru deferizare pentru un debit de 4,8-6,0 mc/h

- Grup de pompare pentru un debit de 9,0-11,0 mc/h amplasate în bașa din pardoseala stației de hidrofor.

Stația de pompare și rezervor de apă pentru incendiu:

Pentru asigurarea debitului și a presiunii necesare funcționării instalațiilor de stingere cu hidranți interior și exteriori s-a prevăzut o stație de pompare cu debitul total de 24,80 l/s.

Stația de pompare cuprinde:

- Grup de pompare pentru hidranți

- Rezervor de apă pentru incendiu cu V=250 mc, montat suprateran, din tablă zincată

Rezerva intangibilă de apă pentru hidranții interiori este de 8 mc.

Rețele de aducțiune/distribuție a apei:

- Branșamentul de la rețeaua publică până la stația hidrofor de apă potabilă va fi realizată din PEHD Dn 90 mm și va avea L=35 m.

- Conducta de refulare de la foraj la stația hidrofor, respectiv la rezervorul de stocare a rezervei de apă de incendiu cu V=250 mc, va fi realizată din PEHD Dn 90 mm, cu L=40m

- Rețeaua de distribuție de la rezervoarele tampon de apă potabilă la consumatori va avea L=200 m

Modul de folosire al apei:

Necesar total de apă; zilnic mediu=131,74 mc, zilnic maxim=171,26 mc

Cerința totală de apă: zilnic mediu=161,25 mc, zilnic maxim=209,62 mc.

Apele uzate tehnologice sdunt preepurate într-un decantor cu V=6 mc. Evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice preepurate se va realiza în rețeaua localității, prin intermediul unei stații de pompare.

Rețeaua de canalizare menajeră și tehnologică va fi realizată din PVC cu diametre de 110/160/200/250, cu L=400 m.

De la limita proprietății la rețeaua de canalizare RAJA SA se va realiza o conductă din PEHN Dn 110 mm cu L=200 m până la colectorul menajer.

Volume de apă uzată evacuate: zilnic mediu=33,95 mc, zilnic maxim-44,14, anual mediu=12397,8 mc, anual maxim=16109,3 mc.

Apele uzate provenite de pe suprafețe betonate și parcări vor fi preluate cu ajutorul rigolelor și gurilor de scurgere și vor fi dirijate către separatorul de hidrocarburi, de unde ajung în bazinul de retenție din beton armat cu V=80 mc. Rețeaua de canalizare va fiu executată din conducte PVC-KG cu diametre de 110/160/200/250 mm, cu L=325 m.

Apele pluviale convențional curate de pe învelitoarea halei se vor colecta și dirija către rețeaua pluvială exterioară, de unde sunt dirijate către bazinul de retenție cu V=80 mc.

Din bazinul de retenție , apele meteorice curate împreună cu apele preepurate în separatorul de produs petrolier, vor fi evacuate prin pompare cu ajutorul unui grup de pompare în rețeaua pluvială a localității Cumpăna.

Organizarea de șantier va fi amplasată p-e terenul beneficiarului. Organizarea de șantier va cuprinde:

- birou și magazie de materiale

- pichet PSI

- grup sanitar

- zonă depozitare  deșeuri;

- zonă de parcare pentru autovehicule și utilaje.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă următoarele deşeuri specifice activităţii de construire:

15 01 01 ambalaje de hârtie și carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 01 Lemn

17 04 07 amestecuri metalice

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

20 03 01 deșeuri municipale amestecate

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: categoria de folosință este arabil, cu destinația de prestări servicii pentru mică industrie, servicii medicale, agro-turism, conform certificatului de urbanism nr.64/29.03.2021.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: comuna Cumpăna.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: Așezare elenistică și romană sec IV-II.a Chr-II-III p.Chr.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite,

- organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire şi/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții şi desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție şi desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire şi/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție şi desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranța în construcții, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire şi/sau desființări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire şi/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții şi desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție şi desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanților si substanțelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursa apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligația curățării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staționare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosință deținută inițial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- vor fi prevăzute spatii verzi și plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi și a numărului minim de arbuști,  arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, în vederea verificării respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situație se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013);

- la finalizarea lucrărilor se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța raportarea privind evidenta deșeurilor generate ca urmare a desfășurării lucrărilor de construire/desființare.

Program de monitorizare pe perioada realizării proiectului:

- buletin de analiză pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației – frecvența trimestrial;

- buletin de analiză pentru pulberi totale în suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate – frecventa - trimestrial.

Buletinele de analiză se vor prezenta la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa pe

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                      ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                          Lavinia  Monica  ZECA

###### Întocmit,

###### consilier Monica Luminiţa BUCŞAN

###### Notă: redactat în 3 (trei) exemplare.