S.C.MAXI GAZ S.R.L. CONSTANŢA

B-DUL I.C.BRĂTIANU NR. 61 BIS

TEL./FAX 0241-554645

##### PROIECT  NR. 14/2015

##### DOCUMENTAŢIE PENTRU DECLANŞAREA PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

# LA LUCRAREA:

##### Înfiinţare distribuţie gaze naturale în municipiul Constanţa  - Extindere conductă de distribuţie gaze naturale şi 1 branşament PE STRADA i.l.caragiale nr. 55c, bl. n1, sc. b (racord din alee spate bl. sr10)

Beneficiar : S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.

Martie 2016

S.C.MAXI GAZ S.R.L. CONSTANŢA

B-DUL I.C.BRĂTIANU NR. 61 BIS

TEL./FAX 0241-554645

NR.PROIECT            	: 14/2015

DENUMIRE LUCRARE	: Înfiinţare distribuţie gaze naturale în municipiul Constanţa  - Extindere conductă de distribuţie gaze naturale şi 1 branşament PE STRADA i.l.caragiale nr. 55c, bl. n1, sc. b (racord din alee spate bl. sr10)

PROIECTANT             	: S.C. MAXI  GAZ  S.R.L. CONSTANŢA

BENEFICIAR             	: S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.

FAZA                        	: DOCUMENTAŢIE OBŢINERE AVIZE

Director,

Adrian MUREANU

BORDEROU

###### PIESE SCRISE

- Foaie de capăt

- Borderou

- Memoriu tehnic

- Certificat de urbanism nr. 2822/20.08.2015

###### PIESE DESENATE

- Plan de amplasare				sc 1:5000	14-PT-01

- Plan de situaţie					sc 1:500	14-PT-02

Întocmit,

Adrian MUREANU

MEMORIU PREZENTARE

I. Denumirea proiectului	:

Înfiinţare distribuţie gaze naturale în municipiul Constanţa  -

Extindere conductă de distribuţie gaze naturale şi 1 branşament pe

STRADA i.l.caragiale nr. 55c, bl. n1, sc. b (racord din alee spate bl. sr10)

II. Titularul investitiei	:  S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.

- Str. Vasile Pârvan nr. 16 cod 900665, Telefon: ____________, e-mail: ______________

- Reprezentant legal: ……………………………………………………………………

- Responsabil pentru protectia mediului:  ..........................................................................

Proiectant general	:  S.C. MAXI GAZ S.R.L. CONSTANŢA

B-dul I.C.BRĂTIANU nr. 61 bis

TEL./FAX 0241-554645

III.  Descrierea proiectului

Necesitatea şi oportunitatea  realizării lucrarilor

Prin HGR nr. 566/1992, s-a aprobat înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în municipiul Constanţa.

Scopul obiectivului de investiţie este înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în municipiul CONSTANŢA. în  funcţie de disponibilităţile financiare de finanţare a execuţiei lucrărilor, proiectarea se va realiza etapizat.

Etapa actuala tratează conducta de distribuţie pe aleea din  din dreptul blocului N1, scara B, pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din zona care au solicitat acces la sistemul de alimentare cu gaze naturale.

Amplasament

Amplasarea conductei de distributie si a bransamentelor  se va face conform planului de situaţie anexat, numai în domeniu public cu respectarea prevederilor Legii nr.18/1991 , HGR 525/1996 şi a  Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea  sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008.

Lucrarea de faţă tratează extinderea reţelei de distribuţie de gaze naturale pe aleea din dreptul blocului N1, scara B, în municipiul Constanţa, pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din zona, conform planului de situaţie 14-PT-02, anexat.

Alimentarea se va face din conducta de distribuţie cu gaze naturale Dn 63 mm PE 100 SDR 11 situată pe aleea din spatele blocului SR10.

Pentru aceasta este necesara realizarea următoarelor:

- conductă de distribuţie Dn 63 mm PE 100 SDR 11 de cca. 35 m

- executarea unui număr de 1 branşament Dn 32 mm PE100 SDR 11 în lungime de cca 12m.

2.1.   Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează a fi ocupat de obiectivului de investiţie

Suprafata de teren ocupată temporar

Pentru realizarea conductei de distribuţie presiune redusă Dn 63 mm în lungime de 35 ml şi 1 branşament în lungime de 12 m (gropi de poziţie şi şant), se vor afecta  22,10 mp în domeniul public din care : 4,5 mp în alee cu asfalt  şi 17,60 mp în spaţiu verde.

Suprafaţa de teren ocupată definitiv

Nu este cazul

Descrierea  funcţionala şi tehnologică

Din punct de vedere al asigurării cu gaze, respectiv a debitelor şi presiunilor minime cerute de consumatori, întreg sistemul este conceput astfel încât să nu se producă întreruperi în alimentare (sistem mixt: inelar + arborescent) şi oricare din cele opt staţii de reglare de sector să poată prelua funcţiunea celeilalte în caz de defecţiuni.Conductele de distribuţie gaze sunt proiectate din PE din următoarele considerente principale:

- durata de viaţă a conductelor este de minim 50 ani;

- productivitatea la montaj este foarte mare mai ales pentru diametre mici;

- costul investiţiei pentru diametre mici este mai redus decât la otel;

- repararea defectelor ce apar pe conducte se face într-un timp scurt şi fără întreruperea furnizării gazelor;

- numărul redus de defecte în comparaţie cu oţelul;

- traversarea intersecţiilor mari cu trafic intens se pot executa uşor prin foraje orizontale fără a se perturba traficul.

Conducta  de distribuţie si bransamentele de gaze naturale presiune redusă se va proiecta din polietilenă  PE 100, SDR 11.

Conducta de distributie si bransamentele se vor monta numai îngropat la adâncime de 0,90 m şi se vor respecta distanţele normate impuse de  Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea  sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008,  după cum urmează:

- Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile a fi construite		1,0 m;

- Clădiri fără subsoluri  								0,5 m;

- Conducte de canalizare								1,0 m;

- Canale pentru reţele termice				 				0,5 m;

- Canale pentru canale pentru reţele telefonice 					0,5 m;

- Conducte de apa, cabluri telefonice, montate în sol sau în

căminele acestor instalaţii 								0,5 m;

- Cabluri de forţă (conf.Norm.PE107)	 						0,6 m;

- Cămine pentru reţele termice, telefonice şi de canalizare, staţii sau cămine

subterane în construcţii independente 						0,5 m;

- Linii tramvai (distanta măsurata între linia cea mai apropiata şi

generatoarea laterală)								0,5 m;

- Copaci 										0,5 m;

- Stâlpi 										0,5 m;

- Linii de cale ferată 		- în debleu						3,0 m;

- în rambleu						1,5 m.

Caracteristicile principale ale construcţiilor

Săparea  şanţului

Săparea şanţului se va executa manual sau mecanizat în funcţie de condiţiile locale . Pentru determinarea precisă a canalizaţiilor subterane existente în zona de pozare a conductei de gaze, înainte de începerea lucrărilor, se vor convoca la faţa locului beneficiarii acestora (ROMTELECOM, ENEL, REGIA APĂ – CANAL, RADET, ELECTROCENTRALE etc.) şi se vor face sondaje din 50 m în 50 m, transversal pe axul conductei de gaze pe o lungime de 2 m (1 m stânga şi 1 m dreapta) la adâncimea minima de 1,5 m. Săpătura sondajelor se va face manual , fiind executate cu mare atenţie pentru evitarea  accidentelor umane sau tehnice.

Săparea şanţului se realizează în condiţiile  Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea  sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008  şi se va săpa cu scurt timp înaintea montajului conductei. Fundul şanţului se va nivela şi acoperi cu un strat de nisip cu înălţimea de 10 cm.

Montajul conductei de  distribuţie  si a bransamentului  gaze naturale presiune redusă

Conducta de distribuţie si bransamentele de gaze naturale presiune redusa se vor amplasa in domeniul public pana la limita de proprietate a consumatorilor.

Schimbarea de direcţie în plan orizontal şi vertical se face prin curbe executate manual din ţeavă de polietilenă  fără aport de căldură la o rază minimă de curbură de 30 Dn.

Unde nu este posibilă montarea unei curbe cu rază 30 Dn, se vor monta coturi fabricate ce pot fi montate prin sudare, printr-unul  din procedeele omologate.

La subtraversări conducta si  se va monta în tub de protecţie executat din ţeavă de polietilenă, tub de oţel sau de beton.

Pentru  tuburile   de  protecţie   se  vor  utiliza următoarele tipuri de ţeavă:

-ţeavă din otel SR EN ISO 3183  la subtraversarea de străzi cu trafic greu, si  atunci când nu se respectă distanţa minimă faţă de copaci. Tuburile de protecţie din oţel se vor izola anticoroziv cu izolaţie uşoară conform STAS 7335/3.

- ţeavă din polietilenă PE 80 SDR17,6 la subtraversarea de străzi cu trafic usor si mediu si la subtraversări de canalizaţii (apă, canalizare, reţele de telefonie).

- tub beton la subtraversări de cabluri electrice si canale termice.

Şanţul şi gropile de poziţie se realizează conform condiţii NTPEE-2008, manual sau mecanizat în funcţie de condiţiile locale .

Şanţurile pentru montajul conductelor se vor săpa cu puţin timp înainte a montajului conductelor.

Îmbinarea ţevilor se va realiza prin electrofuziune pentru conducta Dn 63 mm. Calitatea sudurilor se va încadra în condiţiile de calitate impuse atât de Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea  sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008  cât şi de standardele româneşti şi ISO la care se face referire NTPEE-2008 .

Se va evita montarea conductelor de gaze naturale la distanţe mai mici de 0,8 m în plan orizontal şi vertical de conducte care au pe suprafaţă temperaturi mai mari de 30(C.

Pentru sudurile de poziţie realizate în şanţ se va asigura spaţiul necesar de min. 0,5 m de jur împrejurul conductei, astfel ca sa se poată executa îmbinarea în condiţii corespunzătoare .

Tuburile de protecţie depăşesc în ambele părţi limitele instalaţiei sau construcţiei traversate cu cel puţin 0,5 metri. Distanţa pe verticală, minimă, dintre tubul de protecţie şi cablurile electrice va fi de 250 mm, pentru canale termice adancimea de subtraversare va fi de minim 0.8m sub cota radier canal, iar pentru celelalte canalizatii subterane va fi de 200mm.

La subtraversarea canalizaţiilor subterane pentru detectarea eventualelor acumulări de gaze dintre tubul de protecţie şi conductă la capetele tubului de protecţie, la partea superioara, se vor prevedea orificii peste care se vor monta răsuflători cu capac carosabil sau fără capac funcţie de terenul unde este amplasata conducta de gaze naturale. Capetele tuburilor se vor etanşa pe conducta cu manşoane de cauciuc conform STAS 7335/6. Capetele tuburilor de oţel folosite la apropierea de copaci şi care nu subtraversează alte canalizaţii subterane nu se etanşează şi nu se montează răsuflători la capetele tubului.

În cazul în care tubul de protecţie este de oţel sau beton conducta va fi protejata în interiorul tubului cu inele  din PE astfel încât la tragerea acesteia prin tub sa nu se zgârie ţeava din polietilenă sau izolaţia conductei în cazul ţevilor din oţel. Inelele de polietilenă se vor monta la o distanţă de 1,0 m între ele .

EXECUŢIA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A REŢELELOR DE GAZE NATURALE PROIECTATE SE VA FACE CU RESPECTAREA NORMELOR TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE NTPEE – 2008.

De-a lungul conductei se amplaseaza un conductor de cupru, cu sectiunea minima de 1.5mmp cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5kV, pentru determinarea cu sisteme electrice a traseului conductei si a integritatii acesteia. Capetele firului vor fi scoase în dispozitivele pentru capete fir montate la distante de 150 ( 200 m, în puncte bine alese, unde poate fi plasat un semnal pentru reperarea conductelor. Firul se va fixa de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilena, la distante de maxim 4m cu banda adeziva.

La subtraversarea căilor de comunicaţie conducta va fi îngropata la o adâncime de cel puţin 1,5 m, adâncime măsurată de la generatoarea superioara a tubului de protecţie, şi se va face în conformitate cu prevederile STAS 9312 si a avizelor date de proprietarii cailor de comunicaţie.

Umplerea şanţului

După terminarea montajului conductei, şanţul se va astupa cu pământ, în straturi subţiri, prin compactare după fiecare strat, care nu trebuie să depăşească 30 cm. De asemeni  pe fundul şanţului se va aşterne un pat de nisip de 10 cm grosime pentru ca ţeava de PE să nu sufere degradări. La umplerea şanţului, peste conductă se va aşterne nisip care să depăşească cu 10 cm generatoarea superioară a conductei.

Umplerea se va efectua pe zone de 20-30 m, avansând într-o singurã direcţie. În cazul în care nu există variaţii de temperatură a mediului ambiant mai mari de 5 oC într-o perioadă de 8 ore , se poate efectua umplerea şanţului şi pe porţiuni mai mari de 30 m.

După terminarea lucrărilor de montaj şi astuparea conductei, se va reface spatiul verde si carosabilul.

Probe de presiune

După terminarea montării se vor verifica toate fitingurile si conducta si se vor începe pregătirile pentru efectuarea probelor de presiune.

Probele de presiune constituie fază determinantă şi se vor efectua astfel :

- proba de rezistenta se va efectua cu aer timp de 2 ore la o presiune de 4 bar ore cu inregistrare pe diagrama.

- proba de etanşeitate se va efectua cu aer la o presiune egala cu Ps (presiunea de serviciu), P= 2 bar timp de 24 ore cu inregistrare pe diagrama.

In acest timp presiunea trebuie să rămână constantă. În timpul încercărilor nu se admit pierderi de presiune, singurele toleranţe admise fiind cele de citire, după aplicarea corecţiilor de temperatură şi presiune barometrică.

Probele de rezistenţă şi de etanşeitate se vor executa de constructor prin instalatorul autorizat în prezenţa delegatului întreprinderii distribuitoare.

După terminarea încercărilor evacuarea aerului cu care s-a efectuat proba de presiune, se va face pe la capătul opus celui de umplere.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea investiţiei se face din fonduri proprii .

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

În timpul realizarii lucrarilor de montaj si dupa punerea in exploatare a conductei de distributie si a bransamentelor de  gaze naturale nu vor exista surse de poluare pentru ape.

2. Protecţia aerului:

În timpul realizarii lucrarilor de montaj, prin functionarea utilajelor de lucru emisiile rezultate din consumul de motorina vor fi in cantitati ce nu constituie o poluare semnificativa.

Dupa punerea in exploatare a conductei de distributie si a bransamentelor de gaze naturale nu vor mai exista surse de poluare a aerului.

ln timpul exploatarii conductei de distributie si a bransamentelor de gaze naturale nu exista surse de poluare a aerului, gazele ce se tranziteaza sunt gaze combustibile, conventional curate.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

În timpul realizarii lucrarilor de montaj, sursele de producere a zgomotului si vibratiilor sunt utilajele din dotare. Tinand cont de faptul ca acestea vor functiona doar in timpul lucrarilor si numai ziua, timp de 8 ore/zi, putem spune ca zgomotele si vibratiile rezultate nu vor constitui o poluare semnificativa a mediului.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu exista surse de radiaţii.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

ln decursul lucrarilor de montaj  a conductei de distributie si a bransamentelor gaze naturale cât si a exploatarii acestora nu se produce poluarea solului si a subsolului .Conductele de polietilenã nu corodează , deci nu poluează solul . Traseul conductei si a bransamentelor este semnalizat prin montajul unei benzi avertizoare şi a unui conductor electric .

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Nu este cazul, intrucat montarea conductei de distributie si a bransamentelor se realizeaza in domeniul public.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

In zona in care se realizeaza lucrarile de montaj si exploatarea a conductei de distributie si a bransamentelor de gaze naturale vor avea un impact minim neglijabil asupra asezarilor umane.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- ln timpul lucrarilor de reparatii, deseurile rezultate vor consta doar in deseurile cu caracter menajer rezultate din organizarea de santier ce se pot considera a fi minime si nesemnificative si materialele rezultate in urma demolarilor (betoane, metal, diferenta de pamant excavat si cea de umplutura) ce se va depune intr-un loc acceptat de primaria locala si Agentia de Protectia Mediului.

- Identificarea deşeurilor de la fiecare punct de lucru din cadrul proiectului se face de către şeful de subunitate care, împreună cu responsabilul de mediu, stabileşte instrucţiuni de lucru pentru manipulare, colectare, sortare, ambalare, evacuare şi transport.

- Formularul ” Evidenţa deşeurilor “ se completează de către Responsabilul de mediu şi se verifică de către şeful de şantier .

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

ln timpul lucrarilor de montaj nu se utilizeaza substante toxice sau periculoase

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe toata durata exploatarii se vor face controale pe traseul conductei de distributie si bransamentelor de gaze naturale pentru determinarea eventualelor scurgeri de gaze, astfel incat sa se evite producerea unor incidente nedorite. In cazul in care se constata scurgeri de gaze naturale se vor lua toate masurile pentru stoparea acestora, in cel mai scurt timp, remedierea defectelor pentru a nu a avea loc poluarea mediului .

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

- nu se aplică

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

Amplasament

Lucrarea de faţă tratează extinderea reţelei de distribuţie de gaze naturale pe aleea din dreptul blocului N1, scara B, în municipiul Constanţa, pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din zona, conform planului de situaţie 14-PT-02, anexat.

Organizare de şantier

Pentru execuţia lucrărilor antreprenorul îşi va realiza organizarea de şantier necesara executării lucrărilor cu costuri minime şi în timp scurt. Se va avea în vedere ca amplasarea acesteia să se situeze în zona care să permită folosirea utilităţilor existente (apa, canalizare, energie electrica, drumuri de acces, rampe de descărcare şi depozitare material tubular,  etc.) şi care să nu necesite demontări sau devieri de reţele.

Căi de acces provizorii

Nu sunt necesare.

Sursele de apă , energie electrică, gaze, telefon pentru organizare de şantier şi definitive

Pentru reţelele de distribuţie presiune redusa proiectate nu sunt necesare utilităţi .

Căi de acces

Se utilizează căile de acces care sunt in curs de executie  urmand sa fie finalizate si receptionate.

Programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, program de recepţie

După adjudecarea lucrării, antreprenorul general va întocmi graficul de execuţie al lucrărilor, de comun acord cu beneficiarul de investiţie în funcţie de resursele financiare existente, de starea carosabilului, trotuarului în care sunt amplasate conductele, de perioada de garanţie a acestora, etc. grafic ce va face parte din contractul de antrepriză.

Recepţia lucrărilor se va realiza numai după ce toate lucrările prevăzute în documentaţie şi în reglementările legale în vigoare, au fost executate iar probele de presiune au fost declarate corespunzătoare.

La recepţia lucrărilor, constructorul va prezenta cartea construcţiei întocmita in conformitate cu legislaţia in vigoare.

Pentru probele de presiune se vor respecta condiţiile specifice de efectuare a acestora in prezenta tuturor reprezentanţilor indicaţi in programul de control al calităţii lucrărilor.

Trasarea lucrărilor

Înainte de începerea lucrărilor, se vor convoca toţi factorii (beneficiar, proiectant, constructor şi toţi deţinătorii de canalizaţii subterane) şi se va proceda la predarea – primirea traseului pe baza de proces verbal. În punctele esenţiale traseul conductelor se va picheta.

Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor pe şantier

Pe perioada de execuţie a lucrărilor pana la punerea in funcţiune se vor lua masuri de protecţie a lucrărilor executate eliminându-se in totalitate deprecierea calitativa.

Toate materialele se vor depozita corespunzător pentru evitarea degradării acestora iar la punerea în operă vor fi verificate în conformitate cu prevederile legale sub aspectul respectării integrale a condiţiilor de calitate.

Măsurarea lucrărilor

Pe timpul execuţiei lucrărilor se vor întocmi schiţe de inventar cuprinzând lungimea fiecărei ţevi, lotul din care face parte ţeava, poziţionarea fiecărei suduri, procesul – verbal de sudare, schimbarea de direcţie cu indicarea coturilor, teurilor, reducţiilor, robinetelor, canalizaţiilor subterane existente şi cotele existente intre conducta de gaze şi canalizaţia traversată, tuburile de protecţie (diametru, lungime, materialul din care este ţeava de protecţie). Acest inventar complet al conductelor se va ataşa la cartea construcţiei.

Laboratoarele contractantului şi testele care cad în sarcina lui

Pentru determinarea calităţii lucrărilor, antreprenorul general trebuie sa aibă în proprietate sau închiriate în mod obligatoriu următoarele laboratoare:

- laborator pentru efectuarea verificărilor nedistructive a sudurilor şi a ţevilor,

- aparatură şi echipamente necesare efectuării probelor de presiune,

- aparatură şi echipamente adecvate pentru efectuarea măsurătorilor rezistenţelor de împământare.

Curăţenia în şantier şi serviciile sanitare

Contractantul este obligat să asigure curăţirea şantierului, să posede grupuri sanitare corespunzătoare normelor, să asigure locuri pentru luat masa în condiţii igienice, să depoziteze materialele în locuri special amenajate care să elimine complet posibilitatea producerii accidentelor de muncă sau incendiilor, să asigure căi de acces corespunzătoare normelor tehnice şi PSI, să posede dotare sanitară corespunzătoare pentru asigurarea primului ajutor.

Relaţiile contractant, consultant şi persoana achizitoare

Pe toată perioada realizării lucrărilor inclusiv punerea în funcţiune, contractantul este obligat să pună la dispoziţia beneficiarului şi a consultantului toate documentele referitoare la calitatea materialelor, calitatea execuţiei lucrărilor, documentele care să ateste agrementările legale precum şi cantităţile de lucrări executate.

Consultantul răspunde de calitatea tuturor lucrărilor urmărite informând beneficiarul ori de câte ori apar neconcordanţe între lucrările executate de contractant şi prevederile din proiect sau din actele normative în vigoare.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Înainte de pozarea conductelor pe fundul şanţului se aşează un strat de nisip compactat, cu grosimea de 10cm. După efectuarea probelor de presiune se umple şanţul cu nisip până ce grosimea stratului de nisip, compactat manual, depăşeşte cu 10 cm generatoarea superioară a conductei. Restul de material cu care se umple şanţul va fi introdus, treptat, în straturi de max. 20 cm şi va fi compactat manual.

După depunerea şi compactarea primului strat de umplutură, se aşează banda avertizoare de culoare galbenă din polietilenă la 35 cm de generatoarea superioară a conductei. Banda avertizoare va avea lăţimea de minim 15 cm şi inscripţia GAZE NATURALE – PERICOL DE EXPLOZIE .

Umplerea se va efectua pe zone de 20-30 m, avansând într-o singură direcţie. Se poate lucra simultan pe trei zone consecutive, executându-se în acelaşi timp:

- pe zona 1 –umplerea cu material de umplutură până la 50 cm deasupra conductei,

- pe zona 2 –umplerea cu material de umplutură până la 20 cm deasupra conductei,

- pe zona 3 –umplerea cu nisip.

În cazul în care nu există variaţii de temperatură a mediului ambiant mai mari de 50˚C într-o perioadă de 8 ore, se poate efectua umplerea şanţului şi pe porţiuni mai mari de 30 m.

După terminarea lucrărilor de montaj şi astuparea conductei se va reface carosabilul si trotuarul respectând profilele anexate la documentaţie.

Tehnologiile  de  executie  ale  lucrărilor  sunt  tehnologii  blande,  care  nu  includ perturbări in viata si mediul existent.

Solutiile constructive adoptate se incadrează in specificul natural strabatut, fără a afecta sau agresa organizarea existentă a teritoriului.

Constructorul are obligaţia de a întreţine lucrările pe toată perioada de execuţie a acestora.

Programul  de  urmărire  a  execuţiei  fiecărui  obiectiv  asigură  controlul  eficient  al lucrărilor din punct de vedere al realizării calitative; el este propus de proiectant şi va fi definitivat  pe baza observaţiilor  părţilor  implicate  (Beneficiar  şi Inspectoratul  de Stat în Construcţii).

În urma verificărilor se vor încheia procese verbale de recepţie calitativă pe faze, în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza următoare.

Registrul de procese verbale întocmite pe parcursul execuţiei lucrărilor se va pune la dispoziţia organelor de control, cât şi a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor sau finală.

Dupa terminarea lucrarilor constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice  fel de obstacole  (resturi  de materiale,  anrocamente,  resturi  de blocuri  de beton, gramezi de pamant, etc.).

IX. Anexe - piese desenate

- Plan de amplasare				sc 1:5000	14-PT-01

- Plan de situaţie					sc 1:500	14-PT-02

Întocmit,

Adrian MUREANU